Приложение

к постановлению Городской Управы г.Калуги

от 24.01.2020  №17-п

КОМПЛЕКСНАЯ СХЕМА

ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Г.КАЛУГИ

Этап 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КАЛУГА

г. Калуга

СПИСОК ОТВЕТСТВЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

КОМПЛЕКСНОЙ СХЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ГОРОДА КАЛУГИ

1. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений         города Калуги.

2.  Управление городского хозяйства города Калуги.

3.  Управление экономики и имущественных отношений города Калуги.

Оглавление

Список исполнителей	2

Введение	5

1	Анализ положения муниципального образования в структуре пространственной организации субъекта РФ, социально-экономическая характеристика муниципального образования.	12

2	Описание используемых методов и средств получения исходной информации	15

3	Результаты анализа организационной деятельности органов государственной власти Калужской области и Администрации города Калуги и ее функционально-отраслевых органов по ОДД	29

4	Результаты анализа нормативного правового и информационного обеспечения деятельности в сфере ОДД, в том числе в сравнении с передовым отечественным и зарубежным опытом	37

5	Результаты анализа имеющихся документов территориального планирования и документации по планировке территории, документов стратегического планирования	43

6	Описание основных элементов дорог, их пересечений и примыканий, включая геометрические параметры элементов дороги, транспортно-эксплуатационные характеристики	56

7	Описание существующей организации дорожного движения на территории г. Калуги	79

7.1	Описание существующей организации и параметров движения на территории города, включая данные о загрузке пересечений и примыканий и эксплуатационного состоянии ТСОДД	79

7.2	Описание организации движения маршрутных транспортных средств	99

7.3	Анализ размещения мест для стоянки и остановки транспортных средств, объектов дорожного сервиса	106

7.4	Оценка эффективности существующих методов ОДД	114

8	Результаты исследования пассажиро- и грузопотоков	118

9	Результаты исследования причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП)	143

10	Результаты изучения общественного мнения и мнения водителей транспортных средств	166

11	Оценка финансирования транспортной инфраструктуры	203

Выводы по первому этапу	205

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	210

Введение

Объектом исследования является транспортная система города Калуги Калужской области.

Цель этапа –сбор и систематизация официальных документарных статистических, технических и других данных, необходимых для разработки проекта, а также подготовка и проведение натурных обследований, необходимых для разработки программы взаимоувязанных мероприятий, направленных на увеличение пропускной способности улично-дорожной сети на территории города Калуги; предупреждения заторных ситуаций с учетом изменения транспортных потребностей города, снижения аварийности и негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения.

На первом этапе проекта необходимо решить следующие задачи:

Предоставить характеристику сложившейся ситуации по ОДД на территории городского округа город Калуга, включающую в себя:

-описание используемых методов и средств получения исходной информации;

-результаты анализа организационной деятельности органов государственной власти Калужской области и Администрации города Калуги и ее функционально-отраслевых органов по ОДД;

-результаты анализа нормативного правового и информационного обеспечения деятельности в сфере ОДД, в том числе в сравнении с передовым отечественным и зарубежным опытом;

-результаты анализа имеющихся документов территориального планирования и документации по планировке территории, документов стратегического планирования;

-описание основных элементов дорог, их пересечений и примыканий, включая геометрические параметры элементов дороги, транспортно-эксплуатационные характеристики;

-описание существующей организации движения транспортных средств и пешеходов на территории, в отношении которой осуществляется разработка КСОДД, включая описание организации движения маршрутных транспортных средств, размещения мест для стоянки и остановки транспортных средств, объектов дорожного сервиса, результаты анализа параметров дорожного движения (скорость, плотность и интенсивность движения транспортных и пешеходных потоков, уровень загрузки дорог движением, задержка в движении транспортных средств и пешеходов, иные параметры), а также параметров движения маршрутных транспортных средств (вид подвижного состава, частота движения, иные параметры) и параметров размещения (вид парковки, количество парковочных мест, их назначение, иные параметры) мест для стоянки и остановки транспортных средств;

-результаты исследования пассажиро- и грузопотоков;

-результаты анализа условий дорожного движения, включая данные о загрузке пересечений и примыканий дорог со светофорным регулированием;

-данные об эксплуатационном состоянии технических средств ОДД;

-результаты оценки эффективности используемых методов ОДД;

-результаты исследования причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП);

-результаты изучения общественного мнения и мнения водителей транспортных средств.

Результаты решения задач первого этапа являются основой для реализации задач последующих этапов.

ПАСПОРТ КСОДД

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Калуга» на 2018 - 2035 гг. |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ “О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации”; - Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 года №1440 “Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов”. |
| Заказчик программы и его местонахождения | Городская Управа города Калуги, в лице управления городского хозяйства города Калуги, 248000, Россия, г. Калуга, ул. Кутузова, д. 2/1 |
| Разработчик программы и его местонахождения | ООО «Дормостпроект», 394018, Россия, г. Воронеж, ул. Куколкина, д. 18 |
| Цель и задачи программы | Цели программы: - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, на территории г. Калуги; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования г. Калуги. Задачи программы: - разработка перечня мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, включая те, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта, договорами о комплексном освоении территорий или о развитии застроенных территорий. - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в соответствии с транспортным спросом; - развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью г. Калуги; - обеспечение условия для управления транспортным спросом; - создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; - создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам; - обеспечение условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения; - обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя по годам |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2035 год |
|  | Развитие улично-дорожной сети и повышение уровня организации движения автомобильного транспорта |
|  | Протяженность улично-дорожной сети в том числе: - дорог 1 категории; - дорог 2 категории; - дорог 3 категории. | км км км км | 815,4 141,1 144,1 530,2 | 815,4 141,1 144,1 530,2 | 815,4 141,1 144,1 530,2 | 815,4 141,1 144,1 530,2 | 815,4 141,1 144,1 530,2 | 1042,6 253,2 198,6 590,8 |
|  | Плотность транспортной сети | км/км.кв | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 6,17 |
|  | Доля протяженности автодорог общего пользования местного значения городского округа, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 88,2 | 88,8 | 90,9 | 93,5 | 96,8 | 100 |
|  | Уменьшение среднего времени реализации корреспонденций | мин/час «пик» | -0,7 (36,3) | -1 (36) | -2 (35) | -3 (34) | -4 (33) | -10 (27) |
|  | Средний уровень загрузки | % | 75 | 75 | 73 | 71 | 69 | 56 |
|  | Доля дорожной сети, функционирующей в режиме перегрузки в «час-пик» | % | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | не более 10 |
|  | Развитие пешеходного и велосипедного движения |
|  | Увеличение протяженности пешеходной инфраструктуры отвечающей нормативным требованиям, в том числе: - строительство новой пешеходной инфраструктуры; - приведение к нормативному состоянию существующей пешеходной инфраструктуры, | км км км | +1,2 0 +1,2 | +5,48 +0 +5,48 | +14,71 +4,01 +10,7 | +26,44 +15,74 +10,7 | +52,35 +41,65 +10,7 | +52,35 +41,65 +10,7 |
|  | Протяженность велополос и велодорожек | км | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 81,9 |
|  | Развитие парковочного пространства |
|  | Количество машиномест | шт. | 197981 | 197991 | 197991 | 197991 | 197991 | +4880 (202841) |
|  | Развитие сети транспорта общего пользования |
|  | Протяженность линий общественного транспорта, в том числе: -протяженность линий троллейбуса; - протяженность линий автобуса | км км | 53,1 180,5 | 53,1 254,9 | 53,1 254,9 | 53,1 254,9 | 53,1 254,9 | 53,1 254,9 |
|  | Доля территорий, не обеспеченных общественным транспортом | % | менее 2 | менее 2 | менее 1 | менее 1 | 0 | 0 |
|  | Количество ООТ отвечающих нормативному состоянию | % | 67 | 76 | 90 | 100 | 100 | 100 |
|  | Среднее время реализации корреспонденций на общественном транспорте | мин | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | Повышение уровня безопасности дорожного движения |
|  | Социальный риск (смертность на 100 тыс. человек населения района) | чел./100 тыс. чел. | менее 6 | менее 5 | менее 5 | менее 4 | менее 4 | менее 4 |
|  | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий («очагов аварийности») на дорожной сети | ед. | не более 10 | не более 8 | не более 6 | не более 4 | не более 2 | нет МК ДТП |
|  | Экономическая эффективность реализации мероприятий ПКРТИ |
|  | Снижение экономических потерь от существующей организации дорожного движения | тыс. руб./час пик | - 309,3 (4713,3) | -571,7 (4450,9) |
| Сроки и этапы реализации | 2018 - 2035 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (групп мероприятий, подпрограмм, инвестиционных проектов) | Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов; Организация системы приоритетного пропуска транспортных средств на безе разрабатываемой АСУДД; Приведение ООТ к нормативному состоянию; Мероприятия по разработке, внедрению и использованию автоматизированной системы управления дорожным движением, ее функциям и этапам внедрения, организации системы мониторинга дорожного движения, установке детекторов транспортных потоков, организации сбора и хранения документации по ОДД, принципам формирования и ведения баз данных, условиям доступа к информации, периодичности ее актуализации и совершенствованию системы информационного обеспечения участников дорожного движения; Введение зон координированного управления по улицам: Гурьянова, Московская, Тарутинская, Гребцовское шоссе; Разработка ПОДД с целью организации системы маршрутного ориентирования в основным объектам притяжения; Установка информационных табло ООТ, оповещающих о времени прибытия маршрута общественного транспорта; Мероприятия по регулированию скоростных режимов движения на отдельных участках или в различных зонах; Мероприятия по организации одностороннего движения транспортных средств на дорогах или их участках. Мероприятия по применению реверсивного движения; Мероприятия по введению светофорного регулирования на пересечениях, примыканиях и участках дорог, а также по изменению режимов работы существующего светофорного регулирования; Мероприятия по развитию сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционные мероприятия, повышающие эффективность функционирования сети дорог в целом; Мероприятия по формированию единого парковочного пространства (размещение гаражей, стоянок, парковок (парковочных мест), специализированных стоянок для задержанных транспортных средств и иных подобных сооружений); Мероприятия по организации движения пешеходов, включая размещение и обустройство пешеходных переходов, формирование пешеходных и жилых зон на территории, в отношении которой осуществляется разработка ПКРТИ, обеспечению благоприятных условий для движения инвалидов и маршрутов безопасного движения детей к образовательным организациям: Мероприятия по организации велосипедного движения; Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб; Мероприятия по развитию сети дорог. |
| Объемы и источники финансирования программы | Общая стоимость мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры г. Калуги при реализации оптимального варианта проектирования по периодам планирования без учета мероприятий, требующих разработки проектно-сметной документации: - 2020 г. – 714990 тыс. руб.; - 2021 г. – 224181,9 тыс. руб.; - 2022 г. – 699779,12 тыс. руб.; - 2023 г. – 340778 тыс. руб.; - 2024 г. – 604114,8 тыс. руб.; - мероприятия краткосрочной перспективы (до 2024 года) – 2583843,82 руб.; - мероприятия среднесрочной перспективы (до 2029 года) – 6711 758,97 тыс. руб.; - мероприятия долгосрочной перспективы (до 2035 года) – 6694 909 тыс. руб.; Общий объем финансирования – 15 990511,79 тыс. руб. |

Анализ положения муниципального образования в структуре пространственной организации субъекта РФ, социально-экономическая характеристика муниципального образования.

Муниципальное образование «Город Калуга» является административным центром Калужской области, находящейся в центре европейской части России и входящей в состав Центрального федерального округа. Город расположен на обоих берегах реки Оки и на ее притоках – реках Яченка, Терепец, Калужка, Киевка, в 160 км к юго-западу от центра города Москвы, в 80 км от новых границ города Москвы.

Площадь города – 168,8 кв. км.

По состоянию на 01.01.2018 года численность населения г. Калуги – 357,7 тыс. чел.

Социально-демографическая статистика города Калуга на 01.01.2018 года представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Социально-демографическая статистика города Калуга на 01.01.2018 года

| № п/п | Показатель | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
|  | Всего населения, чел. | 357700 |
|  | Население моложе трудоспособного возраста в том числе: | 55973 |
|  | Женщины, чел. | 27531 |
|  | Мужчины, чел. | 28442 |
|  | Население в трудоспособном возрасте в том числе: | 199502 |
|  | Женщины, чел. | 96829 |
|  | Мужчины, чел. | 102673 |
|  | Население старше трудоспособного возраста в том числе: | 102225 |
|  | Женщины, чел. | 73188 |
|  | Мужчины, чел. | 29037 |
|  | Естественный прирост (убыль) за 2017 год, чел. | -556 |
|  | Миграционный прирост (убыль) за 2017 год, чел. | -304 |

Динамика численности населения города Калуга за период 2014-2018 годы представлена в таблице2 и на рисунке 1.

Таблица 2 – Динамика численности населения города Калуга за период 2014-2018 годы

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего населения | 350412 | 359196 | 358400 | 358560 | 357700 |

Рисунок 1 – Динамика численности населения города Калуга за период 2014-2018 годы

Исходя из данных представленных в таблице 2 и на рисунке 1 можно сделать вывод, что несмотря на резкий рост населения в 2015 году в сравнении с 2014 годом в период 2015 – 2018 года наблюдается снижение численности населения. Наряду со снижением численности населения наблюдается снижения населения в трудоспособном возрасте, при увеличении населения младше и старше трудоспособного возраста. Согласно статистическим данным предыдущих лет можно сделать вывод о сохранении тенденции депопуляции населения и старению населения города Калуги.

Город имеет радиальную планировочную структуру и является крупным транспортным узлом, имеющим выход к Федеральной автомобильной дороге М3 «Украина». В Калуге имеется железнодорожное сообщение на Киев, которое является частью железнодорожного коридора Тула - Калуга - Смоленск - Минск. На территории города имеется международный аэропорт «Калуга».

Основу экономики города составляют автомобилестроение, машиностроение и металлообработка, пищевая и легкая промышленность, электроэнергетика, промышленность строительных материалов.

Промышленное производство занимает ведущее место в структуре хозяйственного комплекса Калужской области. Город Калуга характеризуется функциями областного центра с наиболее высоким в области промышленным потенциалом. По итогам 2017 года удельный вес города в общем объеме выпуска продукции по области составляет 57,5%.

За 2017 год крупными и средними промышленными предприятиями города отгружено продукции на сумму 376,4 млрд рублей, что в фактических ценах на 131,4% выше уровня соответствующего периода прошлого года.

Прирост объемов отгруженной продукции обусловлен, прежде всего, увеличением производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов на 45,7% (удельный вес в общем объеме отгрузки по Калуге крупными и средними промышленными предприятиями составляет 71,4%), производства машин и оборудования, не включенных в другие группировки, на 38,8%, производства резиновых и пластмассовых изделий на 23,6% и производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования на 9,2%.

Инвестиционная деятельность муниципального образования «Город Калуга» за 2017 год может быть охарактеризована следующими показателями:

- инвестиции в основной капитал по крупным и средним предприятиям составили 23619,1 млн рублей;

- доля Калуги в объёме инвестиций Калужской области – 38,3%;

- в структуре инвестиций 43,4 % составляют собственные средства предприятий и организаций, 56,6% - привлеченные средства.

Описание используемых методов и средств получения исходной информации

В работе использовались научные методы по сбору и систематизации данных о характеристике транспортных, пешеходных и пассажирских потоков на улично-дорожной сети города Калуги.

Произведена систематизация официальных документарных статистических, технических и других данных, необходимых для разработки проекта.

Средствами получения исходной информации являются:

- официальные запросы в органы государственной власти и органы местного самоуправления;

- интернет-ресурсы (официальные сайты органов государственной власти, органов местного самоуправления, Федеральной налоговой службы, органов Государственной статистики и т.д.);

- социологический опрос;

- специализированные программные комплексы моделирования дорожного движения.

Проведены транспортные обследования на территории города Калуги, в том числе:

-натурное обследование интенсивности движения и состава транспортного и пешеходного потоков в ключевых транспортных узлах на территории города Калуги;

-натурное обследования пассажиропотоков на общественном пассажирском транспорте на территории города Калуги.

При проведении натурных обследований в рамках работы применялся ручной способ сбора данных по интенсивности транспортных потоков.

Для проведения замеров транспортных потоков решались следующие задачи:

- выбор методики обследования;

- определение точек проведения замеров;

- определение времени проведения замеров;

- проведение серии обследований.

В целях учета интенсивности дорожного движения для калибровки мультимодальной транспортной макромодели использована методика кратковременного ручного учета интенсивности транспортных потоков с учетом требований к созданию математических моделей макро- и микроуровня в среде PTV Vision, а также требований ОДМ 218.6.003-2011 и СП 34.13330.2012 (в части использования коэффициентов приведения различных транспортных средств к легковому автомобилю).

Метод ручного учета интенсивности движения, основан на предварительной видеозаписи дорожной ситуации и последующей камеральной обработкой.

Замеры интенсивности транспортных и пешеходных потоков были произведены на 81 точке УДС г. Калуги. Учет движения транспорта в кордонных точках производился с целью учета транзитного движения. Моделирование и учет кордонных районов основан на методике К. Шиллера, позволяющей, используя современный математический аппарат PTV VISUM, рассчитать транзитные корреспонденции. Подход был реализован в виде модуля «Расчеты транспортного движения для кордонных районов» для системы PTV VISUM.

Перечень точек замеров интенсивности транспортных и пешеходных потоков на территории города Калуга представлен в таблице 3.

Таблица 3 – Точки замера интенсивности транспортных потоков на территории муниципального образования

| № п/п | Перекрестки |
| --- | --- |
| 1 | Герцена - Огарева |
| 2 | Грабцевское шоссе - Маяковского |
| 3 | Грабцевское шоссе - Молодежная |
| 4 | Жукова - Горького |
| 5 | Жукова - Болотникова |
| 6 | Жукова - Хрустальная |
| 7 | Жукова - Энгельса |
| 8 | Кирова - Ленина |
| 9 | Кирова - Московская |
| 10 | Кирова - Плеханова |
| 11 | Кирова - Рылеева |
| 12 | Королева - Гагарина |
| 13 | Королева - Октябрьская |
| 14 | Королева - Циолковского |
| 15 | Ленина - ул. Карла Либкнехта |
| 16 | Ленина - Баррикад |
| 17 | Ленина - Билибина |
| 18 | Ленина - Пролетарская |
| 19 | Ленина - Суворова |
| 20 | Луначарского - пер. Старичков |
| 21 | Московская - Байконурская |
| 22 | Московская - Баррикад |
| 23 | Московская - К. Либкнехта |
| 24 | Московская - Суворова |
| 25 | Московская - Светлая |
| 26 | Плеханова - Георгиевская |
| 27 | Плеханова - Дзержинского |
| 28 | Плеханова - ул. Космонавта Комарова |
| 29 | Плеханова - ул. Суворова |
| 30 | Пухова - Чичерина |
| 31 | Рылеева - Достоевского |
| 32 | Рылеева - Огарева |
| 33 | Рылеева - ул. Суворова |
| 34 | С.Щедрина - Беляева |
| 35 | Советская - Полевая |
| 36 | Суворова - Герцена |
| 37 | Суворова - Горького |
| 38 | Суворова - Энгельса |
| 39 | Тарутинская - пер. Ольroвский |
| 40 | Тарутинская - Новослободский |
| 41 | Тарутинская - Радищева |
| 42 | Телевизионная-Билибина |
| 43 | Труда - пер. Труда |
| 44 | Тульская - Восточный проезд |
| 45 | Тульская - Луначарского |
| 46 | Тульская - Разина |
| 47 | Тульская - Энгельса |
| 48 | Тульское ш. - Генерала Попова |
| 49 | Тульское шоссе - ул. Энергетиков |
| 50 | Хрустальная - Киевский пр-д |
| 51 | Хрустальная - ул. Заводская |
| 52 | Болдина - Восточный проезд - выезд с АЗС и конечной МТС |
| 53 | Болдина - Никитина |
| 54 | Грабцевское шоссе - ул. Моторная - разворотное кольцо МТС |
| 55 | Грабцевское шоссе - ул. Зерновая (от дома К107 до дома ) |
| 56 | Грабцевское шоссе - ул. Карла Либкнехта - выезды с рынка и АЗС |
| 57 | Гурьянова - а/д на Анненки - выезды от д. 67-б9 ул. Гурьянова |
| 58 | Гурьянова - Карачевская - пер. Михалевский (вкл. конечную ост. МТС) |
| 59 | Железняки - ул. Путейская - выезды с ГНС и АЗС |
| 60 | Кутузова - ул. Воскресенская - ул. Монастырская - выезд от дома N5 ул. Вилонова |
| 61 | Ленина - ул. Кутузова - разворотное кольцо МТС |
| 62 | Луначарского - ул. Ленина - ул. Дзержинского |
| 63 | Московская - Кубяка - Терепецкое кольцо |
| 64 | Московская - Торговый Квартал - Кибальчича - Малоярославецкая |
| 65 | Московская - ул. Азаровская - съезды с путепровода |
| 66 | Московская - ул. Поселковая (вкл. площадку у дома 82А ул. Московской) -путепровод |
| 67 | Площадь Карла Маркса |
| 68 | Площадь Маяковского |
| 69 | Площадь Московская |
| 70 | Площадь Стары торг (от ул. Баженова до ул. Кутузова) |
| 71 | Площадь Телевизионная |
| 72 | Пушкина - ул. Баумана - проезд к ул. Георгиевской |
| 73 | С.Щедрина - ул. Степана Разина |
| 74 | ул. Советская - ул. Турынинская - ул. Родниковая |
| 75 | ул. Суворова - ул. Воронина - выезды с пл.Театральной |
| 76 | ул. Суворова - ул. Октябрьская - ул. Большевиков |
| 77 | ул. Тарутинская - Разворотное кольцо МТС |
| 78 | ул. Тарутинская - Синие Мосты (от ул. Путейская до ул. Зерновой) |
| 79 | ул. Театральная - ул.Чебышева - ул.Дарвина |
| 80 | ул. Телевизионная - ул. Безымянная - ул. Социалистическая |
| 81 | ул. Тульская - Киевский проезд - 2-й Тульский переулок |

Схема узлов замеров транспортных и пешеходных потоков в г. Калуге представлена в приложении Б.1.

Перед началом видеосъемки участка УДС проводится его натурное обследование. Съемка должна производиться с точки, обеспечивающей хороший (панорамный) обзор. При необходимости, для проведения панорамной видеосъемки с широким охватом используется квадрокоптер.

Интервал учета интенсивности и состава транспортного потока должен приходится на пиковый период времени в типичные дни условной недели. Типичный день – это день недели, который отражает усредненную и наиболее выраженную пиковую дорожно-транспортную ситуацию на улично-дорожной сети.

Предварительно с целью выявления пикового периода в муниципальном образовании был проведен анализ интенсивности движения по 15-минутным измерениям в течении 24:00 часов ручным методом. На основе данных исследований было установлено, что наибольшие интенсивности движения по УДС возникают в периоды с 07:00 - 10:00 и 16:00 – 19:00. Эти временные промежутки соответствует периоду, когда наблюдается наиболее устойчивые корреспонденции к местам приложения труда и от них. В остальные периоды, интенсивность движения не превышала среднесуточных показателей и имела вариативность.

Периодом измерения транспортных и пешеходных потоков были выбраны периоды с 7:00 до10:00 и с 16:00 до 19:00 в дни недели – вторник, среда, четверг.

В результате для обследованных узлов акты натурных обследований, содержащиеследующую информацию (Приложение А):

- схема организации движения в узле (эскиз);

- даты проведения обследования транспортных потоков;

- таблицы приведенной интенсивности движения транспорта в узле по конкретным часам и дням проведения обследования;

- таблицы интенсивности пешеходов в узле;

- масштабные картограммы интенсивности транспортных и пешеходных потоков для утреннего часа пик (максимальное часовое значения, выявленное в утренний пиковый период) и вечернего часа пик (максимальное часовое значения, выявленное в вечерний пиковый период);

- картограммы распределения интенсивности в узле для утреннего и вечернего часов пик;

- картограммы распределения скорости в узле для утреннего и вечернего часов пик;

- картограмма распределения плотности для утреннего и вечернего часов пик;

- скриншот 3D визуализации работы пересечения в ПО PTVVissim для утреннего и вечернего часов пик.

В таблицы интенсивности вносятся результаты подсчета количества транспортных средств по видам, движущихся по каждому маршруту. Таким же образом рассчитывается количество пешеходов на перекрестках. Кроме того, осуществляется расчет приведенной интенсивности транспортных потоков по всем анализируемым направлениям движения

При составлении ведомости обследуемого участка УДС используется классификация видов ТС согласно СП 34.13330.2012 и коэффициенты приведения:

1 – легковые автомобили (1,0);

2 – грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,0 т (1,3);

3 – грузовые автомобили грузоподъемностью от 2,1 до 6,0 т (1,4);

4 – грузовые автомобили грузоподъемностью от 6,1 до 8,0 т (1,6);

5 – грузовые автомобили грузоподъемностью 8,1 до 14 т (1,8);

6 – грузовые автомобили грузоподъемностью более 14 т (2,0);

7 – автопоезда (по существующим весовым категориям);

8 – автобусы малой вместимости (1,4);

9 – автобусы средней вместимости (2,5);

10 – автобусы большой вместимости (3,0);

11 – автобусы сочлененные и троллейбусы (4,6).

В рамках выполнения работы по анализу маршрутной сети г. Калуги было проведено обследование пассажиропотоков.

Натурные обследования на маршрутах общественного транспорта г. Калуги проводились в отношении всех маршрутов и рейсов на всей маршрутной сети автомобильного транспорта общего пользования города в весенний и осенний периоды.

Согласно «Методологическим рекомендациям по проведению обследования по определению степени использования общественного транспорта различными категориями граждан (транспортной подвижности граждан)», утвержденным Госкомстатом России 19 декабря 2001 года был выбран табличный метод обследования пассажиропотоков учетчиками, находящимися на остановках общественного транспорта.

Обследование проводился в два будних и один выходной день, пассажиропоток фиксировался в утреннее пиковое, межпиковое и вечернее пиковое время, а именно в периоды с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 20:00. Обследованию подлежали 177 (сто семьдесят семь) остановочных пунктов.

Методика проведения обследования следующая: учетчик прибывает на остановочный пункт к началу времени обследования, занимает удобную позицию для фиксации входящих и выходящих пассажиров.

В специальный бланк учета заносится следующая информация:

- ФИО учетчика;

- дата учета;

- день недели;

- наименование остановки общественного транспорта;

а при прибытии маршрутного транспортного средства на остановку:

- номер маршрута;

- время прибытия;

- число вошедших и число вышедших пассажиров.

Технология проведения обследования пассажиропотоков табличным методом предусматривает нахождение не менее чем одного учетчика на остановочном пункте.

С целью учета общественного мнения и мнения водителей транспортных средств в рамках КСОДД был проведен социологический опрос населения на территории муниципального образования «Город Калуга».

Анкета включала 13 вопросов: четыре вопроса паспортички и девять основных.

Семь вопросов были обязательными для заполнения (три вопроса паспотрички и четыре основных вопроса, связанных с временными затратами и интервалами перемещения), шесть вопросов не являлись обязательными (вопрос о сфере занятости заполняли только работающие респонденты и пять открытых вопросов).

Вопросы паспортички (данные о респонденте необходимые и достаточные для обработки результатов) были направлены на выяснение – района проживания, характера занятости (и сферы занятости для работающих) и предпочитаемого вида транспорта.

В состав основных вопросов входили четыре полузакрытых (с возможностью выбора своего варианта ответа) вопроса-меню. Вопросы касались:

- затрат времени на поездку до пункта назначения;

-времени выезда (выхода) на работу (учебу, другое место занятости) (интервал в пределах 30 минут);

- временного интервала возвращения домой (интервал в пределах 30 минут);

- наличия дополнительных поездок в течение дня.

В таблице 4 представлена калибровочная функция каждого из обозначенных выше вопросов в модели PTV VISUM.

Таблица 4 – Калибровочная функция закрытых и полузакрытых вопросов анкеты.

| № | Вопрос анкеты | Описание влияния на транспортную модель |
| --- | --- | --- |
| 1 | В каком округе Калуги вы живете? | Определение района отправления. Калибровка создания транспортного спроса. |
| 2 | Ваша занятость? | Определение слоев спроса, которые учувствуют в совершении корреспонденций. Калибруются группы спроса. Например, процент принявших участие в опросе школьников, студентов, пенсионеров. Разделение позволяет получать калибровочные показатели для каждого слоя спроса в дальнейшем с помощью процедур фильтрации средствами excel. |
| 3 | Если Вы работаете, укажите сферу занятости (студенты и школьники должны пропустить данный пункт опроса). | На этапе сбора статистических данных собираются данные о рабочих местах в сфере производства или оказания услуг. На основе этих данных, разделяем группы слоев спроса, которые едут к конкретным типам местам работы. Настраивается функция распределения в модели к конкретным местам занятости в сфере производства или услуг. |
| 4 | Какой вид транспорта Вы используете? | Калибруется этап выбора системы транспорта в транспортной модели города. |
| 5 | Сколько в среднем времени вы тратите на поездку (в минутах) до пункта назначения? | На основании показателя калибруется гравитационная математическая модель распределения корреспонденций между районами (смотреть, теоретические материалы по оценке матриц корреспонденций). По пятиминутным интервалам строится функция тяготения. Для города Калуги вероятность затрат на поездку до пункта назначения более 60 минут не велика, поэтому категории выставлены с 5-минутным интервалом до 60 минут и ответ «65 минут и более» взят как отдельная категория. |
| 6 | Во сколько вы выезжаете /выходите на работу/университет/школу? | На основании полученного показателя дополнительно уточняется наиболее нагруженный период. То есть становится возможным определить, когда основная масса совершает корреспонденции к местам приложения труда и пр. |
| 7 | Совершаете ли вы дополнительные поездки в течение дня (например, по рабочим делам, между корпусами университета и пр.)? | Уточняется показатель, дополнительного спроса. Появляется возможность калибровать процент дополнительного спроса в течение дня. |
| 8 | Во сколько вы уезжаете/выходите с работы/университета/школы? | На основании полученного показателя дополнительно уточняется наиболее нагруженный период. То есть становится возможным определить, когда основная масса корреспонденций отправляется к местам проживания. |

В состав анкеты также входили 5 открытых вопросов, посвященных следующим аспектам:

- определение участков на дорогах и улицах Калуги с затрудненным движением;

- где лучше организовать велосипедные дорожки;

- определение мест, где затруднено движение пешеходов;

- определение остановок общественного транспорта, где отсутствует павильон, знак, подход;

- определение места, где необходимо организовать парковку для автомобилей.

Для удобства респондентов и получения конкретных результатов открытые вопросы приводились с примерами заполнения.

Ряд вопросов сочетался со знаками инфографики, способствующими легкости понимая сути вопроса. При выборе знака за основу бралось ключевое значимое для понимания смысла слово (Рисунок 2).

Например, обозначение количества времени (знак слева), обозначения времени выхода (знак справа).

А) Б)

Рисунок 2 – Пример дополнительной инфографики к вопросам социологического опроса. А) обозначение количества времени; Б) обозначения времени выхода.

Анкету социологического опроса можно увидеть по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-zlXsVKe5-ted8To4i3a5sqKJTfzPkcaXl3k1S2brzNFvVg/viewform

Текст предлагаемой анкеты исследования представлен в Приложение Е КСОДД.

Социологический опрос в целях оценки кривых тяготения и определения модального расщепления спроса по видам транспорта в городе Калуга проводился в интернет сервисе Google Forms. Ссылки и информация о проведении опроса были размещены на сайте администрации Калужской области. В прайм-тайм на телеканалах «Первый» и «Россия 1» осуществлялся показ видеоролика (продолжительность 10 с.), информирующего калужан о проведении опроса.

Текст, озвучиваемый в ролике: «Калужане! Просим пройти опрос на сайте городской управы для улучшения дорожной ситуации». Далее озвучивался и одновременно демонстрировался адрес сайта с указанием места размещения опроса. Графики демонстрации ролика на телеканалах «Первый» и «Россия 1» представлены в таблицах 5 и 6.

Таблица 5 – График демонстрации ролика на телеканале «Первый»

| Время выхода блока | Хронометраж ролика | Август |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт |
|  |  | Будни |
|  | 30c | 20c | 15c | 10c | 5c | Итого мин. |  |
| 9:00-17:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,50 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,17 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,50 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18:00-23:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,17 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время выхода блока | Хронометраж ролика | Выходные |
|  | 30c | 20c | 15c | 10c | 5c | Итого мин. |  |
| 9:00-17:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,17 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,17 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 18:00-23:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Таблица 6 – График демонстрации ролика на телеканале «Россия 1»

| Время выхода блока | Хронометраж ролика | Август |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт |
|  |  | Будни |
|  | 30c | 20c | 15c | 10c | 5c | Итого мин. |  |
| 9:00-17:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,50 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,17 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,50 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18:00-23:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,17 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время выхода блока | Хронометраж ролика | Выходные |
|  | 30c | 20c | 15c | 10c | 5c | Итого мин. |  |
| 9:00-17:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,17 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,17 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 18:00-23:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Также информация о проведении опроса была размещена в социальных сетях: «В Контакте» и «Одноклассники». Перечень групп в социальных сетях и их численность представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Перечень групп в социальных сетях, в которых была размещена информация об опросе.

| № п/п | Ссылка | Число участников группы, чел |
| --- | --- | --- |
| 1 | https://vk.com/kaluga_perekrestok | 31497 |
| 2 | https://vk.com/klgavto | 18069 |
| 3 | https://vk.com/kalugaotve4aet | 12920 |
| 4 | https://vk.com/klgkaluga | 35383 |
| 5 | https://vk.com/kaluge.rabota | 30865 |
| 6 | https://vk.com/kaluga_1 | 26958 |
| 7 | https://vk.com/k24tv | 21323 |
| 8 | https://vk.com/klgshest | 141176 |
| 9 | https://vk.com/slyxikaluga | 56092 |
| 10 | https://vk.com/ishyyklgg | 52135 |
| 11 | https://vk.com/lovekaluga | 32766 |
| 12 | https://vk.com/kalugakakvam | 11629 |
| 13 | https://vk.com/kalugakupluprodam | 52239 |
| 14 | https://vk.com/kalugahata | 20790 |
| 15 | https://vk.com/ishytebyklgsro4noe | 10436 |
| 16 | https://vk.com/klgdovezy | 13188 |
| 17 | https://ok.ru/group53027946102855 | 14821 |

Выборка исследования формировалась из нескольких частей: участники опроса в сети интернет (на сайте Горуправы и в социальных сетях); участники, предоставляющие свое мнение членам ТОС и сами члены ТОС. Совокупный состав выборки более 5 тысяч человек.

После завершения опроса данные были обработаны и проанализированы. Открытые вопросы были обработаны с помощью метода «Контент-анализ». В результате была проведена типологизация ответов, определены «болевые» точки, зафиксированы предложения. В дальнейшем проводилась экспертная оценка выявленных позиций на предмет возможности принятия их к исполнению. Результаты опроса положены в основу ряда позиций разработанных мероприятий.

Для увеличения репрезентативности выборки (охват микрорайонов) были проведены встречи с органами территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) г. Калуги (график встреч представлен в таблице 8). На встрече с каждым ТОС присутствовало от 25 до 30 человек.

Участникам встречи сообщалась следующая информация: «В настоящее время разрабатываются документы транспортного планирования г. Калуги, которые будут представлять собой комплекс мероприятий. В последствие данные мероприятия будут реализованы. Предлагаем Вам сформулировать адресные пожелания».

Таблица 8 – График встреч с ТОС города Калуги по микрорайонам с разработчиками документов транспортного планирования

| № | Наименование микрорайона | Наименование ТОС | Дата пров. встречи, время | Адрес места проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северный | «Территориальная община «Северный» | 17.09.2018 17.00 | ул.Центральная, д.12а |
| 2 | Силикатный | «Территориальная община «Силикатный» | 17.09.2018 18.30 | ул.Гурьянова, д.27 |
| 3 | Правобережье | «Территориальная община «Правобережье» | 18.09.2018 17.30 | ул.Спартака, д.11 |
| 4 | Турынино -1, Турынино-2, Турынино-3, Ждамирово | «Территориальная община «Турынино» | 19.09.2018 17.00 | ул.Турынинская, д.9 |
| 5 | Малинники, ул.Ольговская, ул.Дружбы | «Территориальная община «Малинники», «Большие малинники», «Дружба» | 19.09.2018 19.00 | пер.Малинники, д.16 |
| 6 | Калуга-2, Резвань, Мстихино | «Территориальная община «Калуга-2», «Резвань», «Мстихино» | 20.09.2018 17.00 | ул.Привокзаль-ная, д.7 |
| 7 | Дубрава, Грабцево, Аэропот | «Территориальная община «Дубрава» | 20.09.2018 19.00 | Грабцевское шоссе, д.128 к.1 |

По итогам обсуждения были сформированы конкретные предложения от каждого ТОС, которым была дана экспертная оценка на возможность принятия их к исполнению.

Результаты анализа организационной деятельности органов государственной власти Калужской области и Администрации города Калуги и ее функционально-отраслевых органов по ОДД

Организационная деятельность органов государственной власти Калужской области и органов местного самоуправления города Калуги по организации дорожного движения регламентирована положениями Федерального закона №443-ФЗ от 29.12.2017 «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).

Так в статье 2 Федерального закона определены основные принципы организации дорожного движения в Российской Федерации:

1) соблюдение интересов граждан, общества и государства при осуществлении организации дорожного движения;

2) обеспечение социально-экономического развития территории Российской Федерации;

3) приоритет безопасности дорожного движения по отношению к потерям времени (задержкам) при движении транспортных средств и (или) пешеходов;

4) приоритет развития транспорта общего пользования;

5) создание условий для движения пешеходов и велосипедистов;

6) достоверность и актуальность информации о мероприятиях по организации дорожного движения, своевременность ее публичного распространения;

7) обеспечение экологической безопасности.

Полномочия органов государственной власти субъектов Российской федерации и органов местного самоуправления в области организации дорожного движения изложены в статьях 6 и 7 Федерального закона соответственно.

Так часть 1 статьи 6 Федерального закона определяет следующие полномочия субъекта Российской Федерации в области ОДД:

1) разработка и реализация региональной политики в области организации дорожного движения на территориях субъектов Российской Федерации в соответствии с государственной политикой Российской Федерации в области организации дорожного движения;

2) организация и мониторинг дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения;

3) установка, замена, демонтаж и содержание технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения;

4) ведение реестра парковок общего пользования, расположенных на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения;

5) осуществление регионального государственного контроля в сфере организации дорожного движения;

6) утверждение нормативов финансовых затрат бюджетов субъектов Российской Федерации на выполнение работ и оказание услуг по реализации мероприятий по организации дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения;

7) определение методики расчета размера платы за пользование платными парковками на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, автомобильных дорогах местного значения, а также установление ее максимального размера;

8) осуществление иных полномочий, отнесенных настоящим Федеральным законом к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

Полномочия органов местного самоуправления в области организации дорожного движения ограничены имущественной принадлежностью дорог и распространяются на дороги местного значения, так частью 1 статьи 7 Федерального закона определен следующий их перечень:

1) организация и мониторинг дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

2) ведение реестра парковок общего пользования на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

3) установка, замена, демонтаж и содержание технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

4) осуществление иных полномочий, отнесенных настоящим Федеральным законом к полномочиям органов местного самоуправления.

Также полномочия органов местного самоуправления в области транспорта регламентируются Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и распространяются на:

- дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования.

Согласно частей 1 и 3 статьи 11 Федерального закона органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, уполномоченные в области организации дорожного движения, обязаны принимать меры по обеспечению эффективности организации дорожного движения посредством реализации следующих мероприятий:

1) управление распределением транспортных средств на дорогах, включая разделение движения транспортных средств на однородные группы в зависимости от категорий транспортных средств, скорости и направления движения, распределение их по времени движения;

2) повышение пропускной способности дорог, в том числе посредством устранения условий, способствующих созданию помех для дорожного движения или создающих угрозу его безопасности, формирования кольцевых пересечений и примыканий дорог, реконструкции перекрестков и строительства транспортных развязок;

3) оптимизация циклов светофорного регулирования, управление светофорными объектами, включая адаптивное управление;

4) согласование (координация) работы светофорных объектов (светофоров) в границах территорий, определенных в документации по организации дорожного движения;

5) развитие инфраструктуры в целях обеспечения движения пешеходов и велосипедистов, в том числе строительство и обустройство пешеходных переходов;

6) введение приоритета в движении маршрутных транспортных средств;

7) развитие парковочного пространства (преимущественно за пределами дорог);

8) введение временных ограничения или прекращения движения транспортных средств.

Согласно части 5 статьи 9 Федерального закона «Разработка мероприятий по организации дорожного движения осуществляется на основании документации по организации дорожного движения, изданных в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актов». Так в состав документации по организации дорожного движения согласно части 4 статьи 16 Федерального закона включаются Комплексные схемы организации дорожного движения (далее – КСОДД) и проекты организации дорожного движения (далее – ПОДД). На территории города Калуга имеются ПОДДы для участков УДС города, характеризующие их технико-эксплуатационные параметры и необходимое их оснащение средствами ТСОДД. Стоит отметить, что ПОДДы имеются только для 70% участков УДС города Калуги, что говорит о необходимости их разработки, с целью приведение ТСОДД к нормативному состоянию. Разработка КСОДД позволит повысить эффективность работы УДС за счет повышения эффективности ОДД путем разработки соответствующих мероприятий.

Согласно части 1 статьи 8 Федерального закона «Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления осуществляют свои полномочия в области организации дорожного движения непосредственно или через уполномоченные ими подведомственные организации (далее - организации, уполномоченные в области ОДД).

На территории городского округа город Калуга организациями, уполномоченными в области ОДД являются:

- Управление городского хозяйства города Калуги, отвечающего за развитие уличной дорожной сети и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорог, дорожных сооружений на территории муниципального образования «Город Калуга», улучшение состояния объектов, обеспечивающих организацию дорожного движения, их реконструкции и модернизации, совершенствование и дальнейшее развитие маршрутной сети городского общественного транспорта, транспортной сети города;

- Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление», к основным видам деятельности которого относятся:

Изготовление, установка, ремонт и обслуживание технических средств организации дорожного движения;

Разработка проектов и иной документации, необходимой для проведения мероприятий по организации дорожного движения;

Установка пешеходных и дорожных ограждений;

Нанесение и восстановление элементов горизонтальной и вертикальной дорожной разметки;

Установка искусственных неровностей;

Обустройство новых светофорных объектов в комплексе, согласно предоставленной проектно-сметной документации;

Планирование, проектирование, внедрение безопасных и эффективных программ и схем организации дорожного движения, в том числе систем регулирование дорожного движения, оптимизация размещения светофорных объектов, информационных систем для обеспечения наибольшей эффективности использования дорог и дорожно-транспортных сооружений;

Внесение изменений в существующие проекты схем организации дорожного движения фрагментов улично-дорожной сети города;

Проведение исследований и анализа организации дорожного движения, сбор данных о дорожном движении, включая параметры транспортных и пешеходных потоков, дорожных условий, моделирование городских транспортных потоков;

Производство общестроительных работ и работ по капитальному и текущему ремонту автомобильных дорог.

Управление дорогами регионального и федерального значения осуществляется органами субъекта РФ и федеральными органами РФ соответственно.

Важную роль в регламентации общественных отношений в области организации дорожного движения принадлежит Федеральному закону от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», который определяет понятие «организация дорожного движения» как комплекс организационно-правовых, организационно-технических мероприятий и распорядительных действий по управлению движением на дорогах. Однако этот закон не регулирует всего круга вопросов, связанных с организацией дорожного движения в предложенном толковании, а ограничивается вопросами обеспечения безопасности дорожного движения без установления целевых ориентиров этой деятельности.

Характеристикой деятельности органов местного самоуправления в области транспортной инфраструктуры являются ее показатели.

Общая протяженность дорог общего пользования местного значения, согласно постановления Городской управы города Калуги от 09.06.2018 №5949-пи «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «город Калуга», видов и периодичности работ по их содержанию для расчета норматива финансовых затрат», составляет 812,37 км.

Согласно данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Калужской области, доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности этих автомобильных дорог на конец 2017 и начало 2018 годов составляет 12,59%. Исходя из ретроспективы данных о доле дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям (таблица 9) можно сделать вывод о планомерном снижении данного показателя с 26,82% в 2010 году до 12,59% на начало 2018 года, что говорит о положительной тенденции и эффективности работы органов местного самоуправления.

Таблица 9 – Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городской округ город Калуга | 26,82 | 25,07 | 19,89 | 18,79 | 14,93 | 13,32 | 13,18 | 12,59 |

В рамках данного проекта был произведен опрос населения городского округа. В ходе опроса респондентами были выделены проблемы пробок в центральной части города и ненормативного состояния дорожного покрытия в периферийных районах, что говорит о частичной неудовлетворенности населения деятельностью по организации и содержанию транспортной инфраструктуры.

Исходя из вышеперечисленного можно сделать ряд выводов:

- органы местного самоуправления города Калуги наделены полномочиями по ОДД на дорогах местного значения и существующая система управления транспортной инфраструктурой позволяет реализовать их в полной мере;

- дороги федерального и регионального значения находятся в ведомстве органов государственной власти Российской Федерации и Калужской области, что ограничивает деятельность органов местного самоуправления города в их отношении, без передачи соответствующих полномочий;

- органы местного самоуправления города проводят эффективные мероприятия по содержанию существующей УДС в нормативном состоянии, о чем говорят статистические данные;

- в ходе анализа существующих схем ОДД и проводимого социологического опроса на ряде участков УДС было выявлено несоответствие существующих методов ОДД сложившимся интенсивностям движения, что говорит о низкой эффективности мер по ОДД на данных участках, принятых органами местного самоуправления.

Реализация запланированных документами по организации дорожного движения, в частности Комплексной схемой организации дорожного движения, позволит повысить уровень доступности транспортной инфраструктуры и удовлетворенности населения ей.

Результаты анализа нормативного правового и информационного обеспечения деятельности в сфере ОДД, в том числе в сравнении с передовым отечественным и зарубежным опытом

Нормативно-правовая база города Калуги в сфере транспортной инфраструктуры базируется на федеральном и региональном законодательстве РФ и Калужской области, а также местных нормативных актах города Калуги.

В настоящее время в Российской Федерации основными законодательными актами в сфере регулирования организации дорожного движения являются:

- Федеральный закон от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», регулирующий общественные отношения возникающие в процессе организации дорожного движения, а также при организации и осуществлении парковочной деятельности;

- Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (далее – Федеральный закон № 196-ФЗ), который определяет правовые основы обеспечения безопасности дорожного движения на территории Российской Федерации и решает задачи по охране жизни. Здоровья и имущества граждан, защите их прав и законных интересов, а также защите общества и государства путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести последствий.

Данные законы являются основными законодательными актами, регулирующим вопросы организации дорожного движения, определяя безопасность дорожного движения и организацию дорожного движения как самостоятельные объекты правового регулирования, а также закрепляют основные цель при обеспечении безопасности дорожного движения и организации дорожного движения заключающуюся в обеспечении условий для безопасного, эффективного (бесперебойного) дорожного движения.

Федеральным законом от 8.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 257-ФЗ) регулируются отношения, возникающие в связи с использованием автомобильных дорог, включая их содержание, реконструкцию, т.е. рассматриваются вопросы исключительно дорожной деятельности. При этом вопросы по организации дорожного движения, не касающиеся дорожной деятельности, и обеспечения пропускной способности дорог этим законом не регулируются.

На подзаконном уровне дорожное движение регулируется Правилами дорожного движения Российской Федерации (утверждены постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090) (далее – Правила дорожного движения), а также иными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Минтранса России, МВД России, других органов государственной власти, которые в той или иной степени затрагивают вопросы правового регулирования движения по дорогам.

С целью реализации законодательных актов, также определения основных целей и приоритетов развития транспортной инфраструктуры на долгосрочную перспективу были разработаны следующие специальные стратегии:

- Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 г. № 1734-г, удовлетворение потребностей инновационного социально ориентированного развития экономики и общества в конкурентоспособных качественных транспортных услугах;

- Стратегия безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 – 2024 годы, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.01.2018 г. № 1-р, определяющая одним из приоритетных направлений государственной политики и важным фактором обеспечения устойчивого социально-экономического и демографического развития страны – повышение безопасности дорожного движения, направленное на сохранение жизни, здоровья и имущества граждан.

Помимо вышеперечисленных стратегий на Федеральном уровне существует документы территориального планирования, в частности Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы Российской Федерации (2010-2020 годы)», Федеральная адресная инвестиционная программа России и др. Данные документы определяют общие принципы развития транспортной инфраструктуры и размещения крупных ее объектов, влияющих на страну в целом.

С целью реализации документов территориального планирования и федеральных программа, на уровне субъекта федерации и муниципального образования город Калуга принят ряд документов. Так с целью учета развития транспортной инфраструктуры на региональном уровне государственными органами Калужской области разработаны:

- Схема территориального планирования Калужской области, утверждена постановлением Правительства Калужской области 10.03.2009 №65 (с учетом изм. от 29.01.2019 г.);

- Стратегия социально-экономического развития Калужской области до 2030 года, утверждена постановлением Правительства Калужской области 29.06.2009 №250 (с учетом изм. от 29.05.2017 г.);

- Государственная программа Калужской области «Развитие дорожного Хозяйства Калужской области», утверждена постановлением Правительства Калужской области 06.02.2019 №68, в состав которой входят две подпрограммы:

Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области»;

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Калужской области».

Органами местного самоуправления города Калуга разработаны следующие документы, учитывающие развитие транспортной инфраструктуры:

- Генеральный план городского округа «Город Калуга», утвержден решением Городской Думы городского округа "Город Калуга" от 26.04.2017 №64;

- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга» до 2030 года, утверждена решением Городской Думы города Калуги от 21.02.2018 г. №25;

- Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения», утверждена Постановлением Городской Управы города Калуги от 16.12.2013 №411-п (с учетом изм. от 12.12.2018).

Информационное обеспечение деятельности местных органов власти в сфере организации дорожного движения условно можно разделить на два блока:

- организационно-технический, предназначенный для информирования участников дорожного движения об изменениях в установленной схеме организации дорожного движения на территории города Калуги, вводимых на временной основе в целях обеспечения безопасного проведения различных мероприятий;

- обще-информационный, предназначенный для ознакомления населения города о состоянии, проблемах и перспективах развития транспортной системы, включающий в себя отчеты, доклады органов местного самоуправления по данной тематике, аналитические и справочные материалы, форумы и т.п.

Одним из передовых способов информирования граждан, как в крупных городах России, так и за рубежом, является создание информационных порталов и разработка специальных мобильных приложений. Данные системы позволяют не только информировать граждан о происходящих изменениях, но и обеспечивать «обратную связь» с населением путем анализа обращений и предложений граждан, изучения общественного мнения, проведения социологических опросов среди жителей города.

В качестве инструментов информационного обеспечения деятельности местных органов власти города Калуги в сфере организации дорожного движения используются медиа-ресурсы телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет.

Так на территории города действуют официальные издания местного самоуправления города Калуги, в том числе официальный сайт http://www.kaluga-gov.ru; используются средства теле- и радиовещания Калужской области, что позволяет своевременно оповещать граждан об изменениях в организации дорожного движения и иных действиях органов местного самоуправления в сфере ОДД. Данный способ информационного обеспечения деятельности в сфере ОДД характеризуется наибольшим охватом по сравнению с другими информационными ресурсами.

Тема организации дорожного движения, а также повышения безопасности на дорогах органами власти области и муниципальных образований ежегодно затрагивается в отчете Городского Головы о результатах деятельности органов исполнительной власти.

Исходя из данных представленных в данном разделе можно сделать следующие выводы:

- существующая база документов, разработанных на уровне субъекта федерации и муниципального образования, отвечает перечню целей и задач, определенных законодательными документами федерального уровня, а также перечень мероприятий представленный в этих программах, разработан с учетом документов развития федерального уровня, что говорит надлежащем уровне нормативно правового обеспечения города Калуга и ее соответствие требованиям вышестоящих документов;

- система информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления в сфере организации дорожного движения отвечает общепринятым нормам информирования населения.

Результаты анализа имеющихся документов территориального планирования и документации по планировке территории, документов стратегического планирования

В ходе работы были проанализированы документы территориального планирования:

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения (далее – СТП РФ);

- Схема территориального планирования (СТП) Калужской области;

- Генеральный план городского округа «Города Калуга»;

Обзор целевых программ и планов развития транспортной инфраструктуры на территории г. Калуги включал следующие документы:

- Федеральная целевая программа (ФЦП) «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»;

- Федеральная адресная инвестиционная программа (АИП) России;

- Стратегия социально-экономического развития Калужской области до 2030 года;

- Государственная программа Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской области»;

- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга» до 2030 года;

- Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения»;

- другие документы.

Проектные предложения по развитию улично-дорожной сети г. Калуги направлены на организацию единой системы магистральных улиц и дорог, способной обеспечить надёжность транспортных связей внутри города и выход на сеть внешних автомобильных дорог.

В основу изученных документов положены изменения и дополнения существующей транспортной сети, учитывающие её максимальные возможности при сложившихся условиях и не нарушающие сложившуюся городскую среду.

СТП РФ в части развития объектов транспортной инфраструктуры города Калуга предусмотрены мероприятия по развитию его внешних транспортных связей. Так в рамках СТП РФ запланированы следующие мероприятия, касающиеся развития транспортной инфраструктуры города Калуги:

- В области автомобильного транспорта:

Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-3 «Украина», протяженностью 488,9 км, 1Б, с 4 – 10 полосами движения, с последующей эксплуатацией на платной основе, (до 2020 года);

Реконструкция автомобильной дороги Р-132 Калуга – Тула – Михайлов – Рязань на участке км 2+283 – км 294+816 протяженностью 278,04 км, 1Б (от моста на р. Ока в юго-восточном направлении через мкр. Секиотово Городского округа «Город Калуга») (до 2020 года);

Реконструкция автомобильной дороги Р-92 Калуга – Перемышль – Белев – Орел на участке км 6+224 – км 206+000 протяженностью 181,61 км, 1Б (от круговой развязки в мкр. Секиотово в юго-западном направлении минуя д. Колюпаново, с. Горенское и д. Андреевское Городского округа «Город Калуга») (до 2020 года);

- В области железнодорожного транспорта:

Реконструкция железнодорожных путей общего пользования протяженностью 488 км на участке ж/д «Москва – Суземка», в том числе участке, проходящем по территории города Калуги (до 2020 года);

Строительство высокоскоростной железнодорожной линии протяженностью 480 км «Москва – Калуга – Брянск (Суземка)» (до 2030 года).

Схемой территориального планирования Калужской области запланировано развитие транспортной инфраструктуры регионального значения с учетом развития запланированного документами федерального уровня. Мероприятия по развитию УДС города Калуга, запланированные в рамках Схемы территориального планирования Калужской области представлены в таблице 10.

Таблица 10 – Мероприятия по развитию УДС города Калуга, запланированные в рамках Схемы территориального планирования Калужской области

| № п/п | Наименование мероприятий | Технико-экономические параметры | Очередность (данные) реализации, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция дороги Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов (на участке Калуга-Ферзиково) | Протяженность 4 км | 2040 |
| 2 | Строительство автодороги от ст. Тихонова Пустынь до д. Уварово | Протяженность 6 км | 2040 |
| 3 | Строительство обхода г. Калуги на участке Секиотово-Анненки с мостом через реку Оку | Протяженность 16 км | Реализовано |
| 4 | Мост через р. Ока в районе Слеведовки | Параметры определяются проектом | 2027 |
| 5 | Строительство обхода г. Калуги на участке Анненки - Жерел | Протяженность 22 км, по нормативам I технической категории с сооружением путепроводов и транспортных развязок | 2027 |
| 6 | Строительство автодороги М-3 «Украина» - Мордвино | Протяженность 2 км | 2027 |
| 7 | Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-3 «Украина», протяженностью 488,9 км, 1Б, с 4 – 10 полосами движения, с последующей эксплуатацией на платной основе (участок, проходящий по западной части территории Городского округа «Город Калуга») | Протяженность 3 км | 2027 |
| 8 | Реконструкция автомобильной дороги Р-132 Калуга – Тула – Михайлов – Рязань на участке км 2+283 – км 294+816 протяженностью 278,04 км, 1Б (от моста на р. Ока в юго-восточном направлении через мкр. Секиотово Городского округа «Город Калуга») | Протяженность 10 км | 2027 |
| 9 | Реконструкция автомобильной дороги Р-92 Калуга – Перемышль – Белев – Орел на участке км 6+224 – км 206+000 протяженностью 181,61 км, 1Б (от круговой развязки в мкр. Секиотово в юго-западном направлении минуя д. Колюпаново, с. Горенское и д. Андреевское Городского округа «Город Калуга») | Протяженность 13 км | 2027 |

Планируемые объекты в области развития улично-дорожной сети города Калуги в рамках Генерального плана г. Калуги представлены в таблице 11.

Таблица 11 – Планируемые объекты в области развития улично-дорожной сети города Калуги согласно генерального плана

| № п/п | Наименование мероприятий | Технико-экономические параметры | Очередность реализации, год |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры автомобильного транспорта |
| Мероприятия по развитию УДС |
| 1.1.1 | Строительство моста через р. Ока в районе Слеведовки | Параметры определяются проектом | 2020 |
| 1.1.2 | Строительство автодороги от ст. Тихонова Пустынь до д. Уварово в городском округе "Город Калуга" | Протяженность 6 км | 2035 |
| 1.1.3 | Реконструкция дороги Калуга – Ферзиково – Таруса – Серпухов (на участке Калуга – Ферзиково) | Протяженность 4 км | 2035 |
| 1.1.4 | Строительство обхода г. Калуги на участке Секиотово – Анненки с мостом через реку Оку | Протяженность 16 км | Реализовано |
| 1.1.5 | Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-3 «Украина», протяженностью 488,9 км, 1Б, с 4 – 10 полосами движения, с последующей эксплуатацией на платной основе (участок, проходящий по западной части территории Городского округа «Город Калуга») | Протяженность 3 км | 2020 |
| 1.1.6 | Реконструкция автомобильной дороги Р-132 Калуга – Тула – Михайлов – Рязань на участке км 2+283 – км 294+816 протяженностью 278,04 км, 1Б (от моста на р. Ока в юго-восточном направлении через мкр. Секиотово Городского округа «Город Калуга») | Протяженность 10 км | 2020 |
| 1.1.7 | Реконструкция автомобильной дороги Р-92 Калуга – Перемышль – Белев – Орел на участке км 6+224 – км 206+000 протяженностью 181,61 км, 1Б (от круговой развязки в мкр. Секиотово в юго-западном направлении минуя д. Колюпаново, с. Горенское и д. Андреевское Городского округа «Город Калуга») | Протяженность 13 км | 2020 |
| 1.1.8 | Строительство обхода г. Калуги на участке Анненки – Жерело | Протяженность 22 км, по нормативам I технической категории с сооружением путепроводов и транспортных развязок | 2025 |
| 1.1.9 | Строительство магистрали от перекрестка ул. Зерновая – Грабцевское шоссе до ул. Маяковского в микрорайоне Тайфун (бульвар Солнечный) и далее с подключением к ул. Болдина | Протяженность 4 км | 2025 |
| 1.1.10 | Строительство южного полукольца жилого района «Силикатный», дублирующего ул. Гурьянова | Протяженность 2,65 км | 2035 |
| 1.1.11 | Строительство магистрали от южного полукольца жилого района «Силикатный», дублирующей с западной стороны ул. Железняки – ул. Телевизионная и выходящей на дорогу вдоль Яченского водохранилища | Протяженность 0,9 км | 2035 |
| 1.1.12 | Строительство транспортно-пешеходной набережной вдоль берега р. Ока, соединяющая ул. Набережная и ул. Болдина. | Протяженность 3,86 км | 2025 |
| 1.1.13 | Организация новой полукольцевой связи, перехватывающей радиальные направления Грабцевское шоссе, ул. Тарутинская, ул. Московская и проектируемый дублер ул. Московская (западный обход деревень Тимошево и Галкино) | Протяженность 6,5 км | 2035 |
| 1.1.14 | Строительство продолжения ул. Степана Разина через новый район «Правгород» | Протяженность 3 км | 2035 |
| 1.1.15 | Строительство продолжения ул. Ленина через Вокзальную площадь и железнодорожные пути до ул. Тарутинской | Протяжённость 1,46 км | 2025 |
| 1.1.16 | Строительство магистрали в районе «Правгород» | Протяжённость 0,62 км | 2025 |
| 1.1.17 | Строительство магистрали в районе «Кошелев проект» | Протяжённость 1,8 км | 2025 |
| 1.1.18 | Строительство магистрали от ул. Карла Либкнехта до ул. Болдина по существующей железнодорожной Окской ветке | Протяжённость 4,5 км | 2035 |
| 1.1.19 | Реконструкция автодороги вдоль Яченского водохранилища | Протяжённость 2,88 км | 2025 |
| 1.1.20 | Реконструкция ул. Волкова | Протяжённость 0,77 км | 2025 |
| 1.1.21 | Реконструкция ул. Карла Либкнехта | Протяжённость 1,5 км | 2025 |
| 1.1.22 | Реконструкция ул. Ленина | Протяжённость 3,5 км | 2025 |
| 1.1.23 | Реконструкция ул. Степана Разина | Протяжённость 1,45 км | 2025 |
| 1.1.24 | Реконструкция ул. Веры Андриановой | Протяжённость 1 км | 2025 |
| 1.1.25 | Реконструкция автомобильной дороги местного значения Правый берег – Шопино | Протяжённость 4,5 км | 2020 |
| 1.1.26 | Реконструкция автомобильной дороги местного значения подъезд к с. Горенское | Протяжённость 0,9 км | 2020 |
| 1.1.27 | Реконструкция ул. Кирова (ранее не реконструируемый участок) | Протяжённость 0,5 км | Реализовано |
| 1.1.28 | Реконструкция автомобильной дороги местного значения подъезд к д. Крутицы | Протяжённость 2,3 км | 2020 |
| 1.1.29 | Строительство автомобильной дороги местного значения подъезд к д. Григоровка (от д. Заречье) | Протяжённость 3,46 км | 2035 |
| 1.1.30 | Строительство автомобильной дороги местного значения подъезд к д. Животинки с трассы планируемого южного обхода г. Калуги | Протяжённость 0,3 км | 2035 |
| 1.1.31 | Строительство автомобильной дороги местного значения д. Шопино – д. Яглово со строительством мостового перехода через р. Ока и путепровода через железнодорожную линию | Протяжённость 5,06 км | 2035 |
| 1.1.32 | Строительство автомобильной дороги местного значения подъездная дорога к гражданскому кладбищу в районе д. Марьино | Протяжённость 0,7 км | 2035 |
| 1.1.33 | Строительство мостового перехода через р. Ока в створе продолжения ул. Степана Разина | Параметры определяются проектом | 2035 |
| 1.1.34 | Строительство виадука через Березуйский овраг в створе ул. Дарвина – ул. Георгиевская с устройством подземной автостоянки | Параметры определяются проектом | 2035 |
| 1.1.35 | Строительство путепровода через железнодорожные пути в створе планируемого продолжения ул. Ленина | Параметры определяются проектом | 2025 |
| 1.1.36 | Строительство путепровода через железнодорожные пути в створе продолжения ул. Азаровская до ул. Гурьянова | Параметры определяются проектом | 2035 |
| 1.1.37 | Строительство путепровода через железнодорожные пути в створе новой полукольцевой связи, перехватывающей Грабцевское шоссе, ул. Тарутинская, ул. Московская | Параметры определяются проектом | 2035 |
| 1.1.38 | Строительство мостового перехода через р. Ока в створе планируемой автодороги д. Шопино – д. Яглово | Параметры определяются проектом | Реализовано |
| 1.1.39 | Строительство развязки с путепроводом через железнодорожные пути на пересечении продолжения ул. Ленина с ул. Тарутинская – ул. Глаголева и ул. Путейская | Параметры определяются проектом | 2025 |
| 1.1.40 | Строительство двухуровневой развязки в створе восточного мостового перехода через р. Ока на пересечении соединительной автодороги и новой магистрали общегородского значения вдоль р. Киевки | Параметры определяются проектом | 2025 |
| 1.1.41 | Строительство двухуровневой развязки в районе мкр. «Силикатный» | Параметры определяются проектом | 2035 |
| 1.1.42 | Реконструкция западного моста через р. Оку | Параметры определяются проектом | 2020 |
| 1.1.43 | Реконструкция моста через р. Яченка южнее мкр. «Силикатный» | Параметры определяются проектом | 2020 |
| 1.1.44 | Приведение в нормативное состояние существующей УДС населенных пунктов и строительство новых улиц и проездов для обслуживания проектных площадок жилищного строительства | Требуется разработка проектно-сметной документации | 2035 |
| 1.1.45 | Строительство продолжения Одоевского шоссе до ул. Генерала Попова с организацией транспортной развязки на их пересечении | Параметры определяются проектом | 2035 |
| 1.1.46 | Строительство мостового перехода через р. Яченка в створе проектируемого дублера ул. Московская | Параметры определяются проектом | 2035 |
| 1.1.47 | Строительство двухуровневой развязки в районе Ромоданово | Параметры определяются проектом | 2035 |
| 1.1.48 | Строительство дублера ул. Московская (западный обход деревень Тимошево и Галкино) от ул. Гурьянова с подключением к автодороге Поселок «Северный» – окружная г. Калуги | Параметры определяются проектом | Реализовано |
| Мероприятия по развитию парковочного пространства и объектов транспортной инфраструктуры |
| 1.2.1 | Размещение транспортно-логистических комплексов на территории индустриальных парков «Грабцево», «Росва», «Калуга Юг» | Параметры определяются проектом | 2035 |
| Мероприятия по совершенствованию работы городского общественного пассажирского транспорта |
| 1.3.1 | Открытие новых автобусных маршрутов – до д. Георгиевская, д. Черносвитино, до ж/д станции Тихонова – Пустынь, а также в направлении Технопарка «Грабцево», до д. Яглово, с. Козлово, Секиотово | Общая протяженность новых маршрутов 159,8 км | 2020 |
| 1.3.2 | Продление троллейбусного маршрута № 18 «Дубрава – Правобережье» до ул. Фомушина – 65 лет Победы и жилого комплекса «Кошелев проект», развитие троллейбусных линий до Секиотово | Параметры определяются проектом | 2035 |
| 1.3.3 | Открытие новых троллейбусных маршрутов, соединяющих центральную часть города Калуги с микрорайоном «Анненки», с ж/д станцией Калуга II | Параметры определяются проектом | 2035 |
| 1.3.4 | Открытие троллейбусных маршрутов от центральной части города до «Аэропорта» | Параметры определяются проектом | 2035 |
| 1.3.5 | Строительство нового троллейбусного депо в правобережной части города | Вместимость: 100 ед. транспорта | 2035 |
| 1.3.6 | Развитие и обновление материально-технической базы существующего троллейбусного депо | Обновление и реконструкция энергообеспечения троллейбусной сети, строительство новых тяговых подстанций, прокладка кабельных линий и контактных сетей | 2035 |
| 1.3.7 | Обустройство ООТ на автомобильной дороге Вязьма – Калуга | В соответствии с ОСТ 218.1.002-2003на участке с км 162+450 по км 163+200 | 2025 |
| Мероприятия по развитию пешеходного и велосипедного движения |
| 1.4.1 | Возведение понтонного наплавного моста на месте существующей переправы в створе ул. Воробьёвская для организации пешеходного движения через р. Ока. | Параметры определяются проектом | 2025 |
| 1.4.2 | Строительство тротуаров на автомобильной дороге Вязьма – Калуга | Строительство тротуаров на участке с км 162+450 по км 163+200 | 2025 |
| 1.4.3 | Организация пешеходной зоны в районе Яченского водохранилища | Параметры определятся проектом | 2019 |
| Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения |
| 2.1 | Устройство электроосвещения на автомобильной дороге Ильинка – Жерело | Участок с км 1+000 по км 2+290, д. Ильинка, с км 3+825 по км 5+424, д. Жерело | 2025 |

Стратегия социально-экономического развития Калужской области до 2030 года в сфере развития транспортной инфраструктуры, в том числе города Калуги, предполагает следующее:

- развитие транспортно-логистического кластера, заключающийся в использование ж/д и авиа инфраструктур города как его элементов, а также в строительстве логистических комплексов на территории города, что приведет к увеличению грузопотоков, в том числе на автомобильном транспорте, по его территории;

- реализации приоритетного проекта «Модернизация транспортной инфраструктуры», нацеленной на рост конкурентоспособности Калужской области среди субъектов Российской Федерации, входящих в «Московское кольцо», за счет обеспечения эффективной транспортной связи между Калужской областью и Москвой, между соседними субъектами Российской Федерации и районами области. В рамках данного проекта планируется организация г. Калуги как крупного транспортно-пересадочного узла за счет модернизации существующих объектов внешнего пассажирского транспорта (ж/д, автовокзалы и т.д.), а также развитие высокоскоростного железнодорожного сообщения «Москва – Калуга – Брянск (Суземка)» с остановками на территории области в г. Обнинске, г. Калуге, г. Сухиничи, формирование местной транспортной инфраструктуры (сеть общественного транспорта, местная «капиллярная» автодорожная сеть, пересадочные центры, автотранспортные предприятия).

Государственная программа Калужской области «Развитие дорожного Хозяйства Калужской области» перечень основных индикаторов и принципов развития дорожной сети, а также определяет объемы финансирования мероприятия по развитию и содержанию дорог регионального и межмуниципального значения. Программа направлена на развитие современной и эффективной сети автомобильных дорог, обеспечивающей ускорение товародвижения, снижение транспортных издержек в экономике Калужской области и безопасности дорожного движения.

Программа определяет следующие задачи и направления деятельности в сфере дорожного хозяйства:

- обеспечение сохранности и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, а также местного значения;

- обеспечение надежности и безопасности дорожного движения по автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального, а также местного значения.

Согласно Государственной программе Калужской области «Развитие дорожного Хозяйства Калужской области» определенны следующие индикаторы достижения поставленных целей и их значения на расчетный срок ее реализации (2024 год):

- Доля протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям составит 52,1% от общей протяженности дорог;

- Доля автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки составит 2,93% (155,1 км) от общей протяженности дорог;

- Количество мест концентрации ДТП (аварийно-опасных участков) на УДС Калужской области составит – 24 шт. или 50% от текущего показателя (на 2017 год – 49 шт.).

Достижения целевых индикаторов планируется за счет проведения мероприятий по реконструкции наиболее нагруженных участков УДС Калужской области, в том числе города Калуги, приведение транспортно-эксплуатационного состояния дорог к нормативным требованиям, развитие основных транспортных направлений, путем строительства участков дорог федерального, регионального и межмуниципального значения.

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга» сохраняет направления развития транспортной инфраструктуры, заданные в Стратегия социально-экономического развития Калужской области и определяет развитие города Калуга как крупного транспортного центра. Реализация стратегии социально-экономического развития предполагается за счет разработки и реализации соответствующих муниципальных программ. Так в сфере развития транспортной инфраструктуры планируется реализация муниципальной программы города Калуги «Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения».

В рамках данной муниципальной программы планируется ряд мероприятий по реконструкции, ремонту старых и строительству новых участков УДС.

Перечень мероприятий, планируемых в рамках муниципальной программы город Калуга «Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения», представлен в таблице 12.

Таблица 12 – Перечень мероприятий, планируемых в рамках муниципальной программы город Калуга «Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения».

| № п/п | Наименование мероприятий | Технико-экономические параметры | Очередность реализации, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция автодороги с асфальтовым покрытием «Правый берег-Шопино» | протяженностью 4,5 км | 2015-2020 гг. |
| 2 | Реконструкция моста через р.Яченка в районе д.Белая муниципального образования «Город Калуга» | Параметры определятся проектом | 2015-2020 гг. |
| 3 | Проектирование и строительство улично-дорожных сетей земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей | Параметры определятся проектом | 2015-2020 гг. |
| 4 | Строительство кольцевой развязки по Сиреневому бульвару с примыканием к автомобильной дороге «Правый берег-Шопино» | Параметры определятся проектом | 2019 |
| 5 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Тарутинская на участке от Синих мостов до ул. Радищева в городе Калуге с мероприятиями по усовершенствованию организации дорожного движения | Параметры определятся проектом | 2020 |
| 6 | Реконструкция автодороги с асфальтовым покрытием п. Северный-Окружная г. Калуги | Параметры определятся проектом | 2020 |
| 7 | Строительство автомобильной дороги от Грабцевского шоссе (район строения д.176) до ул. Новая, д.49 | Параметры определятся проектом | 2020 |
| 8 | Строительство автомобильной дороги от строящейся транспортной развязки на ПК106 объекта: «Строительство объезда г. Калуги на участке Секиотово-Анненки с мостом через р. Оку» до ул. Серафима Туликова в г. Калуга | Параметры определятся проектом | 2020 |

Схема мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры города Калуги, согласно программным документам и документам территориального планирования представлена в приложении Б.3.

Исходя из анализа документов территориального планирования и программ, касающихся развития транспортной инфраструктуры, федерального, областного и местного уровней можно сделать следующие выводы:

- Перечень мероприятий Генерального плана городского округа «Город Калуга» разработан с включением мероприятий вышестоящих документов территориального планирования федерального и регионального уровней, в том числе мероприятий по строительству и реконструкции УДС федерального, регионального и межмуниципального значения;

- В Генеральном плане городского округа «Город Калуга» учтены временные рамки реализации мероприятий, запланированных вышестоящими документами территориального планирования, с уточнением сроков их реализации в пределах очередности генерального плана;

- Мероприятия Генерального плана по развитию сети общественного транспорта частично устарели, ввиду изменения объемов и характера пассажиропотоков, и частично не отвечают существующим требованиям нормативных документов, что говорит о необходимости их пересмотра и разработки документа планирования регулярных перевозок.

- Стратегии социально-экономического развития Калужской области и города Калуга, определяют общие принципы направления развития транспортной инфраструктуры города, и направлены на его становление как крупного транспортного узла;

- Государственная программа «Развитие дорожного Хозяйства Калужской области» и муниципальная программа города Калуги «Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения», определяют перечень основных индикаторов необходимых к достижению в краткосрочной перспективе (0-5 лет) до 2024 и 2020 годов соответственно, а также перечень мероприятий, реализация которых необходима для достижения этих показателей;

- Стратегии и программы Калужской области и города Калуги имеют преемственность принципов и задач документов федерального уровня и не противоречат им.

Описание основных элементов дорог, их пересечений и примыканий, включая геометрические параметры элементов дороги, транспортно-эксплуатационные характеристики

Улично-дорожная сеть города Калуги представлена автомобильными

Общая протяженность дорог общего пользования местного значения на территории города Калуга составляет 812,37 км, из них:

По территориям:

на сельских территориях МО «Город Калуга» 357,35 км;

на городских территориях МО «Город Калуга» 455,02 км;

Согласно Генерального плана города Калуги на территории города Калуга улично-дорожная сеть представлена улицами 3х технических категорий, назначенными в соответствии с СП-42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» - «Магистральные улицы общегородского значения», «Магистральные улицы районного значения» и «Улицы и дороги местного значения», а также автомобильными дорогами федерального, регионального и межмуниципального значения 1-4 технической категории в соответствии с СП 34.13330. 20012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*».

Плотность магистральной улично-дорожной сети города оценивается в размере 4,8 км/кв. км, при этом плотность УДС «Магистральных улиц» составляет 1,7 км. /кв. км.

Большая часть пересечений представлена в одном уровне. Одноуровневые пересечения в районе слияния транспортных потоков с высокими интенсивностями движения оборудованы светофорным регулированием. Пересечения в периферийных районах с малыми интенсивностями пересекающихся потоков – саморегулируемые.

В соответствии с приложением № 6 «Программы регулярных транспортных и транспортно-социологических обследований функционирования транспортной инфраструктуры поселений, городских округов в Российской Федерации» утвержденной  от 28.12 2016 года Программы», на основании данных  Генерального плана города Калуги и натурного обследования интенсивностей и направлений движения транспортных и пешеходных потоков городского округа выявлены наиболее значимые участки и пересечения, на которых концентрируются транспортные и пешеходные потоки:

- магистральные улицы общегородского значения – 40 улиц;

- магистральные улицы районного значения – 57 улиц;

- перекрестки и примыкания, роль которых, по мнению экспертов, влияет на общую дорожно-транспортную ситуацию - 82 ключевых перекрестка (примыкания).

С учетом изложенного, намечены места сбора информации на улицах общегородского и районного значения, а также на участках улиц, по которым проходят маршруты регулярных перевозок, всего 97 улиц, 82 ключевых перекрестка.

Перечень и характеристика основных параметров улиц и дорог приведены в таблице № 13.

Таблица 13 – Перечень и характеристика основных параметров улиц и дорог.

| № п/п | Наименование | Категория в соотв. с Ген.планом. | Протяженность | Ширина проезж. части | Число полос движ. (в двух направ.) | Ширина полос движения | Ширина тротуаров/ раздел. полосы при наличии | Радиус кривой в плане/ продольный уклон, % | Освещение/состояние проезжей части | Кол-во пересечений, примыканий/ со светофором/ в разных уровнях | Кол-во пеш.переходов всего/ со светофором/ в разных уровнях | Кол-во остановок МТС/ Оборудованных заездным карманом | Интенсивность движ. тр-та. | Уровень загрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Кирова | Магистральная общегородского значения | 1728 м. | 16м.-22м. | 4 | 3.5 м. | 3м.-12м. /1м.-8м. | нет / | Есть/ Удовл. | 9/ 4 /0 | 12/ 9/ 0 | 7/0 | 2500 | 95 |
| 2 | Ул. Ленина | Магистральная общегородского значения | 3.487 м. | 10м.-15м. | 2-4 | 3.5 м.-5м. | 3м.-7м. /нет | Нет/ | Есть/ удовл. | 13/ 9 / 0 | 23/ 17/ 0 | 10/ 2 | 1800 | 86 |
| 3 | Ул. Московская | Магистральная общегородского значения | 10.995 м. | 9м.-16м. | 2- 4 | 3.5 -6м. | 2.5.-5м. /нет | Нет/ | Есть/ удовл. | 36/20/3 | 41/38/0 | 36/18 | 1600 | 98 |
| 4 | Ул. Грабцевское шоссе | Магистральная общегородского значения | 8.503 м. | 8м-15м. | 2 -3 | 3.5-5 м. | 1.5-4м. /нет |  | Есть/ Удовл. | 22/7/1 | 19/15/0 | 20/11 | 1500 | 85 |
| 5 | Ул. Зерновая | Магистральная общегородского значения | 1903 м. | 7.5-21м. | 2 | 3.5 -10м. | 1.5-3м. /нет |  | Есть/ Удовл. | 9/3/0 | 5/3/0 | 4/0 | 1411 | 79 |
| 6 | Ул. К.Либкнехта | Магистральная общегородского значения | 1.510 м. | 9.5-15м. | 2-4 | 3.25-7.5 м. | 2.5-4.5м. /нет | Нет/ | Есть/ Удовл. | 7/4/0 | 9/6/0 | 4/0 | 1459 | 60 |
| 7 | Ул. М.Жукова | Магистральная общегородского значения | 1.794 м. | 9-13м. | 2-3 | 3.5-4.5 м. | 2.5-4.5м. /нет |  | Есть/ Удовл. | 13/3/0 | 12/7/0 | 6/1 | 1165 | 70 |
| 8 | Пл. Победы | Магистральная общегородского значения | 510м. | 12м. | 2 | 4 м. | 4-9м. /нет |  | Есть/ Удовл. | 3/0/0 | 4/0/0 | 2/2 | 2500 | 85 |
| 9 | Ул. Тарутинская | Магистральная общегородского значения | 5.265 м. | 7-11м. | 2 | 3.5м.-5.5м. | 1.5-2м./ нет | Нет/ | Есть/ Удовл. | 19/5/0 | 13/7/0 | 14/1 | 1600 | 85 |
| 10 | Ул. С.Щедрина | Магистральная общегородского значения | 2.604 м. | 8-10.5м. | 2 | 4м.-5м. | 2-5м./ нет |  | Есть/ Удовл. | 8/3/0 | 9/5/0 | 11/1 | 682 | 87 |
| 11 | Ул. Ст.Разина | Магистральная общегородского значения | 1509м. | 8-12м. | 4 | 4-6 м. | 2-4м./ 13-16м. | Нет/ | Есть/ удовл. | 8/3/0 | 14/5/0 | 5/1 | 802 | 44 |
| 12 | Ул. Гурьянова | Магистральная общегородского значения | 3.345 м. | 9.5-10.5м. | 2 | 4.5м.-5м. | 1.5-2.5м./ нет |  | Есть/ Удовл. | 4/1/0 | 7/3/0 | 7/2 | 813 | 51 |
| 13 | Ул. Глаголева | Магистральная общегородского значения | 1834м. | 8.5-11м. | 2 | 4м-5 м. | 2.2-3.5м./ нет |  | Есть/ удовл. | 4/1/0 | 4/3/0 | 6/4 | 1415 | 79 |
| 14 | Ул. Тульская | Магистральная общегородского значения | 2665м. | 9.5-12.5м. | 2 | 4.5-6 м. | 1.8-3.5м./ нет | Нет/ | Есть/ удовл. | 11/7/0 | 16/10/0 | 7/2 | 1252 | 70 |
| 15 | Ул. Путейская | Магистральная общегородского значения | 3768м. | 8-10.5м. | 2 | 4-5.5 м. | 1.5-5.5/ нет |  | Есть/ Удовл. | 4/1/1 | 6/1/0 | 6/7 | 808 | 45 |
| 16 | Ул. Никитина на участке от ул. Ст.Разина до ул. Болдина | Магистральная общегородского значения | 685м. | 8.5-11.5м. | 2 | 4-5.5 м. | 2.5-4м./ нет | Нет/ | Есть/ Удовл | 6/4/0 | 6/6/0 | 4/1 | 1016 | 78 |
| 17 | Ул. Болдина | Магистральная общегородского значения | 1452м. | 10-13.5м. | 2 | 5-6 м. | 2.3-3.5м./ нет |  | Есть/ Удовл | 8/3/0 | 5/2/0 | 5/2 | 1046 | 49 |
| 18 | Ул. Киевка | Магистральная общегородского значения | 643м. | 8.5-11м. | 2 | 4-5 м. | 1.5-2м./ нет |  | Есть/ Удовл. | 3/1/0 | 1/0/0 | 2/1 | 892 | 74 |
| 19 | ул. 40 лет Октября | Магистральная общегородского значения | 1329м. | 8-13м. | 2 | 4-6.5 м. | 1.5-3м/ нет | Нет/ | Есть/ удовл. | 12/2/1 ж/д-1 | 2/2,0 | 2/1 | 1255 | 76 |
| 20 | Ул. Советская | Магистральная общегородского значения | 4800м. | 7.5-15м. | 2 | 3.5 -7м. | 2.3-3.5м./ нет |  | Есть/ Удовл. | 16/2/1 ж/д-1 | 6/3/1 | 7/0 | 822 | 90 |
| 21 | Ул. Гагарина | Магистральная общегородского значения | 943м. | 16 - 21м. | 4 | 3.5 м.-5м. | 4-6м./ 1.5-2м. | Нет/ | Есть/ удовл. | 5/1/0 | 3/2/1 | 3/1 | 1280 | 59 |
| 22 | Ул.Тульское ш. | Магистральная общегородского значения по Г.П федеральная дорога | 6120м. | 16-19.5м. | 4-5 | 3.5 м. | Нет/ 2м. | Нет/ | Есть/ Удовл. | 16/4/0 | 5/2/0 | 10/9 | 3452 | 86 |
| 23 | Ул. Ген.Попова | Магистральная общегородского значения | 3951м. | 24-29м. | 2-8 | 3.5 м. | 2-4м./ 4-6м. | Нет/ | Есть/ удовл. | 8/3/0 | 7/5/0 | 6/0 | 2300 | 75 |
| 24 | Ул.Фомушина | Магистральная общегородского значения | 4750 м. | 11-22м. | 4-6 | 3-4м. | 3-4м./ 4м. |  | Есть/ Удовл. | 11/3/0 | 9/8/0 | 11/8 | 1400 | 74 |
| 25 | Ул. Одоевское шоссе | Магистральная общегородского значения | 3200 м. | 6-8 м. | 2 | 3-4 м. | 0.5-2м./ нет | Нет/ | Нет/ Удовл. | 12/0/0 | 0/0/0 | 11/0 | 485 | 50 |
| 26 | Ул. Секиотовская | Магистральная общегородского значения | 886 м. | 15м. | 4 | 3.5 м. | 1-3м./ нет |  | Есть/ удовл. | 6/0/0 | 2/0/0 | 3/3 | 800 | 41 |
| 27 | Ул. Телевизионная от ул. Билибина до ул. Железняки | Магистральная общегородского значения | 1310м. | 8-11м. | 2 | 4-5.5 м. | 2-3/ нет |  | Есть/ Удовл. | 5/4/0 | 6/5/0 | 6/1 | 1255 | 38 |
| 28 | Ул. Железняки | Магистральная общегородского значения | 2815 м. | 7.7 -12.5 м. | 2 | 3.5-6 м. | 1.5м. |  | Есть/ удовл. | 4/1/0 | 2/1/0 | 6/0 | 300 | 25 |
| 29 | а/д ул.Гурьянова- Анненки | Магистральная общегородского значения | 4965 м. | 7-9м. | 2 | 3.5-4.5 м. | Нет/нет | Нет/ | Нет/ Удовл. | 5/0/0 | 0/0/0 | 0/0 | 813 | 51 |
| 30 | Ул. Билибина | Магистральная общегородского значения | 920м. | 9.5-15.5 м. | 2-3 | 4-5 м. | 3.25-4.5м. | Нет/ | Есть/ Удовл. | 6/3/0 | 5/4/0 | 2/0 | 929 | 64 |
| 31 | Ул. Королева от ул. Гагарина до ул. Баумана | Магистральная общегородского значения | 270м. | 11.5-12м. | 3 | 3.5 -4м. | 3.25-3м. | Нет/ | Есть/ Удовл. | 2/1/0 | 2/1/0 | 0/0 | 250 | 50 |
| 32 | Ул. Пушкина | Магистральная общегородского значения | 560м. | 8-23м. | 2 | 4-8 м. | 1.5-5м. | Нет/ | Есть/ Удовл. | 4/1/0 | 4/2/0 | 4/0 | 1011 | 72 |
| 33 | Ул. Баженова | Магистральная общегородского значения | 245м. | 9-17.5м. | 2-4 | 4-4.5 м. | 3.5-5.5м. | Нет/ | Есть/ Удовл. | 4/1/0 | 2/1/0 | 3/0 | 1058 | 76 |
| 34 | Пл. Старый Торг | Магистральная общегородского значения | 170м. | 17.5м. | 5 | 3.5 м. | 3-8.5м. | Нет/нет | Есть/ Удовл. | 2/2/0 | 1/1/0 | 1/0 | 874 | 62 |
| 35 | Ул. Кутузова | Магистральная общегородского значения | 755м. | 11-12.5м. | 2 | 5-6 м. | 2.5-4.5м. |  | Есть/ Удовл. | 7/2/0 | 4/2/0 | 2/0 | 743 | 63 |
| 36 | Скв. Мира | Магистральная общегородского значения | 587м. | 10-12м. | 2 | 3.5-4 м. | 3-8м. |  | Есть/ Удовл. | 4/0/0 | 5/0/0 | 1/0 |  |  |
| 37 | Ул. Анненки (Подъезд к г. Калуге от М-3 | Магистральная общегородского значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Ул.Калуга-Бор (Подъезд к г. Калуге от М-3) | Магистральная общегородского значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Окружная а/д г. Калуги) | Магистральная общегородского значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Ул. Курсантов | Магистральная общегородского значения | 1672м. | 6-7м. | 2 | 3-3.5м. | 1.5-2м. |  | Есть/ Удовл. | 5/0/0 | 1/0/0 | 2/1 | 450 | 0,55 |
| 41 | Ул. Суворова | Магистральная районного значения | 2850 м. | 8.5-14м. | 2 | 3.5-4 м. | 2.25-4.5. /нет | нет / | Есть/ Удовл. | 19/5 /0 | 20/10/ 0 | 1/0 | 899 | 67 |
| 42 | Ул. Плеханова | Магистральная районного значения | 1546 м. | 16м.-22м. | 4 | 3.5 м. | 3м.-12м. /1м.-8м. | нет / | Есть/ Удовл.. | 9/ 4 /0 | 12/ 9/ 0 | 7/0 | 947 | 43 |
| 43 | Ул. Рылеева от ул. Труда до ул.Дзержинского | Магистральная районного значения | 1221м. | 8.5-11.5м. | 2-3 | 3.5-4 м. | 1.5-3.5м. /нет | нет / | Есть/ Удовл.. | 7/2 /0 | 11/4/ 0 | 1/0 | 820 | 26 |
| 44 | Ул. Дзержинского от ул. Московская до ул. Баумана | Магистральная районного значения | 971 м. | 10.5-14м. | 2 | 3.5 м. | 2-3.5м. /нет. | нет / | Есть/ Удовл.. | 6/1 /0 | 9/2/ 0 | 0/0 | 635 | 61 |
| 45 | Ул. Огарева | Магистральная районного значения | 887 м. | 10.5-13м. | 2-3 | 3.5-4 м. | 2-3.5м. /нет | нет / | Есть/ Удовл.. | 5/3 /0 | 8/4/ 0 | 0/0 | 520 | 37 |
| 46 | Ул.Баррикад от ул. Воронина до ул. Грабцевское шоссе | Магистральная районного значения | 1454 м. | 7.-10.5м. | 2 | 3.5 -4м. | 2.25-6м. /нет. |  | Есть/ Удовл.. | 6/2/0 | 8/4/ 0 | 0/0 | 1256 | 57 |
| 47 | Ул. Труда от пл.Телевизионн. до ул. Плеханова | Магистральная районного значения | 586м. | 11.5-15м. | 2-3 | 3.5-4 м. | 2-3м. /нет | нет / | Есть/ Удовл.. | 4/2 /0 | 5/3/0 | 1/0 | 1005 | 80 |
| 48 | Ул.Телевизионая от ул.Билибина до л.Телевизион | Магистральная районного значения | 1228м. | 12-14м. | 4 | 3-3.5 м. | 2-4м. /нет. | нет / | Есть/ Удовл.. | 5/4 /0 | 6/6/ 0 | 5/0 | 600 | 52 |
| 49 | Пер.Труда | Магистральная районного значения | 641м. | 7-8м. | 2 | 3.5-4 м. | 1.5-2.5м. /нет | нет / | Есть/ Удовл.. | 2/0/0 | 1/0/ 0 | 0/0 | 827 | 51 |
| 50 | Ул. Пухова от пер.Труда до ул. Чичерина | Магистральная районного значения | 235 м. | 10-10.5м. | 2 | 4м. | 2.-3.5м. /нет. |  | Есть/ Удовл.. | 6/2/0 | 8/4/ 0 | 0/0 | 657 | 47 |
| 51 | Ул. Чичерина | Магистральная районного значения | 7306м. | 6-7.5м. | 2 | 3-3.5 м. | 3.5-4.5м. /12-14м. | нет / | Есть/ Удовл.. | 5/0/0 | 5/0/0 | 0/0 | 310 | 22 |
|  | Ул.Телевизионая от ул.Билибина до л.Телевизион | Магистральная районного значения | 1228м. | 12-14м. | 4 | 3-3.5 м. | 2-4м. /нет. | нет / | Есть/ Удовл.. | 5/4 /0 | 6/6/ 0 | 5/0 | 600 | 52 |
| 52 | Пер. Чичерина от ул. Телевизионная до ул. Багговута | Магистральная районного значения | 402м. | 6-8.5м. | 2 | 3-4 м. | 1.5-3.5м. /нет | нет / | Есть/ Удовл. | 5/0/0 | 4/0/ 0 | 0/0 | 250 | 18 |
| 53 | Ул. Пионерская от ул. Чичерина до ул. Шировая | Магистральная районного значения | 319м. | 6-7.5м. | 2 | 3-3.5м. | 1.5-2.5м. /нет. | Нет/ | Есть/ Удовл.. | 4/0/0 | 1/0/ 0 | 0/0 | 296 | 37 |
| 54 | Ул. Социалистическая | Магистральная районного значения | 569м. | 8-9м. | 2 | 3.5м. | 2-1.5м./ Нет. | Нет/ | Есть/ Удовл.. | 4/0/0 | 3/0/0 | 0/0 | 761 | 54 |
| 55 | Ул.Широкая | Магистральная районного значения | 727м. | 6-8.5м. | 2 | 3-3.5 м. | 1.5-2. /нет. | нет / | Есть/ Удовл.. | 2/0 /0 | 1/0/ 0 | 0/0 | 732 | 33 |
| 56 | Ул.Садовая | Магистральная районного значения | 1392м. | 5.5-6.5м. | 2 | 3-3.5м. | 1-1.5 /нет. |  | Есть/ Удовл.. | 6/0/0 | 0/0/ 0 | 0/0 | 250 | 35 |
| 57 | Ул. Черносвитинская | Магистральная районного значения | 1722м. | 4.5-6м. | 2 | 2.25-3м. | 0/нет |  | Нет/ Неуд. | 5/0/0 | 0/0/ 0 | 2/0 | 386 | 28 |
| 58 | Набережная Яченского водохранилища | Магистральная районного значения | 2895м. | 10-10.5м. | 2 | 5 м. | 2.25-5м. /нет. | нет / | Есть/ Удовл.. | 5/4 /0 | 6/6/ 0 | 5/0 | 678 | 48 |
| 59 | Пер.Лаврентьевский | Магистральная районного значения | 614м. | 3.5-5м. | 1-2 | 3.5м. | нет/ Нет. |  | Нет/ Удовл. | 4/0/0 | 0/0/0 | 0/0 | 169 | 21 |
| 60 | Ул.Хрустальная от ул.М.Жукова до Киевского пр. | Магистральная районного значения | 835м. | 9.5-11м. | 2 | 4-4.5 м. | 1.5-3.5. /нет. | нет/ | Есть/ Удовл. | 4/0 /0 | 5/0/ 0 | 2/0 | 689 | 35 |
| 61 | Киевского проезд | Магистральная районного значения | 1045м. | 6-7.5м. | 2 | 3-3.5м. | Нет, частично 1.5м. /нет. |  | Есть/ Удовл. | 2/1/0 | 2/1/ 0 | 0/0 | 882 | 72 |
| 62 | Ул. Заводская | Магистральная районного значения | 985м. | 9-11м. | 2 | 4-5м. | 2-4 /нет | Нет/ | Есть/ Удовл. | 7/2/0 | 8/4/ 0 | 3/0 | 938 | 43 |
| 63 | Ул. Моторноя | Магистральная районного значения | 655м. | 9-10м. | 2 | 4-5 м. | 2-4.5м. /нет. |  | Есть/ Удовл. | 4/2 /0 | 6/3/ 0 | 3/1 | 494 | 35 |
| 64 | Ул. Чапаева | Магистральная районного значения | 1018м. | 8-12м. | 2 | 4-4.5 м. | 1-2.5. /нет. | Нет/ | Есть/ Удовл. | 11/2 /0 | 5/1/ 0 | 2/0 | 897 | 41 |
| 65 | Восточный проезд | Магистральная районного значения | 990м. | 5.5-9.5м. | 2 | 2.25-4м. | 1.5-3.5м. /нет. |  | Есть/ Удовл.. | 8/1/0 | 11/2/ 0 | 0/0 | 328 | 40 |
| 66 | Ул. Никитина от ул. Болдина до ул. Восточный пр | Магистральная районного значения | 775м. | 9.5-11м. | 2 | 4-5м. | 1.5-4 /нет | Нет/ | Есть/ Удовл. | 5/2/0 | 3/4/ 0 | 3/0 | 1016 | 78 |
| 67 | Ул. Никитина от ул. Ст. Разина до ул. Луначарского | Магистральная районного значения | 965м. | 6-9м. | 2 | 3-4 м. | 2-3м. /нет. |  | Есть/ Удовл. | 4/3 /0 | 6/5/ 0 | 0/0 | 850 | 72 |
| 68 | Ул. Луначарского до ул. Кутузова | Магистральная районного значения | 1359м. | 10-13.5м. | 2-3 | 4-5м. | 2.5-3.5. /нет. | нет/ | Есть/ Удовл. | 8/5 /0 | 14/9/ 0 | 4/2 | 1206 | 51 |
| 69 | Ул. М. Горького от ул. Чижевского до ул. Никитина | Магистральная районного значения | 1504м. | 8-12м. | 2 | 4-6м. | 2-4м. /нет | Нет/ | Есть/ Удовл. | 8/4/0 | 9/8/ 0 | 0/0 | 131 | 75 |
| 70 | Ул. Чижевского | Магистральная районного значения | 922м. | 9-11м. | 2-3 | 3.5-4м. | 2-4 /нет | Нет/ | Есть/ Удовл. | 5/2/0 | 6/3/ 0 | 0/0 | 567 | 41 |
| 71 | Ул. Дзержинского от ул. Московской | Магистральная районного значения | 655м. | 9-10м. | 2 | 4-5 м. | 2-4.5м. /нет. |  | Есть/ Удовл. | 4/2 /0 | 6/3/ 0 | 3/1 | 635 | 61 |
| 72 | Ул. Баумана | Магистральная районного значения | 883м. | 5.5-15м. | 2-3 | 3.5-5 м. | 1.2-5м. /нет. | Нет/ | Есть/ Удовл. | 7/0/0 | 8/1/0 | 0/0 | 763 | 44 |
| 73 | ул. Смоленская | Магистральная районного значения | 598м. | 12.5-15м. | 3 | 4-5м. | 2-2.5м. /нет. |  | Есть/ Удовл.. | 3/0/0 | 1/0/0 | 0/0 | 547 | 39 |
| 74 | Ул. Набережная | Магистральная районного значения | 1339м. | 9-12.5м. | 2-3 | 4-6м. | 2-3.5м. /нет |  | Есть/ Удовл. | 8/2/0 | 5/0/ 0 | 0/0 | 1069 | 76 |
| 75 | Ул. Ромодановские дворики | Магистральная районного значения | 2793м. | 7-9м. | 2 | 3,5-4,5 м. | нет /нет. |  | Есть/ Удовл. | 8/0/0 | 1/0/ 0 | 5/1 | 235 | 16 |
| 76 | Ул. Секиотовская | Магистральная районного значения | 1696м. | 6-8м. | 2 | 3-4 м. | нет. /нет. | Нет/ | Есть/ Удовл. | 5/0/0 | 1/1/ 0 | 2/0 | 504 | 13 |
| 77 | Ул. 3й Академический проезд | Магистральная районного значения | 1420м. | 6-8м. | 2 | 3-4м. | 1.5-2м. /нет. | Нет/ | Есть/ Удовл.. | 5/1/0 | 2/1/ 0 | 2/0 | 403 | 29 |
| 78 | Ул. Спартака | Магистральная районного значения | 506м. | 6-7.5м. | 2 | 3-3.5м. | 1.5-3.5 /нет | Нет/ | Есть/ Удовл. | 2/0/0 | 1/0/ 0 | 0/0 | 224 | 28 |
| 79 | Ул. Комфортная | Магистральная районного значения | 1626м. | 8-10м. | 2 | 4-5 м. | 2-3м. /нет. |  | Есть/ Удовл. | 4/0 /0 | 3/0/ 0 | 4/4 | 150 | 15 |
| 80 | Ул. Сиреневый бульвар | Магистральная районного значения | 945м. | 9м. | 2 | 4,5 м. | 2.5-4м. /нет. |  | Есть/ Удовл. | 3/0/0 | 4/0/ 0 | 3/1 | 219 | 27 |
| 81 | Ул.65 Лет Победы | Магистральная районного значения | 1345м. | 9-15м. | 2-4 | 3.5-4.5 м. | 2.5-4м. /нет. |  | Есть/ Удовл. | 6/1/0 | 8/1/ 0 | 6/5 | 328 | 23 |
| 82 | Ул.Серафима Туликова | Магистральная районного значения | 205м. | 15м. | 4 | 3,5м. | 2.5-4м. /нет. | Нет/ | Есть/ Удовл. | 3/0/0 | 2/0/ 0 | 2/2 | 805 | 13 |
| 83 | Ул. Георгия Амелина | Магистральная районного значения | 1216м. | 7м. | 2 | 3,5 м. | 2.5м. /нет | Нет/ | Есть/ Удовл. | 2/0/0 | 2/0/ 0 | 0/0 | 316 | 25 |
| 84 | Ул.Братьев Луканиных | Магистральная районного значения | 998м. | 8м. | 2 | 4 м. | 2-3м. /нет. | Нет/ | Есть/ Удовл. | 2/1/0 | 4/0/ 0 | 4/4 | 350 | 20 |
| 85 | Ул.Петра Тарасова от ул. Братьев Луканиных до ул. Бориса Литвинчука | Магистральная районного значения | 325м. | 15м. | 4 | 3.5м. | 2.5-3.5 /нет | Нет/ | Есть/ Удовл. | 2/2/0 | 2/2/ 0 | 1/1 | 250 | 30 |
| 86 | Ул. Бориса Литвинчука | Магистральная районного значения | 426м. | 15м. | 4 | 3.5 м. | 2.5-3м. /нет. | Нет/ | Есть/ Удовл. | 2/0 /0 | 2/0/ 0 | 1/1 | 350 | 40 |
| 87 | Ул. Владимира Козлова | Магистральная районного значения | 256м. | 15м. | 4 | 3,5 м. | 3м. /нет. | Нет/ | Есть/ Удовл. | 0/0/0 | 1/0/ 0 | 2/2 | 350 | 40 |
| 88 | Ул. Андрея Алешина | Магистральная районного значения | 421м. | 9-15м. | 2-4 | 3.5-4.5 м. | 3м. /нет. | Нет/ | Есть/ Удовл. | 3/0/0 | 1/1/ 0 | 1/1 | 420 | 45 |
| 89 | Ул.Петра Тарасова | Магистральная районного значения | 821м. | 11м. | 4 | 3,5м. | 2.5-4м. /нет. | Нет/ | Есть/ Удовл. | 4/1/0 | 2/0/ 0 | 4/3 | 350 | 45 |
| 90 | Автодорога в д.Воровая | Магистральная районного значения | 652м. | 5.5-6м. | 2 | 2.25-3м. | Нет. /нет |  | Есть/ Удовл. | 2/0/0 | 1/0/ 0 | 0/0 | 250 | 48 |
| 91 | Ул. Степной проезд | Магистральная районного значения | 1930м. | 7-13м. | 2 | 3-6 м. | 1.5-3,2м. /нет. |  | Есть/ Удовл. | 8/1 /0 | 2/1/0 | 1/1 | 546 | 25 |
| 92 | Пер. Сельский | Магистральная районного значения | 1140м. | 6.5-8м. | 2 | 3,5-8 м. | 1.5-2м. /нет. |  | Нет/ Удовл. | 2/1/0 | 1/1/ 0 | 0/0 | 523 | 37 |
| 93 | Ул.Литвиновская | Магистральная районного значения | 3065м. | 5.5-8м. | 2 | 2.25-4 м. | нет. /нет. |  | нет/ от пер.Сельского до съезда на окружную а/д г.Калуги требуется кап.ремонт. | 3/0/0 1 Ж/Д | 0/0/ 0 | 0/0 | 335 | 24 |
| 94 | Ул.Полевая | Магистральная районного значения | 990м. | 7-8м. | 2 | 3,5-4м. | 1.5-2. /нет. | Нет/ | Есть/ Удовл. | 7/1/0 | 1/1/ 0 | 0/0 | 200 | 25 |
| 95 | Ул.Городенская | Магистральная районного значения | 620м. | 6-7м. | 2 | 3-3.5м. | Нет. /нет | Нет/ | нет/ Удовл. | 7/0/0 | 0/0/ 0 | 0/0 | 150 | 18 |
| 96 | Ул. Майская | Магистральная районного значения | 567м. | 7.5-8.2м. | 2 | 3.5-4м. | 1.5-3.5м. /Нет | Нет/ | Есть/ Удовл. | 3/0/0 | 3/0/0 | 0/0 | 53 | 25 |
| 97 | Ул. Дорожная | Магистральная районного значения | 912м. | 7-7.5м. | 2 | 3.5м. | 1.5-3м. /нет |  | Есть/ Удовл. | 4/0/0 | 2/0/0 | 2/1 | 163 | 20 |
| 98 | Ул. Новая | Магистральная районного значения | 475м. | 7м. | 2 | 3.5м. | 1-1.5м. /нет | Нет/ | Есть/ удовл. | 3/0/0 | 2/0/0 | 1/1 | 844 | 66 |
| 99 | Ул. 2я Клубничная (Канищево) | Магистральная районного значения | 1098м. | 4.5-5м. | 1 | 4.5-5м. | Нет/нет | Нет/ | Нет/ удовл. | 6/0/0 | 0/0/0 | 0/0 | 300 | 42 |
| 100 | а/д ул.Гурьянова- д. Карачево | Магистральная районного значения | 1276м. | 5.5-6.5м. | 2 | 2.75-3.25м. | Нет/нет |  | Нет/ удовл. | 5/0/0 | 0/0/0 | 0/0 | 813 | 51 |

Также по территории города проходят дороги федерального значения:

- автомобильная дорога 00 ОП ФЗ М-3 (E101, СНГ) М-3 «Украина» (Москва – Калуга – Брянск – граница с Украиной);

- автомобильная дорога 00 ОП ФЗ Р-92 «Калуга – Перемышль – Белев – Орел»;

- автомобильная дорога 00 ОП ФЗ Р-132 «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань» (Обход города Калуг от М-3 «Украина»).

На территории города имеется разветвленная сеть автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения. Сведения об автомобильных дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения и их характеристика, согласно постановлению Правительства РФ от 17.11.2010 года № 928 «О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения» и постановлению Правительства Калужской области от 11.10.2010 № 401 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Калужской области», приведены в таблице 14.

Таблица 14 – Характеристика автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения, проходящих по территории муниципального образования «Городской округ Калуга»

| № п/п | Наименование | Идентификационный номер | Категория |
| --- | --- | --- | --- |
| Федерального значения |
| 1 | М-3 «Украина» Москва – Калуга – Брянск – граница с Украиной | 00 ОП ФЗ М-3 (Е101, СНГ) | I-II |
| 2 | Р-92 Калуга – Перемышль – Белев – Орел | 00 ОП ФЗ Р-92 | I |
| 3 | Р-132 Калуга – Тула – Михайлов – Рязань | 00 ОП ФЗ Р-132 | I |
| Регионального значения |
| 4 | Вязьма – Калуга | 29 ОП РЗ 29К-001 | III |
| 5 | Бабынино – Воротынск – поворот Росва | 29 ОП РЗ 29К-002 | IV |
| 6 | Мостовой переход через р. Оку с транспортной развязкой по ул. Гагарина в г. Калуге | 29 ОП РЗ 29К-030 | II |
| Межмуниципального значения |
| 7 | М-3 «Украина» – станция Тихонова Пустынь | 29 ОП МЗ 29Н-087 | IV |
| 8 | Р-132 «Калуга – Тула – Михацлов – Рязань» - Большие Козлы» | 29 ОП МЗ 29Н-369 | IV |
| 9 | Р-92 «Калуга – Перемышль – Белев – Орел» – Верхняя Вырка – Нижняя Вырка – Правый берег | 29 ОП МЗ 29Н-513 | IV |
| 10 | Шопино – Воровая | 29 ОП МЗ 29Н-518 | IV |
| 11 | Сооружение дорожного транспорта | 29 ОП МЗ 29Н-524 | - |
| 12 | Р-92 «Калуга – Перемышль – Белев – Орел», км 8+414 – км 11+202 | 29 ОП МЗ 29Н-525 | IV |
| 13 | М-2 «Украина» – Мордвино | 29 ОП МЗ 29Н-526 | IV |

Улицы и дороги определенного класса выполняют отведенную им функцию, поэтому ширина улицы в красных линиях задается в зависимости от её класса и назначения.

Ввиду того, что на территории города Калуга имеются естественные и искусственные преграды движению (водные массивы, ж/д линии и т.д.) важную роль играют искусственные сооружения. Характеристика крупных искусственных сооружений представлена в таблице 15.

Таблица 15 – Характеристика крупных искусственных сооружений представлена.

| № п/п | Наименование сооружения и створ улицы | Длина (с подходами), м | Габариты | Материал конструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Путепровод через а/д Жерело – Рожки на а/д обход г. Калуги | 77,27 | Г – 8,0+2Х0,65 | ж/б |
| 2 | Мост через р. Жерелка на а/д обход г. Калуги | 53,78 | 2Г – 9,9+2Х0,8 | ж/б |
| 3 | Путепровод через съезд в д. Ильинка на а/д обход г. Калуги | 71,41 | Г – 8,09+2Х0,8 | ж/б |
| 4 | Путепровод через съезд в д. Марьино на а/д обход г. Калуги | 71,25 | Г – 6,5+2Х0,75 | ж/б |
| 5 | Путепровод через а/д «п. Северный – Окружная г. Калуги» у д. Петрово на а/д обход г. Калуги | 86,44 | Г – 10,0+2Х0,78 | ж/б |
| 6 | Мост через р. Терепец на а/д обход г. Калуги | 282,19 | 2Г – 9,0+2Х0,8 | металл |
| 7 | Путепровод через а/д Калуга – Ястребовка на а/д обход г. Калуги | 71,25 | Г – 8,0+2Х0,8 | ж/б |
| 8 | Путепровод через ж/д «Калуга – Алексин» на а/д обход г. Калуги | 65,53 | Г-(9,5+2+9,5)+2Х0,75 | ж/б |
| 9 | Путепровод через а/д на Литвиновское кладбище на а/д обход г. Калуги | 50,36 | 2Г – 11,35+2Х0,75 | ж/б |
| 10 | Путепровод через подъездную ж/д к ООО «Калугатара» на а/д обход г. Калуги | 110,54 | 2Г – 10,3+2Х0,80 | ж/б |
| 11 | Путепровод через примыкания к а/д Калуга Грабцево на а/д обход г. Калуги | 71,25 | Г – 10,0+2Х0,75 | ж/б |
| 12 | Путепровод через а/д Калуга Грабцево и ж/д подъездные пути на а/д обход г. Калуги | 268,20 | Г-2Г9+2Х0,85 | ж/б, металл |
| 13 | Путепровод через а/д Калуга – Ферзиково – Таруса – Серпухов на а/д обход г. Калуги | 87,05 | 2Г – 9,5+2Х1,5 | ж/б |
| 14 | Мост через р. Киевка на а/д обход г. Калуги | 198,39 | Г – 9,0+1Х1,70 | ж/б |
| 15 | Путепровод на пересечении с ул. Салтыкова-Щедрина на а/д обход г. Калуги | 78,24 | 2Г – 9,5+2Х1,5 | ж/б |
| 16 | Мост через р. Ока на а/д обход г. Калуги | 558,52 | 2Г – 9,0+2Х1,7 | металл |
| 17 | Путепровод через а/д Калуга – Тула – Михайлов – Рязань на а/д обход г. Калуги | 76,80 | Г – 15,25+2Х0,8 | ж/б |
| 18 | Мост через реку Оку в створе ул. Гагарина | 481,2 (1810,0) | полотно – 27,0 проезжая часть – 21,0 | ж/б |
| 19 | Путепровод через ж/д по ул. Московской | 252,47 | полотно – 29,75 проезжая часть – 22,5 | ж/б |
| 20 | Мост через р. Терепец по ул. Московской | 240,0 | полотно – 20,0 проезжая часть – 15,0 | ж/б |
| 21 | Каменный мост через Березуйский овраг в створе ул. Баженова и ул. Пушкина | 109,7 (155,5) | полотно – 11,5 проезжая часть – 9,0 | ж/б, кирпич |
| 22 | Путепровод в створе ул. Гагарина через ул. Смоленскую | 40,9 | полотно – 13,5 проезжая часть – 9,0 | ж/б |
| 23 | Синие мосты (2 шт., поворот с ул. Глаголева на ул. Тарутинская) через ж/д | 230,0 | полотно – 8,9 проезжая часть – 6,5 | ж/б |
| 24 | Мост на а/д Калуга – Ферзиково – Таруса – Серпухов | 53,4 | полотно – 12,3 проезжая часть – 10,0 | - |
| 25 | Путепровод на пересечении ж/д магистрали в районе станции Калуга II c а/д (автомобильный проезд под путепроводом) | - | - | - |
| 26 | Два железнодорожных путепровода через восточную часть окружной дороги (ул. Зерновая) | - | - | - |

В ходе проводимого анализа было выявлено, что на ряде основных магистральных улиц наблюдаются образования заторовых ситуаций, причинами которых является несоответствие пропускной способности участков УДС возникшему спросу. Так, повышенный спрос наблюдается на следующих участках УДС: ул. Кирова, ул. Московская, Тульское шоссе, ул. Гагарина, ул. Маршала Жукова, Грабцевское шоссе, ул. Советская. Высокие транспортные потоки на данных улицах наблюдаются ввиду сильной развитости радиальных связей, отсутствие дублирующих их направлений и слабом развитии кольцевых транспортных связей города. С целью снижения нагрузки на данные улицы и ввиду конструктивных ограничений целесообразно развивать дублирующие участки данных улиц, а также развитие магистральной сети путем развития кольцевых транспортных связей города.

Также на технико-эксплуатационные характеристики УДС города влияет ее состояние. Так, согласно данных органов государственной статистики, 12,59% протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечают нормативным требованиям. В ходе натурных обследований было выявлено, что УДС в центральной части города требует проведения мероприятий по ликвидации деформаций и дефектов дорожной одежды, в частности проведение ямочного ремонта. В периферийных районах города на улицах в жилой застройке, а также на ряде участков улиц общегородского и районного значения (Грабцевское шоссе, ул. Глаголева, ул. Пухова, ул. Зерновая и т.д.) ввиду повсеместного износа дорожного полотна требуется проведение его ремонта. Перечень участков УДС, с выявленным состоянием, не отвечающим нормативным требованиям ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», представлен в таблице 16.

Таблица 16 – Перечень участков УДС, с выявленным состоянием, не отвечающим нормативным требованиям

| № п/п | Наименование участка УДС | Необходимое мероприятие |
| --- | --- | --- |
|  | бул. Солнечный | Ремонт |
|  | Грабцевское шоссе | Ремонт |
|  | ул. В. Попковой (д. Верхняя Вырка) | Ремонт |
|  | ул. Галкинская (д. Галкино) | Ремонт |
|  | д. Колюпаново | Ремонт |
|  | д. Рождествено (участок а/д от ул. Покрова до Южного обхода г. Калуга) | Ремонт |
|  | д. Угра (подъезд к д. Угра от а/д 29 ОП Р3 29К-001 «Калуга-Вязьма») | Капитальный ремонт |
|  | д. Чижовка | Ремонт |
|  | д. Шопино (Шопинская дорога) | Ремонт |
|  | Мост через р. Терепец (мкр. Азарово) | Ремонт |
|  | ул. Тарутинская (мкр. Малиновка) | Ремонт |
|  | пер. Больничный | Ремонт |
|  | пер. Волковский | Ремонт |
|  | пер. Воскресенский | Ремонт |
|  | пер. Лаврентьевский | Капитальный ремонт |
|  | пер. Литейный | Ремонт |
|  | Ул.Литвиновская от ул. Прончищева до съезда на окружную а/д г.Калуги | Капитальный ремонт |
|  | пер. Малинники | Ремонт |
|  | пер. Механизаторов | Ремонт |
|  | пер. Ольговский | Ремонт |
|  | пер. Сельский | Ремонт |
|  | пер. Труда | Ремонт |
|  | пер.Чичерина | Ремонт |
|  | пр. Академический | Ремонт |
|  | ул. Александровская (с. Некрасово) | Строительство |
|  | ул. Академическая | Ремонт |
|  | ул. Аллейная | Ремонт |
|  | ул. Анненки | Ремонт |
|  | ул. Баррикад | Ремонт |
|  | ул. Берестяная и подъезды к ней | Ремонт |
|  | ул. Билибина | Ямочный ремонт |
|  | ул. Болдина | Ямочный ремонт |
|  | ул. Больничная | Ремонт |
|  | ул. Валентины Никитиной | Ремонт |
|  | ул. Войкова | Ремонт |
|  | ул. Волковская | Ремонт |
|  | ул. Гагарина | Ямочный ремонт |
|  | ул. Глаголева | Ремонт |
|  | ул. Гурьянова | Ремонт |
|  | ул. Дзержинского | Ямочный ремонт |
|  | ул. Димитрова | Ремонт |
|  | ул. Дорожная | Ремонт |
|  | ул. Дружбы | Ремонт |
|  | ул. Забойная | Ремонт |
|  | ул. Заводская | Ямочный Ремонт |
|  | ул. Зерновая | Ремонт |
|  | ул. Инженерная | Ремонт |
|  | ул. Калинина | Ремонт |
|  | ул. Калужского Ополчения | Ремонт |
|  | ул. Карла Либкнехта | Ремонт |
|  | ул. Киевка | Ремонт |
|  | ул. Колхозная | Ремонт |
|  | ул. Кутузова | Ямочный ремонт |
|  | ул. Ленина | Ямочный ремонт |
|  | ул. Луначарского | Ямочный ремонт |
|  | ул. Льва Толстого | Ремонт |
|  | ул. Майская | Ямочный ремонт |
|  | ул. Максима Горького | Ямочный ремонт |
|  | ул. Марата | Ямочный ремонт |
|  | ул. Мичурина | Ремонт |
|  | ул. Молодежная | Ремонт |
|  | ул. Московская | Ямочный ремонт |
|  | ул. Нижняя Усадебная | Ремонт |
|  | ул. Никитина | Ямочный ремонт |
|  | ул. Николая Островского | Ремонт |
|  | ул. Николо-Козинская | Ямочный ремонт |
|  | ул. Огарёва | Ямочный ремонт |
|  | ул. Октябрьская | Ремонт |
|  | ул. Параллельная | Ремонт |
|  | ул. Переходная | Ремонт |
|  | ул. Пестеля | Ремонт |
|  | ул. Песчаная | Ремонт |
|  | ул. Плеханова | Ямочный ремонт |
|  | ул. Прончищева | Ремонт |
|  | ул. Пухова | Ремонт |
|  | ул. Пушкина (Каменный мост) | Ремонт |
|  | ул. Радищева | Ремонт |
|  | ул. Ромодановские Дворики | Ремонт |
|  | ул. Рылеева | Ямочный ремонт |
|  | ул. Салтыкова-Щедрина | Ямочный ремонт |
|  | ул. Складская | Ремонт |
|  | ул. Советская | Ямочный ремонт |
|  | ул. Социалистическая | Ремонт |
|  | ул. Спартака | Ремонт |
|  | ул. Спортивная | Ремонт |
|  | ул. Стекольная | Ремонт |
|  | ул. Суворова | Ямочный ремонт |
|  | ул. Телевизионная | Ямочный ремонт |
|  | ул. Терепецкое кольцо | Ямочный ремонт |
|  | ул. Тульская | Ямочный ремонт |
|  | ул. Хрустальная | Ремонт |
|  | ул. Чапаева | Ремонт |
|  | ул. Чижевского | Ямочный ремонт |
|  | ул. Широкая | Ремонт |
|  | ул. Яновских | Ремонт |
|  | ул.Терепецкая | Ремонт |
|  | ш. Одоевское | Капитальный ремонт |
|  | ул.Ждамировская (д. Ждамирово) | Капитальный ремонт |
|  | ул. Родниковая | Капитальный ремонт |
|  | ул. Врубовая | Капитальный ремонт |
|  | ул. Зеленая | Ремонт |
|  | пер. Вагонный | Ремонт |
|  | ул. Промышленная | Ремонт |
|  | пер. Северный | Ремонт |
|  | ул. Лесная | Ремонт |
|  | ул. Привокзальная | Ремонт |
|  | ул. Железнодорожная | Капитальный ремонт |

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

Существующие геометрические параметры (ширина проезжей части, количество полос движения) «Магистральных улиц общегородского значения»  соответствуют нормативным согласно СП-42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» на 8 улицах: ул. Кирова, ул. Ст. Разина, ул. Тульское шоссе, ул. Фомушина, ул. Секиотовская (а/д Калуга-Тула), ул. Анненки и ул. Калуга-Бор (Подъезд к г. Калуга от М-3).

Частично соответствуют (на отдельных участках) нормативным параметрам   12 улиц: Ленина, Грабцевское шоссе, Зерновая, Московская, М.Жукова, Тарутинская,  Путейская, Болдина, Советская, Билибина, Пушкина, Баженова.

Не соответствуют нормативным параметрам на всем протяжении 20 улиц  из 40 данной категории.

Существующие геометрические параметры (ширина проезжей части, количество полос движения) «Магистральных улиц районного значения»  соответствуют нормативным согласно СП-42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» на 34 улицах из 57 данной категории.

Частично соответствуют (на отдельных участках) нормативным параметрам  14  улиц: Труда, Баррикад, пер. Чичерина, ул. Пионерская, ул. Широкая, Киевский проезд, Восточный проезд, Никитина, Спартака, Баумана, Ромодановские дворики, 3й Академический проезд,  пер. Сельский, Литвиновская.

Не соответствуют нормативным параметрам на всем протяжении 9 улиц: пер. Труда, Садовая, Черносвитинская, пер. Лаврентьевский, а/ д. Воровая, Городенская, Новая, 3я Клубничная (Канищево), а/д ул.Гурьянова- д. Карачево.

2. Ввиду слабой развитости дублирующих и кольцевых транспортных связей города, наблюдается повышенный спрос на основные магистральные улицы в центральной части города, что приводит к образованию заторовых ситуаций;

3. В ходе анализа, представленного в рамках данного проекта, было выявлено, что на некоторых участках УДС города ввиду ненадлежащего состояния дорожного покрытия, неправильного паркирования транспортных средств наблюдается снижение их транспортно-эксплуатационных характеристик.

4. Категории отдельных улиц, (участков улиц) с учетом их назначения, интенсивности движения автотранспорта, степени использования и значимости в транспортном каркасе УДС города не соответствуют категориям назначенным присвоенным в генеральном Плане города Калуги, в связи с чем, необходимо внести изменения:

- ул. Телевизионная на участке от пл. Телевизионной до ул. Билибина  перевод  из  категории «Магистральная улица районного значения» в категорию  «Магистральная улица общегородского значения».

- ул. Достоевского перевод  из  категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию  «Магистральная улица районного значения».

- ул. Дзержинского на участке от ул.Н.Козинская до ул.Луначарского  перевод  из  категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию  «Магистральная улица районного значения».

- ул. Ф.Энгельса  на участке от ул. Чижевского до ул.Никитина перевод  из  категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию  «Магистральная улица районного значения».

- ул. Н. Козинская  на  участке от ул. Чижевского до ул. Войкова перевод  из  категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию  «Магистральная улица районного значения».

- ул. Подвойского перевод  из  категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию  «Магистральная улица районного значения».

- ул. Прончищева от ул. Грабцевское шоссе до ул. Литвиновская перевод  из  категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию  «Магистральная улица районного значения».

- ул. Тульская на участке от ул. Луначарского до ул. Ст. Разина перевод  из  категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию  «Магистральная улица районного значения».

- ул. Георгиевская на участке от ул. Баумана до ул. Плеханова перевод  из  категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию  «Магистральная улица районного значения».

- ул. Пухова на участке от ул. Телевизионная  до ул. Чичерина  перевод  из  категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию  «Магистральная улица районного значения».

- ул. Мичурина на участке от ул. Н.Козинская до ул. Пестеля перевод из категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию «Магистральная улица районного значения».

- ул. Пестеля на участке от ул. Никитина до ул. Тульская перевод из категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию «Магистральная улица районного значения».

- ул. Маяковского перевод из категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию «Магистральная улица районного значения».

- ул. Молодежная перевод из категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию «Магистральная улица районного значения».

- ул. Платова перевод из категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию «Магистральная улица районного значения».

- ул. Клюквина перевод из категории «Улицы и дороги местного значения» в категорию «Магистральная улица районного значения».

- ул. Багговута перевод из категории «Магистральная улица районного значения». в категорию «Улицы и дороги местного значения».

- ул. Баумана на участке от ул. Георгиевской до ул. Пушкина перевод из категории «Магистральные улицы районного значения» в категорию «Дороги, улицы местного значения».

- ул. Георгия Амелина мкр. Кошелев перевод из категории «Магистральная улица районного значения». в категорию «Улицы и дороги местного значения».

- ул. Братьев Луканиных перевод из категории «Магистральная улица районного значения». в категорию «Улицы и дороги местного значения».

- ул. 2я Клубничная (д. Канищево) перевод из категории «Магистральная улица районного значения» в категорию «Улицы и дороги местного значения».

В ходе изучения документов инвентаризации улично-дорожной сети и Генерального плана города Калуги (далее Ген. плана) выявлены следующие недостатки:

-  Согласно реестра УГХ г. Калуги числится 806 улиц различной категории, классифицирующихся по СП-42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», в то же время, в реестре управления экономики г. Калуги числится 1098 улиц различной категории. Необходимо привести в соответствие.

- На карте транспортной инфраструктуры Ген. плана ул. Багговута соединяется с Набережной Яченского водохранилища и ул. Широкой, что не соответствует действительности;

-  ул. Пролетарская обозначена как ул. Чижевского.

- ул. Тульское шоссе внесена в реестр улиц как автомобильная дорога федерального значения, подлежащая реконструкции. Необходимо внести изменения, назначить категорию «Магистральная улица общегородского значения».

- автомобильная дорога «Подъезд к г. Калуги от М-3 «Украина - 1 категории (ул. Анненки, ул. Калуга-бор). внесена в реестр как «Магистральная улица общегородского значения»

- ул. Петра Тарасова, Андрея Алешина, ул. Бориса Литвинчука (мкр. Кошелев) значится в статусе «Планируемые к строительству», необходимо перевести в статус «Существующие» - «Магистральная улица районного значения».

Описание существующей организации дорожного движения на территории г. Калуги

Описание существующей организации и параметров движения на территории города, включая данные о загрузке пересечений и примыканий и эксплуатационного состоянии ТСОДД

Каркас улично-дорожной сети города Калуга представляет собой радиальную структуру, представленную расходящимися по направлениям внешних автомобильных дорог магистралями и дополненную в центральной части города прямоугольной сеткой узких улиц.

К числу сдерживающих факторов, оказавших в свое время влияние на характер формирования транспортно-планировочного каркаса города и ограничивающих в настоящий момент развитие и модернизацию существующей магистральной сети, следует отнести: ярко выраженный рельеф местности, расчлененность территории железнодорожными путями, наличие крупных водных преград, исторически сложившуюся планировочную организацию города и бессистемно осваиваемые новые территории.

Главной улицей является ул. Кирова – широтная магистраль центральной части города, связывающая 2 кольцевые площади – пл. Мира и пл. Победы. К числу значимых площадей города также относятся: Вокзальная, Карла Маркса, Московская, Старый торг, Театральная.

Основные радиальные направления представлены следующими магистральными улицами общегородского значения:

- ул. Ленина – служит главной связью с железнодорожным вокзалом станции Калуга I;

- ул. Московская – выходит на Обход г. Калуги и связывает северные районы города (жилые микрорайоны Северный, Азарово, Байконур, Терепец) с его центральной частью;

- ул. Глаголева – ул. Тарутинская – также имеет выход на Обход г. Калуги и подключается к внешней автодороге Калуга – Ястребовка. Обслуживает северо-восточные микрорайоны Ольгинский и Малинники и Тарутинский промрайон;

- ул. Маршала Жукова – Грабцевское шоссе – обеспечивает транспортное сообщение с мкр. Бушмановка, пос. Грабцево, Индустриальным парком Грабцево, аэропортом и выходит в северо-восточном направлении на автодорогу местного значения на с. Воскресенское;

- ул. Тульская – ул. Киевка – 40 лет Октября – ул. Советская – ул. Ждамировская – соединяет микрорайоны Турынино, Ждамирово, 40 лет Октября с центром города, подключается в восточном направлении к автодороге Калуга – Ферзиково – Таруса – Серпухов и обеспечивает выход на Обход г. Калуги;

- ул. Гагарина – Тульское шоссе – служит основным въездом в город с федеральных автодорог Р 132 Калуга – Тула – Михайлов – Рязань и Р 92 Калуга – Перемышль – Белев – Орел;

- ул. Фомушина – ул. Генерала Попова – обеспечивает сообщение с развивающимися микрорайонами правобережной части города, а также деревнями Шопино, Желыбино, Воровая;

- ул. Калуга-Бор – ул. Анненки – является главным западным въездом в город с федеральной автодороги М 3 «Украина», обеспечивает связь с железнодорожной станцией Калуга II, мкр. Анненки, а также удаленным микрорайоном города Куровской, индустриальным парком «Росва» и прочими населенными пунктами округа;

- ул. Кутузова – ул. Салтыкова-Щедрина – обслуживает Приокский промрайон и подключается к Обходу г. Калуги.

Кольцевое направление в историческом ядре города представлено следующими магистралями: ул. Кирова, ул. Степана Разина, ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Кутузова, ул. Баженова, ул. Пушкина, ул. Академика Королева, ул. Гагарина. Полукольцевые и поперечные связи, а также перехватывающие радиальные магистрали ориентированы преимущественно на Обход г. Калуги. Слабовыраженная полукольцевая связь прослеживается по направлению ул. Зерновая – ул. Путейская – ул. Гурьянова – ул. Анненки – ул. Калуга-Бор и используется в основном для пропуска транзитного грузового автотранспорта, следующего в северный и северо-восточный промышленные районы города в обход его центральной части.

Транспортный каркас города дополняют также основные магистральные улицы районного значения: в центральной части – ул. Суворова, ул. Плеханова, ул. Рылеева, ул. Труда, ул. Баррикад, ул. Огарева, ул. Чижевского, ул. Луначарского, ул. Никитина, ул. Максима Горького, ул. Болдина, ул. Маяковского, ул. Хрустальная, ул. Молодежная, ул. Телевизионная, ул. Железняки; в правобережной части – проезд 3-й Академический, ул. Советской армии, ул. Ромодановские дворики, Одоевское шоссе и др.

Одностороннее движение транспорта организовано на следующих улицах: по ул. Суворова – в сторону ул. М. Горького, по ул. Огарева – в сторону ул. Рылеева, по ул. Плеханова – в сторону улицы Труда, по ул. Рылеева – в сторону ул. Георгиевская, по ул. Дзержинского – в сторону ул. Баумана, по ул. Достоевского – в сторону ул. Московская, по ул. Вилонова от ул. Луначарского до ул. Первомайская, по ул. Первомайская от ул. Вилонова до ул. Луначарского, ул. Чижевского в сторону ул. Московская, ул. Воскресенская от ул. Ленина до ул. Кутузова, ул. Смоленская от ул. Гагарина до ул. Баумана.

Ввиду того, что в центральной части города и на основных радиальных направлениях наблюдается повышенная нагрузка, в частности на ул. Кирова, необходимо развитие дублирующих направлений, в том числе пересмотр одностороннего движения, действующего на территории города.

Основные магистральные улицы имеют более двух полос движения в двупутном направлении, что обеспечивает пропускную способность 800 – 1400 ТС/час приведенных единиц на одну полосу движения. Сопоставление интенсивности движения и пропускной способности магистральных улиц показывает, что пропускная способность основных магистралей исчерпана или близка к этому, что вызывает возникновение частых транспортных заторов в центральной части города.

Особенно напряженные локальные узлы с точки зрения загрузки:

- ул. Московская (пересечение с ул. Азаровская, ул. Карла Либкнехта, ул. Кирова, ул. Терепецкое кольцо, ул. Кубяка);

- ул. Московская – ул. Билибина – ул. Глаголева (Московская площадь);

- ул. Московская – ул. Ленина – пер. Старичков (площадь Карла Маркса);

- ул. Кирова (пересечение с ул. Ленина, ул. Московская, ул. Рылеева, ул. Плеханова);

- ул. Суворова – ул. Большевиков – ул. Октябрьская;

- пересечение ул. Путейская – ул. Глаголева – ул. Тарутинская (Синие мосты);

- пересечение ул. Тарутинская – ул. Зерновая;

- ул. Зерновая – Грабцевское шоссе;

- ул. Тульская – Киевский проезд – ул. Киевка;

- ул. Ленина – ул. Кутузова (площадь Старый торг);

- ул. Генерала Попова – Тульское шоссе;

- ул. Воронина – ул. Суворова;

- пересечение ул. М. Жукова – ул. М. Горького;

- пересечение ул. Гагарина – ул. Академика Королева.

Существующая схема УДС города Калуги представлена в Приложении Б.2.

Проведены транспортные обследования на территории города Калуги, в том числе натурное обследование интенсивности движения и состава транспортного потока в ключевых транспортных узлах на территории города Калуги.

При проведении натурных исследований в рамках разработки КСОДД г. Калуги применялся ручной способ сбора данных по интенсивности транспортных потоков.

На основании результатов замеров была построена схема интенсивности транспортных потоков в ключевых узлах УДС г. Калуги. Результаты замеров транспортных потоков в г. Калуге и интенсивности транспортных потоков представлены в Приложении А, а также на картограммах интенсивности макромодели (Приложение Г).

Полученные в рамках замеров транспортных потоков интенсивности были введены в макроскопическую транспортную модель города Калуги, разработанную в программном обеспечении PTVVisionVisum, в которой с учетом транспортно-эксплуатационных характеристик был рассчитан уровень загрузки участков УДС.

Наиболее загруженные участки УДС города представлены в таблице 17.

Таблица 17 – Наиболее загруженные участки УДС города Калуги

| № п/п | Дорога/улица города | Уровень загрузки, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Грабцевское ш. (от пер. ул. Зерновой и Гребцовское шоссе до Грабцевского шоссе д.79) | 90 |
| 2 | ул. Тарутинская (от пересечения с ул. Зерновая до Ольховского переулка) | 85 |
| 3 | ул. Московская (от пл. Московская до Безымянного переулка) | 93 |
| 4 | ул. Ленина | 80 |
| 5 | ул. Суворова | 65 |
| 6 | ул. Глаголева | 78 |
| 7 | ул. Гурьянова | 75 |
| 8 | ул. Телевизионная | 77 |
| 9 | ул. Кирова | 78 |
| 10 | ул. Кутузова | 61 |
| 11 | ул. Советская | 77 |
| 12 | ул. Тульская | 77 |
| 13 | Тульское ш. | 72 |
| 14 | ул. Зерновая | 79 |
| 15 | ул. Набережная | 78 |
| 16 | Киёвский проезд | 78 |
| 17 | ул. Маршала Жукова | 55 |
| 18 | ул. Труда | 50 |

Участки с затрудненным движением представлены красным и оранжевым цветом на картограмме расчетной загрузки УДС движением транспорта в утренний час пик (рисунок 3).

Рисунок 3 – Картограмма расчетной загрузки УДС движением транспорта в утренний час пик

Согласно данным, предоставленным Городской Управой города Калуги, на 2018 год на территории города насчитывается 137 светофорных объектов, из них:

- находящихся на обслуживании МБУ «СМЭУ» г. Калуги – 125 объектов;

- в собственности ФКУ «Упрдор Москва – Бобруйск» ФДА – 9 объектов (на а/д М-3 «Украина» подъезд к г. Калуге);

- в частной собственности – 3 объекта (в собственности торговых центров «Метро» - а/д Р-132 «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань», «Лента» и «К-Раута» ул. Грабцевское шоссе).

В рамках КСОДД, с целью определения эффективности работы светофорных объектов, был проведен анализ загруженности регулируемых перекрестков. Анализ загрузки перекрестков производился на основе усредненного показателя загруженности участков УДС на подходе к нему в пиковое время. Перечень наиболее загруженных пересечений со светофорным регулированием представлен в таблице 18.

Таблица 18 – Перечень наиболее загруженных пересечений со светофорным регулированием

| № п/п | Локальный проблемный узел | Уровень загрузки, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Московская – ул. Азаровская | 69 |
| 2 | ул. Московская – ул. Карла Либкнехта | 62 |
| 3 | ул. Московская – ул. Кирова | 73 |
| 4 | ул. Кирова – ул. Ленина | 72 |
| 5 | ул. Кирова – ул. Рылеева | 78 |
| 6 | ул. Тарутинская – ул. Зерновая | 65 |
| 7 | ул. Максима Горького – ул. Маршала Жукова | 62 |
| 8 | ул. Гагарина – ул. Академика Королева | 68 |
| 9 | ул. Путейская – ул. Гурьянова | 67 |
| 10 | ул. Ленина – ул. Кутузова | 71 |
| 11 | ул. Генерала Попова – Тульское шоссе | 79 |
| 12 | ул. Московская – ул. Билибина - ул. Глаголева | 68 |
| 13 | ул. Зерновая – Грабцевское шоссе | 79 |
| 14 | ул. Тульская – Киевский проезд | 77 |
| 15 | ул. Телевизионная – ул. Пухова | 77 |
| 16 | ул. Телевизионная – Безымянный переулок (в районе гипермаркета «Линия») | 76 |
| 17 | ул. Кубяка - ул. Терепецкое кольцо - ул. Московская | 78 |

На остальных перекрестках со светофорным регулированием загрузка в пиковое время не превышает 50%.

Также в макроскопической транспортной модели города Калуги были рассчитаны такие параметры как скорость потока, плотность потока и коэффициент загрузки. В таблице 19 приведены основные параметры дорожного движения для основных участков УДС города Калуги.

Таблица 19 – Основные параметры дорожного движения для основных участков УДС города Калуги

| Наименование участка УДС | Наименование параметра дорожного движения |
| --- | --- |
|  | Ср. скор. потока, км/ч | Плотность потока, авт./ км | Коэффициент загрузки (интенсивность /пропускную возможность) |
| ул. Герцена | 20 | 32,5 | 0,64 |
| Грабцевское ш. | 15 | 128,9 | 0,90 |
| ул. Маршала Жукова | 31 | 41,7 | 0,55 |
| ул. Кирова | 18 | 102,9 | 0,78 |
| ул. Академика Королева | 39 | 25,4 | 0,67 |
| ул. Кутузова | 31 | 35 | 0,61 |
| ул. Ленина | 20 | 64,4 | 0,80 |
| ул. Луначарского | 38 | 24,8 | 0,70 |
| ул. Московская | 15 | 117,7 | 0,93 |
| ул. Плеханова | 31 | 26,26 | 0,59 |
| ул. Пухова | 37 | 17,665 | 0,69 |
| ул. Рылеева | 41 | 22,63 | 0,65 |
| ул. С. Щедрина | 31 | 31,61 | 0,56 |
| ул. Советская | 42 | 20,5 | 0,77 |
| ул. Суворова | 20 | 36,9 | 0,65 |
| ул. Тарутинская | 18 | 48,67 | 0,85 |
| ул. Телевизионная | 40 | 16 | 0,77 |
| ул. Труда | 23 | 58,35 | 0,5 |
| ул. Тульская | 32 | 28 | 0,77 |
| Тульское ш. | 41 | 46,6 | 0,72 |
| В среднем по УДС | 32,7 | 33,5 | 0,8 |

По результатам натурных обследований получены данные о составе транспортного потока. Разделение транспортных средств по видам на УДС города Калуги в общем потоке по видам представлено в таблице 20

Таблица 20 – Разделение транспортных средств по видам на УДС города Калуги в общем потоке

| № п/п | Вид ТС | Процент ТС в общем потоке, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Легковые автомобили | 87,38 |
| 2 | Грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,0 т | 3,65 |
| 3 | Грузовые автомобили грузоподъемностью от 2,1 до 6,0 т | 1,05 |
| 4 | Грузовые автомобили грузоподъемностью от 6,1 до 8,0 т | 0,68 |
| 5 | Грузовые автомобили грузоподъемностью 8,1 до 14 т | 0,46 |
| 6 | Грузовые автомобили грузоподъемностью более 14 т | 0,18 |
| 7 | Автопоезда (по существующим весовым категориям) | 0,07 |
| 8 | Автобусы малой вместимости | 4,13 |
| 9 | Автобусы средней вместимости | 1,67 |
| 10 | Автобусы большой вместимости | 0,16 |
| 11 | Автобусы сочлененные и троллейбусы | 0,57 |

Согласно данным представленным в таблице 20, а также данным натурных обследований получены следующие основные характеристики состава транспортных потоков на территории города Калуга:

- в среднем по УДС основная часть транспортного потока представлена легковыми транспортными средствами, средняя доля которых в общем потоке составляет 87,38%;

- доля грузовых транспортных средств разной вместимости в общем потоке составляет 6,09%;

- доля транспортных средств общего пользования (автобусы разного класса вместимости, троллейбусы) в общем потоке составляет 6,53%;

- среди грузовых транспортных средств преобладает транспорт грузоподъемностью до 2 т (около 60% от потока грузовых транспортных средств);

- среди транспорта общего пользования преобладают автобусы малой вместимости (около 63% от потока транспортных средств общего пользования)

- наименьшие доли (менее 0,2%) в общем потоке транспортных средств занимают грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 14 т, автопоезда, автобусы большой вместимости.

Стоит отметить, что согласно анализу состава транспортных потоков относительно территории города можно сделать следующие выводы:

- с центральной части города в общем транспортном потоке преобладают легковые транспортные средства, доля которых варьируется от 89-99%;

- среди грузовых транспортных средств, ввиду существующих ограничений их движения в центральной части, преобладают автомобили грузоподъемностью до 6 тонн, при этом более 50% в их потоке занимают автомобили грузоподъемностью до 2х тонн;

- на некоторых участках в центральной части города, лежащих на пути следования грузового транспорта к объектам его притяжения наблюдается рост количества транспортных средств грузоподъемностью от 6 до 14 тонн, в частности это наблюдается на участках улиц Ленина, Карла Либкнехта, Академика Королева, Гагарина, Плеханова, на которых доля данных транспортных средств достигает 3%-5% в общем потоке транспортных средств;

- на основных транспортных магистралях и в периферийных районах, на путях следования грузовых транспортных средств к местам их притяжения преобладают автомобили грузоподъемностью свыше 6 т, в том числе и автопоезда. Так основные потоки данных грузовых транспортных средств наблюдаются на участках улиц: Тульское шоссе, Гагарина, Советская, Московская, Грабцевское шоссе.

Пешеходные направления на территории Калуги привязаны к объектам культурно-бытового и административно-делового назначения. Пешеходные связи обеспечены развитой сетью тротуаров и пешеходных дорожек.

В рамках проводимого обследования транспортных потоков производился подсчет пешеходных потоков на территории города Калуги. Согласно результатам проведенных замеров (представлены в Приложении А) наибольшее количество пешеходов сосредоточено в центральных частях города в районах основного размещения мест притяжения населения. В периферийных районах города основное пешеходное движение привязано к инфраструктуре общественного транспорта.

Также на основе полученных данных был произведен анализ средних задержек пешеходов в пределах регулируемых пересечений.

Определение обобщенных задержек пешеходов основывался на методике связывающей длительность цикла и основного такта для пешеходов. Средняя задержка пешеходов, пересекающих перекресток в i- ом сечении, определялась по формуле:

;

где, D – средняя задержка для пешеходов, С – длительность цикла, g – длительность основного такта.

Работы по вычислению были автоматизированы в программе для работы с электронными таблицами. На основании расчетов, было получено, что средняя задержка для пешеходов на УДС города Калуги равна 12 секундам.

Характеристика уровней удобства движения пешеходов в соответствии с мировыми стандартами представлена в таблице 21.

Таблица 21 – Уровень обслуживания пешеходных потоков относительно из задержек

| № п/п | Уровень обслуживания | Допустимая задержка (секунд) |
| --- | --- | --- |
| 1 | A | менее 15 |
| 2 | B | менее 20 |
| 3 | C | менее 25 |
| 4 | D | менее 30 |
| 5 | E | менее 35 |
| 6 | F | более 35 |

Уровень A: Большинство пешеходов и автомобилей движения могут беспрепятственно преодолеть пересечение. Задержки незначительны. Уровень B: Все подошедшие к пересечению во время красного сигнала могут преодолеть пересечение во время следующего зеленого сигнала. Задержки низкие. Уровень C: Почти все подошедшие к пересечению во время красного сигнала могут преодолеть пересечение во время следующего зеленого сигнала. Задержки чувствительны. Уровень D: Задержки сильно ощутимы. Транспортная ситуация пока еще стабильна. Уровень Е: Участники дорожного движения серьезно конкурируют друг с другом. Для автомобильного движения затор постепенно растет. Задержки очень длительные. Достигнут уровень пропускной способности перекрестка. Растет напряжённость на пешеходных переходах. Уровень F: Интенсивность движения выше пропускной способности. Транспортные средства до проезда пересечения должны многократно трогаться и тормозить. Затор постоянно растет. Задержки экстремально велики. Пересечение перегружено. Пешеходы испытывают максимальные задержки.

Таким образом, в настоящее время уровень обслуживания на регулируемых пересечениях в городе Калуга соответствует уровню обслуживания А.

В ходе натурного обследования УДС было выявлено, что в периферийных территориях города затруднено движения пешеходов ввиду ненадлежащего состояния пешеходной инфраструктуры ее отсутствие отсутствия, что также подтверждено в рамках социологического опроса. Перечень выявленных недостатков пешеходной инфраструктуры, в том числе соответствие тротуаров и пешеходных дорожек ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования», ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» и СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», представлен в таблице 22.

Таблица 22 – Перечень выявленных недостатков пешеходной инфраструктуры, в том числе соответствие тротуаров и пешеходных дорожек существующим нормативным документам.

| № п/п | Наименование участка УДС | Необходимое мероприятие |
| --- | --- | --- |
|  | Бульвар Энтузиастов д.2 | Устройство тротуара |
|  | д. Лихун. Ул. Молодежная | Устройство тротуара |
|  | д. Некрасово ул. Александровская | Устройство тротуара |
|  | д. Мстихино, улица Лесная | Устройство тротуара |
|  | Окружная автодорога район д. Петрово | Устройство тротуара (подход к ООТ) |
|  | от Секитовского кольца до Одоевского шоссе | Устройство тротуара |
|  | пер. Литейный (от ул. Литейная до ул. Тельмана) | Устройство тротуара |
|  | пер. Механизаторов (от ул. Тарутинской до «Ремпутьмаш») | Устройство тротуара |
|  | пер. Ольговский | Устройство тротуара |
|  | пер.Сельский | Устройство тротуара |
|  | пер.Тульский (от ул. Мичуринадо ул. Никитина) | Устройство тротуара |
|  | Правобережный проезд | Устройство тротуара |
|  | пр-д Восточный | Устройство тротуара |
|  | пр-д Степной | Ремонт тротуара |
|  | Район 906 Нефтебазы | Устройство тротуара |
|  | Солнечный бульвар 4 корп 2 (в сторону Грабцевского шоссе) | Устройство тротуара |
|  | Солнечный бульвар, д.20, реконструкция тротуара в районе м. Магнит | Устройство тротуара |
|  | Мкр.Терепец ЖК "Марс" | Устройство тротуара |
|  | Терепецкое кольцо (от ул. Кубяка до ул. Московская) | Устройство тротуара |
|  | ул. 2-й переулок Пестеля | Устройство тротуара |
|  | ул. 3-й Академический проезд (от ул. Энергетиков до поворота на ул. 2-й Академический проезд) | Устройство тротуара |
|  | ул. 5 линия (р-н автосервиса) | Устройство тротуара |
|  | ул. Белинского д.5 - ул. Болдина д.11 | Устройство тротуара |
|  | Ул. Билибина | Ремонт тротуара |
|  | ул. Богородицкая | Устройство тротуара |
|  | ул. Валентины Никитиной | Устройство тротуара |
|  | Ул. Волковская | Устройство тротуара |
|  | ул. Генерала Попова (от Правобережного проезда до ул. Заречная) | Устройство тротуара |
|  | ул. Генерала Попова (от Сквера матери до д.16) | Ремонт тротуара |
|  | ул. Генерала Попова (подход к ООТ «Школа искусств №7») | Устройство тротуара |
|  | ул. Городенская | Устройство тротуара |
|  | Ул. Грабцевское шоссе д.120-д.122 | Устройство тротуара |
|  | Ул. Грабцевское шоссе от д. 112 до д. 122 (до транспортной проходной завода Тайфун) | Ремонт тротуара |
|  | ул. Железняки от АЗС (ТНК) до ул. Гурьянова | Устройство тротуара |
|  | ул. Заречная д. 125 (со стороны ул. Генерала Попова) | Устройство тротуара |
|  | ул. Зеленая | Устройство тротуара |
|  | Ул. Зерновая д.17А - до перекрестка с ул.Черновская | Устройство тротуара |
|  | ул. Ипподромная д.1а до ул. Анненки д.19а | Устройство тротуара |
|  | Ул. Калужского ополчения - Подъезд к д. 3 | Устройство тротуара |
|  | ул. Кибальчича от д.20(поликлиника) к д.11 | Устройство тротуара |
|  | ул. Киевский проезд | Устройство тротуара |
|  | ул. Кубяка д.27 до поворота к д.20к3 | Устройство тротуара |
|  | ул. Льва Толстого | Устройство тротуара |
|  | ул. Маяковского д.47а до д.49,51 | Устройство тротуара |
|  | ул. Молодежная, район д. 46, 48 Подход к ООТ «Проф. Лицей №22) | Устройство тротуара |
|  | ул. Набережная (от ул. Воробьевской до склона парка Культуры и Отдыха) | Устройство тротуара |
|  | ул. Огородная | Устройство тротуара |
|  | ул. Параллельная | Устройство тротуара |
|  | ул. Песчаная | Устройство тротуара |
|  | Ул. Платова (вдоль стадиона Вилси) | Устройство тротуара |
|  | ул. Пролетарская д.161 | Устройство тротуара |
|  | ул. Прончищева | Устройство тротуара |
|  | ул. Ромодановские дворики | Устройство тротуара |
|  | ул. Тарутинская д.231к7 (от светофора) до ул. Земляничной | Устройство тротуара |
|  | ул. Фомушина от 3-й Академический пр-д (подходы к ООТ «поворот на воинскую часть» и «Завод Элмат» | Устройство тротуара |
|  | ул.Окружная | Устройство тротуара |
|  | спуск до д. Белая | Устройство пешеходной дорожки |
|  | ул. Сиреневый бульвар (подходы к домам 1,4,6,18) | Устройство тротуара |
|  | ул. Генерала Попова, 8 | Устройство тротуара |
|  | проезды между ул. Спартака и ул. Георгия Димитрова у ТЦ "Фестиваль" | Устройство тротуара |
|  | Ул.Советская д. 1 - 3 | Устройство тротуара и пешеходных ограждений |
|  | ул. Дружбы | Ремонт тротуара |
|  | ул. Врубовая | Ремонт тротуара |
|  | ул. Радужная дом 7 корп.1 | Устройство тротуара |
|  | Ул. Железнодорожная | Устройство тротуара |
|  | ул. Грабцевское шоссе до ул. Курсантов, от поворота на областную инфекционную больницу, через остановку общественного транспорта к проходу на ул. Автомобильную, до тротуара (пешеходной дорожки) от предприятия «ГАЗПРОМАВИА» до ул. Курсантов дом №1 | Устройство тротуара |
|  | ул. Грабцевское шоссе до ул. Курсантов, от поворота на областную инфекционную больницу, далее до пересечения и по 2-му Автомобильному проезду, до пересечения 2-го и 1-го Автомобильных проездов (бывший жилой городок предприятия «ФУЯО Стекло Рус») | Устройство тротуара |
|  | Организация тротуаров и пандусов для лиц с ограниченными возможностями в р-не ул. Фомушина | Устройство тротуара |
|  | пер. Ольговский, пер. Дорожный (подход к школе №16) | Устройство тротуара и пешеходного перехода |
|  | Внутриканальный проезд от ул. Гурьянова, 51 до ул. Гурьянова, 55 (подход к д/с №78) | Устройство тротуара |
|  | ул. Кибальчича от д. 13 до д. 19 (подход к школе №46) | Ремонт тротуара |
|  | ул. Поле Своды (устройство тротуара д.6 до ул. Пухова, 53 (подход к д/с №49 «Белочка», и ремонт существующего тротуара) | Устройство и ремонт тротуара |
|  | ул. Спартака (от сквера Матери до дома 11) | Устройство тротуара |
|  | Организация тротуара по ул. Спартака от сквера Матери до дома 11 и по ул. Георгия Дмитриева до дома 14 (подход к д/с №95 «Бережок») | Устройство тротуара и пешеходных переходов через ул. Спартака и ул. Георгия Дмитриева |
|  | ул. Промышленная от ул. Тарутинская до д. 2 | Устройство тротуара |
|  | Ул. Фомушина от д. 10 (детская поликлиника) до ул. 65 лет Победы | Устройство тротуара |
|  | Ул. Тепличная от дома 22 до д.1 (подход к д/с № 42 «Чиполино» | Устройство тротуара |

Улучшение качества пешеходной инфраструктуру позволит повысить безопасность дорожного движения, в том числе обеспечить безопасное движение детей к образовательным учреждениям, а также обеспечить достаточный уровень доступности пешеходной инфраструктуры для маломобильных групп населения.

В рамках анализа существующей организации дорожного движения на территории города Калуги было выявлено, что перемещение жителей города на велосипедном транспорте, ввиду отсутствия специально оборудованных маршрутов с велодорожками, велополосами, велопарковками и велостоянками, осуществляется по улицам и дорогам общего пользования, тротуарам, пешеходным дорожкам и тротуарам, что приводит к возникновению конфликтных ситуаций «велосипед – автомобиль», «велосипед – пешеход», а также к снижению уровня безопасности дорожного движения, в частности, согласно статистики аварийности, для города Калуги характерно возникновение такого типа ДТП как наезд на велосипедиста (в 2016 году – 20, в 2017 году – 27,в 2018 году – 21). Исходя из общемировых тенденций и обусловленного скрытого спроса на передвижения на велосипедном транспорте на территории города Калуги, выявленного на основе социологического опроса, необходима организация взаимоувязанной сети велосипедных маршрутов различного назначения (транспортного, транспортно-рекреационного, рекреационного), что в перспективе позволит снизить уровень автомобилепользования, повысить экологию и безопасность дорожного движения на территории города.

Эксплуатационное состояние технических средств организации дорожного движения (далее ТСОДД) в рамках КСОДД оценивалось на основе натурного обследования УДС и выявления не соответствия их состояния существующих требованиям. Требования к ТСОДД и оборудованию дорог и улиц определены в ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля».

В ГОСТ Р 50597-2017 предъявляются следующие требования к ТСОДД:

- к дорожным знакам:

дороги и улицы должны быть обустроены дорожными знаками по ГОСТ 32945-2014,

технические требования к дорожным знакам определяются по ГОСТ Р 52290-2004, к знакам переменной информации – по ГОСТ 32865-2014;

знаки должны быть установлены по ГОСТ Р 52289-2004 в соответствие с утвержденным проектом организации дорожного движения;

опоры дорожных знаков должны соответствовать требованиям ГОСТ 32948-2014;

лицевая поверхность дорожного знака не должна иметь загрязнений и снежно-ледяных отложений, затрудняющих распознавание его символов или надписей;

дорожные знаки и знаки переменной информации не должны иметь дефектов, затрудняющих распознавание его символов или надписей;

- к дорожной разметке:

дороги и улицы должны иметь дорожную разметку по ГОСТ 32953-2014,

форма, размеры и цвет дорожной разметки определятся ГОСТР Р 51256-2018;

дорожная разметка должна быть нанесена по ГОСТ Р 52289-2004 в соответствие с утвержденным проектом организации дорожного движения;

дорожная разметка не должна иметь дефектов, затрудняющих распознавание ее символов или надписей;

- к дорожным светофорам и звуковым устройствам:

дорожные светофоры должны соответствовать требованиям ГОСТ 33385-2015;

типы и параметры светофоров определяются ГОСТ Р 52282-2004;

требования к размещению и режимам работы определяются по ГОСТ Р 52289-2004;

требования к сигналам звукового устройства, дублирующим разрешающим сигналам светофора для пешеходов определены ГОСТ Р ИСО 23600-2013;

- к дорожным ограждениям и бортовому камню:

дорожные ограждения должны соответствовать требованиям ГОСТ 33128-2014 и ГОСТ Р 52607-2006, и быть установлены по ГОСТ Р 52289-2004;

дорожные ограждения и бортовой камень не должны иметь дефектов, утвержденных настоящим стандартом;

- к дорожным сигнальным столбикам и тумбам:

сигнальные столбики должны соответствовать требованиям ГОСТ 32843-2014, дорожные тумбы — ГОСТ 32759-2014 и быть установлены по ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52766-2007 и ГОСТ 33151-2014;

дорожные сигнальные столбики и тумбы не должны иметь дефектов, утвержденных настоящим стандартом;

- к дорожным световозвращателям:

дорожные световозвращатели должны соответствовать требованиям ГОСТ 32866-2014 и быть установлены по ГОСТ Р 52289-2004 и ГОСТ 33151-2014;

дорожные световозвращатели не должны иметь дефектов, утвержденных настоящим стандартом;

- к искусственным неровностям:

сборно-разборные искусственные неровности должны соответствовать требованиям ГОСТ 32964-2014, быть устроены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52605-2006 и ГОСТ 33151-2014;

монолитные искусственные неровности должны быть устроены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52605-2006;

сборно-разборные искусственные неровности не должны иметь дефектов, утвержденных настоящим стандартом;

монолитные искусственные неровности не должны иметь дефектов в виде выбоин, проломов, просадок, колей.

Так в ходе натурного обследования УДС города Калуги были выявлены следующие недостатки эксплуатационного состояния ТСОДД:

- ненадлежащее состояние дорожных знаков на ряде участков УДС;

- состояние разметки на большинстве улиц не соответствует нормативным требованиям (плохо различима или отсутствует вовсе);

- ненадлежащее состояние дорожных ограждений и направляющих устройств.

Данные фотофиксации выявленных недостатков ТСОДД представлены в приложение З

Отдельные примеры выявленных недостатков эксплуатационного состояния ТСОДД представлены на рисунках 4-10

Рисунок 4 – Выявленный недостаток состояния дорожных знаков, направляющих устройств, и отсутствие разметки по ул. 40 лет Октября.

Рисунок 5 – Выявленный недостаток состояния дорожных знаков, направляющих устройств, и отсутствие разметки по ул. Академической.

Рисунок 6 – Выявленное отсутствие разметки по ул. Кирова.

Рисунок 7 – Выявленный недостаток состояния дорожных знаков (недостаточная видимость знака) и отсутствие разметки по ул. Ленина.

Рисунок 8 – Выявленный недостаток состояния дорожных знаков (недостаточная видимость знака) и отсутствие разметки по ул. Московская.

Рисунок 9 – Выявленный недостаток состояния дорожных знаков (недостаточная видимость знака) и отсутствие разметки по ул. Советская.

Рисунок 10 – Выявленный недостаток состояния дорожных знаков (недостаточная видимость знака) и отсутствие разметки по ул. Советская.

Вышеуказанные недостатки будут учтены при реализации мероприятий по реконструкции и ремонту участков УДС разработанных в рамках КСОДД. Также с целью комплексного приведения ТСОДД к нормативному состоянию в рамках КСОДД предлагается актуализация существующих ПОДД, и приведение инфраструктуры в соответствие с ними.

Описание организации движения маршрутных транспортных средств

Муниципальная маршрутная сеть г. Калуги, обеспечивающая транспортное обслуживание населения, стабильно функционирует и развивается.

По внешним автомобильным дорогам г. Калуги осуществляется междугородное и пригородное автобусное сообщение общей протяженностью около 8000 км.

Действует более 30 междугородных автобусных маршрутов, связывающих г. Калугу с Москвой, Брянском, Воронежем, Орлом, Тулой, Козельском, Медынью и др. Через город проходят также транзитные междугородние автобусы.

Более 20 пригородных автобусных маршрутов соединяют г. Калугу с прилегающими к нему населенными пунктами: Ахлебинино, Авчурино, Бабынино, Мужачи, Дворцы, Константиновка, Куровской, Перемышль, Погореловка, Опытная станция, Товарково, Сивково, Щуплово, Редькино, Воротынск и др.

Междугородные и пригородные маршруты обслуживаются автопредприятиями различных форм собственности. По данным Министерства экономического развития Калужской области за год в среднем перевозится 2157 тыс. пасс. выполняется 265440 тыс. пасс/км. Междугородные перевозки осуществляются 98 автобусами большой вместимости, пригородные – 53 автобусами ПАЗ. Коэффициент выпуска на линию – 95 %, ежедневно выполняется 3776 рейсов (205 пригородных и 171 междугородных).

Посадка и высадка пассажиров осуществляется на автовокзале, расположенном по адресу: пл. Вокзальная д. 3 (арендуется у ОАО «РЖД»). Единовременная вместимость вокзала – 300 пассажиров. Максимальное количество отправляемых и принимаемых автобусов – 60. Помимо этого, имеется дополнительный пункт отправления и прибытия внегородских автобусов по адресу: ул. Гагарина, 3.

Внутригородские пассажирские перевозки осуществляются троллейбусом и автобусом.

Схема маршрутной сети общественного транспорта представлена в Приложении Б.4.

В городе действуют 73 регулярных автобусных маршрута общей протяженностью 751,28 км (без учёта льготных дублирующих маршрутов). Протяженность улично-дорожной сети, по которой проходят автобусные маршруты – 180,5 км. Маршруты обслуживаются 495 ед. подвижного состава, преимущественно малой и средней вместимости (М2 – 272 ед., М3 – 198 ед.), большой вместимости лишь 25 ед. (НЕФАЗ). Средний коэффициент выпуска автобусов на линию – 0,8. Среднегодовой коэффициент наполнения подвижного состава – 0,5. Режим работы с 6.00 час до 23.00 час. Интервал движения в час-пик 2–10 мин.

Перевозки пассажиров автобусами осуществляются следующими предприятиями:

– ООО «Эконом 1»;

– ООО «Эконом 3»;

– ООО «Авто М»;

– ООО «Эталон-Сервис»;

– ООО «Гефест»;

– ОАО «Таксопарк»;

– ООО «Гортранссервис»;

– ООО «Авто-шик»;

– ИП Терентьев А.Ю.

Хранение и обслуживание автобусного парка осуществляется преимущественно на территории предприятий.

Хранение и обслуживание троллейбусного парка осуществляется на территории МУП ГЭТ «Управление Калужского троллейбуса» (ул. Московская, д. 258). Троллейбусное депо способно разместить только существующий троллейбусный парк, территория для развития отсутствует.

Троллейбусом обслуживаются 11 городских маршрутов общей протяженностью 102,9 км. Протяженность улично-дорожной сети, по которой проходят троллейбусные маршруты – 53,1 км. В троллейбусном парке насчитывается 132 ед. подвижного состава. Средний коэффициент выпуска троллейбусов на линию – 0,6. Интервал движения в час-пик 5–19 мин.

Общие показатели работы внутригородского общественного транспорта представлены в таблице 23.

Таблица 23 – Общие показатели работы внутригородского общественного транспорта

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество маршрутов, шт. | 84 |
| 2 | Общая протяженность маршрутов, км | 854,18* |
| 3 | Средняя протяженность по маршруту, км | 12,0 |
| 4 | Плотность сети линий общественного транспорта, км/км2 | 1,1 |
| 5 | Среднегодовой пассажирский поток, тыс.пасс./год | 91532,5 |
| *без учёта льготных дублирующих автобусных маршрутов |

Средняя дальность поездки на общественном транспорте составляет 5,6 км. Подвижность населения при использовании общественного пассажирского транспорта довольно высока – 257 поездок на 1 жителя в год.

Общая протяженность маршрутов общественного транспорта составляет 854,18 км, протяженность улично-дорожной сети, по которой проходят маршруты общественного транспорта – 182 км, плотность – 1,1 км/ кв. км, в том числе в центральной части – 2,4 км/кв. км.

Маршрутный коэффициент, который показывает среднее количество маршрутов, проходящих по участку сети общественного транспорта, для всей сети равен 4,69. С учетом того, что рекомендуемым показателем для городов является значение данного показателя, лежащее в пределах от 3,1 до 3,5, можно сделать вывод об избыточности существующей маршрутной сети, что приводит к высоким показателям дублирования, особенно в центральной части города Калуги.

Наиболее дублируемыми маршрутами являются троллейбусные маршруты 5, 6, 8 (л), 9 (л), 12 (л), 17 (л) и автобусные маршруты 2, 8 (с), 8 (м), 9, 12, 17, 22, 25, 26 (с), 26 (м), 29, 29 (л), 50, 71, 72, 73, 74 (л), 75, 77, 77 (м), 85, 95, 97 (с), 97 (л), 97 (м). Троллейбусная маршрутная сеть практически полностью дублируется автобусной.

В результате проведенного анализа были выявлены маршруты общественного транспорта, которые не только обладают высокими показателями дублирования, но и совпадают по функциональному назначению. К ним относятся троллейбусный маршрут 12 (л), чья трасса в значительной степени совпадает с маршрутом 1 (л), а также автобусные маршруты 12 и 1; 17 и 2; 18 и 4; 66 и 63; 9 и 97; 20, 22(л) и 30 (л); 22, 31 и 32; 27 и 28; 41 и 45; 71 и 72. Дублирование маршрутов с одинаковым номером, но разным буквенным кодом, при этом не учитывалось, так как с точки зрения маршрутной сети подобные пары являются одним фактическим маршрутом, разделенным по реестру лишь номинально. Отдельно стоит обратить внимание на тот факт, что большинство маршрутов проходят через пл. Мира и сопряженные с ней улицы, что приводит к избыточности маршрутной сети на этом участке.

Анализ территориальной доступности, основанный на дальности пешеходных потоков к остановкам общественного транспорта, показал следующее:

1) на территории центральной части г. Калуги имеются участки, которые не входят в зоны пешеходной доступности, к ним относятся:

– ул. Баррикад в границах от д. 157 до д. 172;

– Тульский переулок в границах от д. 25 до д. 86;

2) на территории западной части г. Калуги имеются участки, которые не входят в зоны пешеходной доступности, к ним относятся:

– деревни Шопино, Желыбино;

– ул. Верховая в границах от д. 34 до д. 59;

– ул. Богородицкая в границах от д. 16 до д. 42;

– ул. Семёново Городище и Яченская набережная;

– ул. Железняки в границах от пересечения с ул. Ароматная до пересечения с ул. Лазоревая;

– ул. Ароматная, ул. Правды, ул. Парковая, ул. Лазоревская;

– на территории южной части г. Калуги имеются участки, которые не входят в зоны пешеходной доступности, к ним относятся:

– ул. Можайская в границах от д. 1 Г до д. 29 и от д. 39 до д. 59;

3) на территории восточной части г. Калуги имеются участки, которые не входят в зоны пешеходной доступности, к ним относятся:

– ул. Гвардейская в границах от д. 19 до конца улицы и ул. Первых Коммунаров, д. 12-16;

– ул. Льва Толстого в границах от д. 57 до д. 106.

В рамках КСОДД был проведен анализ остановок общественного транспорта (далее – ООТ) на соответствие ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования» и СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Перечень ООТ, несоответствующих ГОСТ Р 52766-2007 и СП 42.13330.2016 представлен в таблице 24.

Таблица 24 – Перечень ООТ, несоответствующих ГОСТ Р 52766-2007 и СП 42.13330.2016

| № п/п | Наименование ООТ |
| --- | --- |
|  | Генерала Попова |
|  | Бушмановка |
|  | Каменный мост (в центр) |
|  | Городской рынок (Грабцевское шоссе) |
|  | пос. Сосновый (ул. Железняки) |
|  | СПМК |
|  | ул. Зерновая |
|  | Поликлиника (ул. Зерновая) |
|  | ул. Киевка (из центра) |
|  | Лесоторговая база (в центр) |
|  | ул. Георгия Амелина |
|  | Обувная фабрика |
|  | Универмаг (в центр) |
|  | ООТ в районе Тульское шоссе, 4 (р-н автоцентра Ниссан) |
|  | Дворики (ул. Тарутинская) (из центра) |
|  | ул. Ольговская |
|  | Почта (ул. Молодежная) |
|  | Моторная улица (в центр) |
|  | Площадь Старый торг (в центр) |
|  | ООТ в районе ул. Тарутинская, 198(пер. Ольговский) |
|  | Почта (пер. Ольговский) |
|  | Кошелев-проект |
|  | Переулок Труда |
|  | ул. Пухова |
|  | Сосновая роща |
|  | Широкая улица |
|  | АЗС(ул. Гурьянова) |
|  | Турынино-2 (из центра) |
|  | Поворот на воинскую часть |
|  | Завод «Элмат» |
|  | Терепец (из центра) |
|  | ООТ в районе ул. Азаровская д.26 |
|  | ул.Войкова |
|  | ул. Дорожная |
|  | ул. Дружбы |
|  | ул.Заводская |
|  | ул. Чичерина |
|  | Ул. Кубяка |
|  | Городская управа (ул. Московская) |
|  | Концертный зал (в центр) |
|  | Машзавод |
|  | маг.Дружба |
|  | Кинотеатр Центральный (из центр) |
|  | ул. Никитина (из центра) |
|  | Трансмаш |
|  | ГПТУ №6 |
|  | Троллейбусное депо |
|  | СК Спартак |
|  | Рамадановские дворики |
|  | ул. Механизаторов (в центр) |
|  | Школа №25 (в центр) |
|  | ГПТУ №10 |
|  | Путепровод |
|  | ул. Серафима Туликова (ул. Серафима Туликова) |
|  | Турынино-1 |
|  | ул. Салтыкова-Щедрина |
|  | ул. Серафима Туликова (ул. Фомушина) |
|  | Детская поликлиника (ул. Фомушина) |
|  | Правгород (ул. Фомушина) |
|  | ООТ в рйоне ул. Хрустальная 44 |
|  | Школа №6 (ул.Академика Королева. в центр) |
|  | д. Ждамирово (ул. Ждамировская) |

Учитывая существующие тенденции, количество муниципального подвижного состава в ближайшие годы уменьшится, а средний возраст автопарка увеличится без обновления парка транспортных средств. В таком случае качество перевозок снизится (интервал движения, скорость сообщения и др. показатели). Требуется обновление подвижного состава с увеличением его численности.

Применение инновационных достижений в области электроники, инженерии, спутниковой навигации дает возможность их использования в повседневной жизни, в том числе и в транспортном комплексе. Путем создания электронного взаимодействия такие возможности позволяют осуществлять информирование пассажиров, расположенных на остановочных пунктах и в общественном транспорте, о режиме движения автобусов, месте их нахождения и прибытия к месту назначения в режиме реального времени. Использование существующих инновационных технологий будет способствовать повышению качества предоставления услуг общественного транспорта и информативности населения города Калуги.

Исходя из выше перечисленного, можно сделать следующие выводы:

- существующая маршрутная сеть имеет высокий уровень дублирования, что говорит о надежности работы транспортной сети, при этом создает конкуренцию на дублирующих маршрутах и приводит к перенасыщенности сети маршрутами, что также сказывается на загрузке УДС;

- существующая сеть имеет удовлетворительную транспортную доступность, при этом имеются территории, слабо обслуживаемые общественным транспортом (пешеходные подходы превышают требуемые нормативные значения);

- значения среднегодового пассажиропотока по сравнению с предыдущими показателями имеет незначительный рост, обусловленный ростом подвижности населения города до 257 поездок на жителя в год;

- часть ООТ не отвечает существующим нормативным требованиям и требует их реконструкции, что снижает качество обслуживания населения.

С целью оптимизации работы общественного транспорта необходима разработка документа планирования регулярных перевозок, который позволит повысить эффективность работы сети общественного транспорта, путем снижения дублирования маршрутов, оптимизации работы отдельных маршрутов, подбора оптимальных трасс, классов и расписаний движения маршрутов, а также повысить качество транспортного обслуживания населения.

Анализ размещения мест для стоянки и остановки транспортных средств, объектов дорожного сервиса

Анализ мест для стоянки и остановки транспортных средств, объектов дорожного сервиса города Калуги производился на основе анализа обеспеченности ими, путем сравнения существующего и требуемого (расчетного) их количества.

Ввиду отсутствия данных инвентаризации парковочного пространства на территории города Калуги текущее его количество оценивалось на основе анализа территории города и выявления его наличия.

При определении необходимого количества мест для постоянного хранения автотранспорта учитывались следующие факторы:

- хранение в индивидуальной малоэтажной застройке осуществляется на приусадебных участках и не требует дополнительного места;

- хранение транспортных средств на специализированных автостоянках, расположенных в непосредственной близости к местам жительства населения;

- хранение в историческом центре города осуществляется на внутриквартальных территориях и вдоль улиц из-за плотной исторической застройки;

- хранение в средне- и многоэтажной застройке осуществляется на внутриквартальных территориях, а также в гаражах боксового типа, расположенных в пешеходной доступности (500-800м).

При определении необходимого количества мест для временного хранения автотранспорта учитывались следующие факторы:

- хранение транспортных средств вдоль УДС, за исключением мест запрета стоянки и остановки транспортных средств;

- хранение транспортных средств на парковках вблизи объектов притяжения;

- хранение транспортных средств в местах платной парковки.

Оценка количества парковочного пространства на придомовых территориях в случае частных домовладений оценивалась по количеству домохозяйств и составила около 28557 машино-мест. В случае с многоквартирными домами (далее – МКД) оценка парковочного пространства производилась на основе анализа придомовых территорий МКД и выявления машино-мест на них, а также данных открытых источников. Так на территории МКД было выявлено парковочного пространства на 51262 машино-мест.

В результате проведенного анализа территории было выявлено 60 специализированных стоянок транспорта в общей сложности на 7130 машино-мест. Также было выявлено 324 объекта внеуличного парковочного пространства, представленного парковочными местами у объектов притяжения и используемых для временного хранения транспортных средств, в общей сложности 14256 машиномест.

Количество машино-мест вдоль УДС Калуги, было рассчитано относительно мест с отсутствием запрета на парковку транспортных средств или ограничений на нее и составляет около 72381 машино-мест. Стоит отметить, что в центральной части города действует частичный запрет на стоянку и остановку транспортных средств, а также платная парковка транспортных средств в общей сложности на 846 машино-мест.

На территории города Калуги находится одна специализированная стоянка для хранения задержанных транспортных средств, расположенная по адресу Белокирпичная, д.6, вместимостью около 110 машино-мест. На данной автостоянке осуществляется хранение легковых и грузовых транспортных средств с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн включительно.

Хранение легковых автомобилей осуществляется преимущественно на территории многоквартирных жилых домов и на близлежащих к ним специализированных парковках.

Таблица 25 – Существующее парковочное пространство на территории г. Калуги

| № п/п | Показатель | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество легковых автомобилей | 123388 |
| 2 | Существующее количество машино-мест | 197961 |
| 3 | Машино-мест для постоянного хранения автомобилей | 110478 |
| 4 | Машино-мест для временного хранения автомобилей | 87483 |
| 5 | На территории специализированных автостоянок + внеуличная парковка | 7130 + 14256 |
| 6 | Парковка вдоль УДС + платное парковочное пространство | 72381 + 846 |
| 7 | В составе ГСК | 23529 |
| 8 | Парковки на территории частных домовладений | 28557 |
| 9 | Парковка на территории дворов МКД | 51262 |
| 10 | Машино-мест на территории специализированных стоянок для хранения задержанных транспортных средств | 110 |
| 11 | Необходимо количество машино-мест для постоянного хранения автомобилей | 111050 |
| 12 | Необходимо количество машино-мест для временного хранения автомобилей | 86372 |
| 13 | Существующий дефицит в машино-местах для постоянного хранения автомобилей | 572 |
| 14 | Существующий дефицит в машино-местах для временного хранения автомобилей | - |
| 15 | Перспективная потребность в машино-местах для постоянного хранения автомобилей | 149850 |
| 16 | Перспективная потребность в машино-местах для временного хранения автомобилей | 116550 |

Расчет потребного количества машино-мест на территории города Калуги производился на основе требований следующих документов:

- Местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга», утвержденных решением Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 года №163 (далее – МНГП города Калуги);

- Региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области, утвержденных Приказом Управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 года №59 (далее – РНГП Калужской области).

МНГП города Калуги и РНГП Калужской области базируются на СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89».

В МНГП города Калуги указано, что число мест для хранения автомобилей следует рассчитывать исходя из прогнозируемого на расчетный срок реализации Генерального плана города значения уровня автомобилизации 450 ед. на 1000 жителей. Данный расчет целесообразно использовать для оценки прогнозного значения дефицита парковочных мест. С целью оценки текущего дефицита были использованы, на основе правоприемственности, РГНП Калужской области, в которых четко обозначены требования к наличию парковочного пространства. Так данными нормативами определяется следующее:

- уровень обеспеченности гаражами и открытыми стоянками для постоянного хранения легковых автомобилей должен составлять 90% от парка легковых транспортных средств;

- уровень обеспеченности открытыми стоянками для временного хранения легковых автомобилей должен составлять не менее 70% от парка легковых транспортных средств.

В настоящий момент число зарегистрированных легковых автомобилей на территории города 123 388 легковых автомобилей. Исходя из этого, на территории города должно насчитываться:

- мест для постоянного хранения легковых автомобилей 111 050 машиномест;

- мест для временного хранения легковых автомобилей 86 372 машино-мест.

Исходя необходимого количества машино-мест и существующего, можно сделать вывод о дефиците парковочного пространства для постоянного хранения в 572 машино-места и отсутствия дефицита для временного хранения автомобилей. Однако стоит учитывать, что оценка имеющегося парковочного пространства, ввиду отсутствия инвентаризационных данных давалась интегрально. Так, в ходе натурного обследования города, подкрепленного социологическим опросом было выявлено, что в центральной части города наблюдается запаркованность транспортными средствами и существует дефицит парковочного пространства, также на придомовых территориях парковочное пространство не структурированно, а в ряде случаев отсутствуют пространства под парковку автомобилей (таблица 26).

Таблица 26 – Перечень мест с выявленным острым недостатком парковочного пространства.

| № п/п | Место с выявленным недостатком парковочного пространства |
| --- | --- |
|  | 2-й Интернациональный пер. |
|  | Бульвар Моторостроителей д.10 |
|  | Бульвар Энтузиастов, д.12 |
|  | Бульвар Энтузиастов д.2 |
|  | Бульвар Энтузиастов д.7 |
|  | Бульвар Энтузиастов д.8 |
|  | В районе ул. Огорева-Московская-Суворова-Воронина |
|  | Грабцевское шоссе д.112-д.122 |
|  | Губернский парк |
|  | пер. Воскресенский д.28 |
|  | пер. Литейный, д.7 |
|  | пер. Малинники д.7 к.1 |
|  | пер. Ольговский, д. 11 |
|  | пер. Ольговский, д.5 (д/с №108) |
|  | пер. Чичерина 13А |
|  | пер. Чичерина д. 24 |
|  | ул Николо-Козинская д.69 |
|  | ул. Аллейная д.12 |
|  | ул. Баррикад д.136 |
|  | ул. Баррикад д.140 |
|  | ул. Белинского д.6 |
|  | Ул. Билибина д.6 |
|  | Ул. Болдина д.21 |
|  | ул. Болотникова д.11 |
|  | ул. Болотникова д.18 |
|  | ул. Болотникова д.4 |
|  | ул. Больничная д. 5 |
|  | ул. Спортивная д.3 |
|  | Ул. Валентины Никитиной д. 30 |
|  | Ул. Валентины Никитиной д. 43 |
|  | ул. Веры-Андриановой (от ул. Баррикад до ул. Карла Либкнехта) |
|  | ул. Веры-Андриановой д.24 |
|  | Ул. Гвардейская д.2 |
|  | Ул. Гвардейская д.5 |
|  | Ул. Генерала Попова д.14/1 |
|  | Ул. Генерала Попова д.20 |
|  | Ул. Генерала Попова д.9 |
|  | ул. Грабцевское шоссе д.42 |
|  | ул. Гурьянова д. 14а |
|  | ул. Гурьянова д. 41 |
|  | ул. Гурьянова д. 53 |
|  | Ул. Гурьянова д. 9 |
|  | ул. Гурьянова д.16 |
|  | ул. Дзержинского д.67 |
|  | ул. Дзержинского д.95 |
|  | ул. Звездная д.2 |
|  | ул. Звездная, д.21 |
|  | ул. Карла-Либкнехта д.8 |
|  | ул. Кибальчича д.11 |
|  | ул. Кибальчича д.15 |
|  | ул. Кибальчича д.3 |
|  | ул. Кибальчича д.9 |
|  | ул. Комарова д.47 |
|  | ул. Кооперативная д.8 |
|  | ул. Кутузова д.4 |
|  | ул. Ленина д.27 |
|  | ул. Ленина д.29 |
|  | ул. Ленина д.35 |
|  | ул. Ленина д.37 |
|  | ул. Ленина д.41 |
|  | ул. Ленина д.48 |
|  | ул. Ленина д.53 |
|  | ул. Лесная д.12-20 |
|  | ул. Литейная |
|  | ул. Майская д. 32 |
|  | ул. Максима Горького д.67 |
|  | ул. Малоярославецкая д.1 |
|  | ул. Малоярославецкая д.3 |
|  | ул. Маршала Жукова д.29 |
|  | ул. Маршала Жукова д.30а |
|  | ул. Маршала Жукова д.43 |
|  | ул. Маршала Жукова д.45 |
|  | ул. Маяковского д. 47 |
|  | ул. Маяковского д. 9 |
|  | ул. Молодежная д.2 |
|  | ул. Молодежная д.46 |
|  | ул. Молодежная д.48 |
|  | ул. Московская д.235 |
|  | ул. Моторная д.11/10 |
|  | ул. Моторная д.9 |
|  | ул. Никитина д. 106 |
|  | ул. Никитина д. 127 |
|  | ул. Никитина д. 133 к2 |
|  | ул. Никитина д. 49 |
|  | ул. Никитина д. 65 |
|  | ул. Никитина д. 93 |
|  | ул. Октябрьская д.20 |
|  | ул. Октябрьская д.3 |
|  | ул. Ольговская д.15 |
|  | ул. Первых коммунаров д.11 |
|  | ул. Первых коммунаров д.12 |
|  | Ул. Пестеля д.13 |
|  | Ул. Платова |
|  | ул. Плеханова |
|  | ул. Плеханова д.4 |
|  | ул. Плеханова д.94 |
|  | ул. Пригородная д.29 |
|  | ул. Проезжая, д.18 |
|  | ул. Пролетарская (между ул. Рылеева и ул. Плеханова) |
|  | ул. Пролетарская д.157 |
|  | ул. Пухова д.1 |
|  | ул. Радищева д.6 |
|  | ул. Рылеева 4, 39к1 |
|  | ул. Рылеева д. 21 |
|  | ул. Социалистическая д.2а |
|  | ул. Социалистическая д.2Б |
|  | ул. Суворова д.120 |
|  | ул. Суворова д.13 |
|  | ул. Суворова д.17 |
|  | ул. Театральная |
|  | ул. Тельмана д.15 |
|  | ул. Тепличная д.2 |
|  | ул. Тракторная д.52 |
|  | ул. Труда д.32 |
|  | ул. Тульская д.137 |
|  | ул. Тульская д.19 |
|  | ул. Турынинская д.15 |
|  | ул. Чехова |
|  | ул. Чижевского д.11 |
|  | ул. Чижевского д.13 |
|  | ул. Чижевского д.23 |
|  | ул. Спартака дом 3 |
|  | ул. Радужная |
|  | бул. Моторостроителей, 16 (Лицей №48) |
|  | ул. Баррикад, 142 (д/с "Соколёнок") |
|  | ул. Гурьянова, 11 (д/с "Вишенка") |
|  | ул. Льва Толстого, 51. (Школа №44) |
|  | ул. Мичурина, 45 (Школа №23) |
|  | ул. Молодежная, 5 (Школа №12) |
|  | ул. Баррикад |
|  | ул. Баумана |
|  | ул. Гагарина (у площади мира) |
|  | ул. Дзержинского до ул. Марата |
|  | ул. Достоевского |
|  | ул. Красная гора д. 10, |
|  | ул. Моторная улица д.4 |

Перспективный спрос на парковочное пространство рассчитывался на срок реализации Генерального плана города Калуги (до 2035 года) с учетом заложенных прогнозных показателей и составил:

- мест для постоянного хранения легковых автомобилей 149 850 машино-мест;

- мест для временного хранения легковых автомобилей 116 550 машино-мест.

Так, без учета строительства нового парковочного пространства, прогнозный дефицит парковок для постоянного хранения автомобилей составит 39372 машино-места, а для временного хранения – 29067 машино-мест.

В целях учета перспективного спроса на парковочное пространство в рамках Генерального плана города Калуги и программных документов выбраны следующие направления его развития:

- реорганизация гаражных кооперативов под многоярусные автостоянки вместимостью на 140 или 300 машино-мест в средне- и многоэтажной застройке;

- строительство многоэтажных паркингов повышенной вместимости на 500 машино-мест в коммунально-складских зонах при условии обслуживания жилой зоны в шаговой доступности;

- строительство встроенных в нижние этажи здания паркингов, подземных паркингов под дворовой территорией;

- организация компактных автоматизированных многоэтажных паркингов в общественно-деловой зоне;

- обеспечение временного хранения автотранспорта на подъездах к центру в многоэтажных и подземных паркингах для трудящихся;

- при застройке новых жилых кварталов необходимо размещать 100% автомобилей на постоянное хранение в подземных или надземных сооружениях.

Из объектов обслуживания автотранспорта в городе насчитывается более 40 АЗС с 160 ТРК (топливораздаточными колонками) и более 100 СТО, что в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга» полностью удовлетворяет спрос на обслуживание автомобилей.

Оценка эффективности существующих методов ОДД

К основным направлениям организации дорожного движения (ОДД) относятся мероприятия по:

- разделению транспортных потоков по ширине проезжей части;

- разделению транспортных потоков по направлениям движения;

- ориентирование водителей о направлении движения;

- разделение транспортных потоков на группы;

- оптимизации скоростного режима;

- разделение траекторий движения на сложных участках;

- организация пешеходного движения;

- решению вопросов организации мест стоянок и хранения;

- внедрению систем АСУДД.

Исходя из анализа существующей организации дорожного движения на территории города Калуги установлено, что в основном применяются следующие методы ОДД:

- введение и изменение светофорного регулирования на пересечениях;

- введение одностороннего движения;

- ограничение и контроль скоростных режимов;

- введение запрета на ограничения на стоянку и остановку транспортных средств;

- строительство и оборудование тротуаров;

- оборудование пешеходных переходов;

- внедрение АСУДД на территории города.

Методика оценки существующих методов ОДД включала в себя анализ документарных, статистических и натурных данных, а также данных полученных в макроскопической транспортной модели, относительно каждого направления ОДД.

Задачей методики была качественная и количественная оценка эффективности применяемых методов ОДД с точки зрения безопасности, времени реализации корреспонденций, задержек в пути и загрузки УДС.

Оценка эффективности методов ОДД на территории города Калуги делалась на основе разделения этих методов по направлениям:

- оценка эффективности методов ОДД транспортных средств;

- оценка эффективности методов ОДД пешеходов и велосипедистов;

- оценка эффективности методов ОДД по организации парковочного пространства;

- оценка эффективности методов ОДД по обеспечению безопасности дорожного движения.

Качественный и количественный анализ существующей УДС, включая методы ОДД представлен в соответствующих разделах настоящего КСОДД.

Анализ и оценка существующих методов ОДД пешеходов и велосипедистов проводился с учетом требований существующих нормативов и требований к обустройству пешеходной инфраструктуры, а именно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования», ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», а также нормативные документы, учитывающие движение маломобильных категорий граждан, СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» и СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения» и представлена в разделе 7.1 этапа 1 настоящего документа КСОДД. Анализ. Исходя из представленного анализа, на основе выявленных недостатков, можно сделать вывод, что город имеет развитую пешеходную сеть в центральной части города, при этом в периферийных районах пешеходное движение слабо развито, движение велосипедистов, ввиду отсутствия инфраструктуры для них, не учтено вовсе. Основное наращивание пешеходной инфраструктуры происходит за счет нового жилищного строительства, при этом наблюдается износ уже существующего. Выше перечисленное говорит о низкой эффективности (недостаточности) методов ОДД по организации движения пешеходов и велосипедистов.

Анализ и оценка существующих методов ОДД по организации парковочного пространства проводился с учетом требований по организации парковочного пространства, а также нормативов его наличия для постоянного и временного хранения, установленным СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», а также Региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. Анализ парковочного пространства города представлен в разделе 7.3 этапа 1 настоящего КСОДД. Анализ показал, что при интегральной оценке парковочного пространства для постоянного хранения транспортных средств его дефицит составил 572 машино-места. Дефицит машино-мест для временного хранения транспортных средств отсутствует. При этом при детальном рассмотрении было выявлено, что существующее парковочное пространство у МКД в ряде случаев не структурировано, а также стоит проблематика по организации вдоль уличной парковки в периферийных районах города. В центральной части города стоит проблематика нарушения правил постановки транспортных средств на проезжей части, что приводит к снижению пропускной способности улиц (перечень выявленных недостатков представлен в таблице 26). Стоит отметить, что на ряде улиц в центральной части города (Кирова, Рылеева, Плеханова и др.) присутствует разрешительная (платная) парковка, а также зоны ограничения остановки и стоянки транспортных средств, направленные на исключение искусственного снижения пропускной способности основных магистралей города. С целью учета перспективного развития парковочного пространства Генеральным планом города Калуги заложен ряд принципов и разработан перечень мероприятий по развитию парковочного пространства, позволяющий удовлетворить прогнозируемый спрос. Ввиду вышеперечисленного можно сделать вывод о низкой эффективности (недостаточности) методов ОДД по организации парковочного пространства, при этом разработанные в рамках Генерального плана мероприятия показывают свою эффективность, и позволяют ликвидировать существующий и прогнозируемый дефицит мест постоянного и временного хранения транспортных средств.

Анализ и оценка эффективности методов ОДД по обеспечению безопасности дорожного движения производилась на основе данных представленных в разделе 9 этапа 1 настоящего КСОДД. Так на территории города наблюдается низкий уровень безопасности дорожного движения. Уровни травматизма, социального риска от ДТП, тяжести последствий ДТП имеют стохастический характер без явно намеченной тенденции к их снижению, при этом имеется отрицательная тенденция к росту тяжести последствий ДТП с детьми (числа погибших в ДТП детей). Основной проблематикой при ДТП является слабый контроль и организация дорожного движения в переделах регулируемых и нерегулируемых пересечений. Исходя из этого, можно сделать выводы о низкой эффективности существующих методов ОДД по обеспечению безопасности дорожного движения на территории города Калуга.

Оценка эффективности методов ОДД транспортных средств производилось на основе данных представленных в разделах 5, 6.1 этапа 1 настоящего КСОДД. Также с целью оценки эффективности используемых методов ОДД транспортных средств была разработана макроскопическая транспортная модель г. Калуги в программной среде PTVVision® Visum (Приложение Г).

На основе данной модели и натурного обследования УДС города были выявлены участки УДС и узлы, имеющие высокую нагрузку, что вызывает затруднение при движении по ним. Также в рамках проведенного обследования было выявлено несоответствие состояния дорог существующим нормам на ряде участков УДС как в периферийной, так и в центральной части города. Так в ходе анализа были выявлены различные дефициты качества УДС, присущие определенным участкам.

С целью интегральной оценки эффективности методов ОДД в разработанной макроскопической транспортной модели для существующей ситуации были рассчитаны показатели, характеризующие ее функционирование. Так для города Калуги были рассчитаны следующие показатели:

- средняя загрузка на УДС города составила – 78%;

- суммарная задержка по всей сети составила – 1841354 минут.

- среднее время реализации корреспонденций составило– 37 минут

Так анализируя рекомендуемые показатели затрат времени на передвижение от мест проживания до мест работы, согласно СП 42.13330.2016, для города с населением до 500 тыс. чел не должно превышать 37 минут. В городе Калуге данный показатель равен верхнему пределу, обозначенному стандартом.

Средний уровень загрузки УДС города Калуги составляет 78%, что характеризуется как высокое значение и говорит о перегруженности транспортной сети города, а также наличие участков, загрузка которых стремиться к 100%. Так согласно ОДМ 218.2.020-2012 «Методические рекомендации по оценке пропускной способности автомобильных дорог» существующие значения загрузки соответствуют уровням обслуживания D и F и говорят о неэффективности работы УДС.

С целью оценки показателя существующей суммарной задержки по всей сети, был рассчитан показатель суммарной задержки для условий свободного движения (загрузка стремится к 0%), который составил – 255257 минут. Так существующей показатель превышает показатель при свободных условиях движения в 7,21 раза, что говорит о наличие высоких задержек, в большей части это связано с перегрузкой существующей транспортной сети. Высокие задержки в сети приводят к росту экономических потерь при реализации корреспонденций.

Исходя из выше перечисленного, можно сделать вывод, что существующие методы ОДД транспортных средств имеют низкую эффективность.

Результаты исследования пассажиро- и грузопотоков

В рамках выполнения работы по анализу маршрутной сети г. Калуги в частности было проведено обследование пассажиропотоков. С целью выполнения данного обследования и с учетом существующего состояния системы пассажирского транспорта, а также согласно «Методологическим рекомендациям по проведению обследования по определению степени использования общественного транспорта различными категориями граждан (транспортной подвижности граждан)» был выбран табличный метод, обеспечивающий на этапе статистической обработки полученных первичных данных из расчета достоверности результата оценки пассажиропотока по каждому маршруту не ниже 95%. Данный метод обследования основан на учете перевозимых пассажиров специальными учетчиками, находящимися на остановочных пунктах по всем маршрутам следования транспортных средств. Учет пассажиров производится в специальных таблицах путем фиксации времени прибытия (отбытия) ТС на (от) остановочный пункт, количество входящих в ТС и выходящих из него.

Обследование проводилось утренние и вечерние пиковые часы – это интервалы с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 20:00

Обследование пассажиропотока проводилось на всех маршрутах общественного транспорта, в течение двух будних (рабочий день), и одного выходного дня.

Технология проведения обследования пассажиропотоков табличным методом предусматривает нахождение не менее чем одного учетчика на остановочном пункте.

Каждому из учетчиков были розданы бланки обследования маршрута, в которых указывается номер маршрута, количество выходящих и входящих пассажиров, время прибытия и отбытия автобуса. Информация, содержащаяся в бланках, является основой для получения данных отчетных форм.

Данные полученные в ходе обследования представлены в приложение Н.

Далее данные, полученные в ходе обследования, подвергались анализу и выявлению количества замеренных в ходе обследования рейсов. На основе замеренного количества рейсов и их сравнения с общим количеством рейсов, совершаемых на маршруте в период конкретного замера, рассчитывался добавочный коэффициент с целью приведения пассажиропотока к суточным показателям. Так суточные показатели представляют из себя произведение данных пассажиропотоков, полученных в ходе обследования и выведенного коэффициента.

Полученные суточные показатели были агрегированы в итоговые таблицы для каждого конкретного дня замеров.

В таблице 27 представлен рассчитанный суточный пассажиропоток на городских троллейбусных маршрутах г. Калуги в весенний период (апрель 2018 года).

Таблица 27 – Рассчитанный суточный пассажиропоток на городских троллейбусных маршрутах г. Калуги в весенний период

| №маршрута | Общее количество перевезенных пассажиров (рабочий день), чел | Общее количество перевезенных пассажиров (выходной день), чел |
| --- | --- | --- |
| 1 (л) | 1841 | 1320 |
| 2 (л) | 1723 | 1241 |
| 3 (л) | 8432 | - |
| 5 | 2063 | 1414 |
| 6 | 2654 | 1890 |
| 8 (л) | 2628 | 1893 |
| 9 (л) | 1749 | 1260 |
| 10 (л) | 1980 | 1427 |
| 12 (л) | 433 | 299 |
| 17 (л) | 621 | 447 |
| 18 (л) | 7114 | 5072 |

В таблице 28 представлен рассчитанный суточный пассажиропоток на городских автобусных маршрутах г. Калуги в весенний период.

Таблица 28 – Рассчитанный суточный пассажиропоток на городских автобусных маршрутах г. Калуги в весенний период

| №маршрута | Общее количество перевезенных пассажиров (рабочий день), чел | Общее количество перевезенных пассажиров (выходной день), чел |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3404 | 2391 |
| 2 | 3928 | 2841 |
| 3 | 2105 | 570 |
| 4 | 8739 | 6002 |
| 8 (с) | 5438 | 3933 |
| 8 (м) | 1786 | 1292 |
| 9 | 10965 | 7932 |
| 10 | 6295 | 4553 |
| 12 | 3168 | 2247 |
| 17 | 6492 | 4696 |
| 18 | 340 | 246 |
| 20 (л) | 423 | 284 |
| 20 | 1120 | 774 |
| 21 (л) | 397 | 287 |
| 22 (л) | 549 | 397 |
| 22 | 7913 | 4802 |
| 23 (л) | 885 | 640 |
| 23 | 1432 | 909 |
| 24 (л) | 781 | 565 |
| 25 (л) | 549 | 311 |
| 25 | 2043 | 1477 |
| 26 (м) | 7661 | 4358 |
| 26 (с) | 1127 | 632 |
| 27 (л) | 545 | 394 |
| 27 | 1159 | 838 |
| 28 | 629 | 403 |
| 29 (л) | 1171 | 624 |
| 29 | 6955 | 4621 |
| 30 (л) | 533 | 386 |
| 31 | 6508 | 4708 |
| 32 | 605 | 437 |
| 33 (л) | 446 | 321 |
| 33 | 1275 | 922 |
| 36 | 285 | 177 |
| 37 (л) | 657 | 475 |
| 41 (л) | 561 | 281 |
| 41 | 15692 | 10989 |
| 42 (л) | 539 | 390 |
| 43 | 14867 | 10754 |
| 44 | 11170 | 6404 |
| 45 | 2237 | 1118 |
| 50 | 636 | 460 |
| 61 | 13026 | 9422 |
| 63 | 3603 | 2584 |
| 64 (л) | 197 | 143 |
| 66 | 2573 | 1861 |
| 69 (л) | 258 | 172 |
| 69 | 593 | 429 |
| 71 (л) | 254 | 184 |
| 71 | 5625 | 3905 |
| 72 | 272 | 178 |
| 73 | 14746 | 10401 |
| 74 (л) | 272 | 103 |
| 75 | 4157 | 3007 |
| 76 | 1825 | 1320 |
| 77 (м) | 5142 | 3086 |
| 77 | 6732 | 4039 |
| 80 | 16167 | 10025 |
| 81 | 4067 | 2942 |
| 82 (л) | 602 | 435 |
| 83 | 2862 | 2070 |
| 85 | 514 | 184 |
| 86 | 321 | 229 |
| 90 | 1263 | 899 |
| 91 (л) | 433 | 230 |
| 92 | 539 | 390 |
| 93 | 742 | 136 |
| 95 | 7064 | 5001 |
| 97 (л) | 178 | 129 |
| 97 (с) | 7097 | 5133 |
| 97 (м) | 4094 | 2961 |
| 98 | 911 | 659 |
| 99 | 481 | 348 |

На рисунке 11 представлено распределение пассажиропотока на городских троллейбусных маршрутах г. Калуги в весенний период.

Рисунок 11 – Распределение пассажиропотока

на городских троллейбусных маршрутах г. Калуги в весенний период

На рисунках12 и 13 представлено распределение пассажиропотока на городских автобусных маршрутах г. Калуги в весенний период.

Рисунки 12,13 – Распределение пассажиропотока на городских автобусных маршрутах г. Калуги в весенний период

В таблице 29 представлен рассчитанный суточный пассажиропоток на городских троллейбусных маршрутах г. Калуги в осенний период (октябрь 2018 года).

Таблица 29 – Рассчитанный суточный пассажиропоток на городских троллейбусных маршрутах г. Калуги в осенний период

| №маршрута | Общее количество перевезенных пассажиров (рабочий день), чел | Общее количество перевезенных пассажиров (выходной день), чел |
| --- | --- | --- |
| 1 (л) | 2177 | 1253 |
| 2 (л) | 1882 | 1328 |
| 3 (л) | 8262 | 6070 |
| 5 | 1927 | 1614 |
| 6 | 2734 | 2009 |
| 8 (л) | 3049 | 1780 |
| 9 (л) | 1736 | 1275 |
| 10 (л) | 1990 | 1508 |
| 12 (л) | 383 | 297 |
| 17 (л) | 609 | 426 |
| 18 (л) | 7319 | 4869 |

В таблице 30 представлен рассчитанный суточный пассажиропоток на городских автобусных маршрутах г. Калуги в осенний период.

Таблица 30 – Рассчитанный суточный пассажиропоток на городских автобусных маршрутах г. Калуги в осенний период

| №маршрута | Общее количество перевезенных пассажиров (рабочий день), чел | Общее количество перевезенных пассажиров (выходной день), чел |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3947 | 2515 |
| 2 | 4498 | 2944 |
| 3 | 2165 | 1641 |
| 4 | 9041 | 5943 |
| 8 (с) | 5214 | 3698 |
| 8 (м) | 1838 | 1295 |
| 9 | 11199 | 7905 |
| 10 | 6305 | 4281 |
| 12 | 3253 | 2154 |
| 17 | 6782 | 4787 |
| 18 | 452 | 231 |
| 20 (л) | 500 | 300 |
| 20 | 1429 | 762 |
| 21 (л) | 426 | 279 |
| 22 (л) | 546 | 410 |
| 22 | 7547 | 5380 |
| 23 (л) | 838 | 549 |
| 23 | 1422 | 974 |
| 24 (л) | 722 | 472 |
| 25 (л) | 573 | 375 |
| 25 | 2419 | 1389 |
| 26 (м) | 6165 | 4576 |
| 26 (с) | 1714 | 766 |
| 27 (л) | 564 | 371 |
| 27 | 1066 | 698 |
| 28 | 601 | 393 |
| 29 (л) | 1220 | 796 |
| 29 | 7029 | 4866 |
| 30 (л) | 540 | 397 |
| 31 | 10969 | 4425 |
| 32 | 853 | 580 |
| 33 (л) | 488 | 343 |
| 33 | 1308 | 923 |
| 36 | 255 | 193 |
| 37 (л) | 632 | 438 |
| 41 (л) | 549 | 400 |
| 41 | 18088 | 10671 |
| 42 (л) | 595 | 446 |
| 43 | 14571 | 10110 |
| 44 | 10169 | 7596 |
| 45 | 2935 | 1921 |
| 50 | 667 | 500 |
| 61 | 16809 | 8858 |
| 63 | 3700 | 2450 |
| 64 (л) | 194 | 127 |
| 66 | 2921 | 1750 |
| 69 (л) | 254 | 169 |
| 69 | 569 | 423 |
| 71 (л) | 265 | 166 |
| 71 | 6520 | 3825 |
| 72 | 283 | 202 |
| 73 | 14862 | 10027 |
| 74 (л) | 246 | 148 |
| 75 | 4466 | 2827 |
| 76 | 2196 | 1241 |
| 77 (м) | 5961 | 3497 |
| 77 | 6164 | 4671 |
| 80 | 15900 | 10994 |
| 81 | 3873 | 2766 |
| 82 (л) | 578 | 378 |
| 83 | 2905 | 1946 |
| 85 | 338 | 251 |
| 86 | 347 | 238 |
| 90 | 1310 | 1025 |
| 91 (л) | 223 | 167 |
| 92 | 1162 | 768 |
| 93 | 699 | 530 |
| 95 | 9399 | 4804 |
| 97 (л) | 220 | 144 |
| 97 (с) | 7758 | 5759 |
| 97 (м) | 4418 | 3296 |
| 98 | 807 | 599 |
| 99 | 369 | 253 |

На рисунке 14 представлено распределение пассажиропотока на городских троллейбусных маршрутах г. Калуги в осенний период.

Рисунок 14 – Распределение пассажиропотока 
на городских троллейбусных маршрутах г. Калуги в осенний период

На рисунках 15 и 16 представлено распределение пассажиропотока на городских автобусных маршрутах г. Калуги в осенний период.

Рисунки 15, 16 – Распределение пассажиропотока на городских автобусных маршрутах г. Калуги в осенний период

На рисунке 17 представлена картограмма пассажиропотоков маршрутной сети общественного транспорта города Калуги.

Рисунок 17 –Картограмма пассажиропотоков маршрутной сети общественного транспорта города Калуги

Проанализировав полученные данные по распределению пассажиропотоков, можно сделать ряд выводов:

– наиболее мощными троллейбусными маршрутами города являются маршруты 3 (л) и 18 (л), как в будние, так и в выходные дни, в равной степени в весенний и осенний периоды;

– наиболее мощными автобусными маршрутами города являются маршруты 41, 43, 61, 73, 80, при этом отмечается значительное увеличение пассажиропотока в будние дни (с 13026 пассажиров в сутки до 16809) на маршруте 61 в осенний период по сравнению с весенним;

– на всех маршрутах общественного транспорта пассажиропоток в будний день превышает показатели выходного дня;

– как на троллейбусных, так и на автобусных маршрутах в целом наблюдается увеличение пассажиропотока в осенний период по сравнению с весенним, в особенности разница заметна в выходные дни;

– средний пассажиропоток на троллейбусных маршрутах составляет 2880 пассажиров в сутки в будний день и 1759 в выходной. Пассажиропоток на маршруте 12 (л) составляет менее 20% от среднего по маршрутной сети;

– средний пассажиропоток на автобусных маршрутах составляет 3992 пассажира в сутки в будний день и 2617 в выходной. Пассажиропоток на маршрутах 36, 64 (л), 69 (л), 71 (л), 72, 74 (л), 91 (л), 97 (л) составляет менее 10% от среднего по маршрутной сети, при этом стоит обратить внимание на то, что маршрут 72 является дублируемым по отношению к маршрутам 71 и 71 (л), а также совпадает с ними по функциональному назначению.

Ключевой составляющей экономики города Калуги в настоящее время является промышленность. На сегодняшний день в данной отрасли занято более трети трудоспособного населения города.

В промышленном комплексе города осуществляют хозяйственную деятельность более 1,1 тысячи организаций, из которых около 150 крупных и средних предприятий.

Наибольшую долю в промышленном производстве города занимают обрабатывающие производства (95,4%).

Основу промышленности города Калуги составляют предприятия традиционной экономики оборонно-промышленного комплекса, а также инвестиционные компании автомобильной и фармацевтической отраслей.

За период с 2010 года промышленность города Калуги показывает стабильный рост объемов отгруженных товаров, что ведет к росту потоков грузового транспорта.

В рамках КСОДД был проведен анализ грузопотоков на территории города Калуги. Анализ грузопотоков бал проведен на основе пространственного размещения мест их формирования грузов, а также анализа выявленной, на основе проведенных замеров транспортных потоков, интенсивности и состава потока грузовых транспортных средств.

Основные потоки грузового транспорта на территории города Калуги направлены в его промышленные территории.

Среди промышленных территорий города можно выделить три наиболее развитых кластера – это индустриальные парки «Росва», «Калуга-Юг» и технопарк «Грабцево», расположенные на окраинных территориях селитебных зон в его восточной, южной и юго-западной частях. Характеристика существующих индустриальных парков города представлена в таблице 31.

Таблица 31 – Характеристика существующих индустриальных парков города Калуги.

| Наименование | Расположение | Транспортная инфраструктура | Резиденты |
| --- | --- | --- | --- |
| Технопарк «Грабцево» | в границе г. Калуга, в 25 км от трассы М-3 «Украина», в 15 км от трассы Р-132 «Калуга-Тула-Рязань» | Индустриальный парк полностью обеспечен автомобильными дорогами IV категории. Протяженность существующих железнодорожных путей 394 м (в аренде компании "Фольксваген"). | ООО «Гестамп-Северсталь-Калуга»(Россия/Испания) – производство штампованных деталей для кузовов легковых автомобилей. ООО «Северсталь-Гонварри-Калуга»(Россия/Испания) – сервисный металлоцентр. Филиал ЗАО «МагнаАвтомотив Рус» в городе Калуга»(Канада/Австрия) – производство и окраска бамперов, производство передних модулей, решеток радиаторов и каркасов приборных панелей для автомобилей. Класс опасности – 4. ООО «Япп Рус Автомобильные системы»(Китай) – производство пластиковых топливных баков. Класс опасности – 4. ООО «Фуяо Стекло Рус»(Китай)– производство автомобильного стекла. Класс опасности – 4. ЗАО «Берлин-Фарма»(Германия/Италия)– фармацевтическое производство (Мезим форте, Фалиминт, Курантили др.) Класс опасности – 5. ООО «БентелерАутомотив»(Германия) – производство деталей подвески автомобилей. Класс опасности – 4. ООО «ВистеонРус»(США) – производство обшивки для дверей автомобилей. Класс опасности – 4. ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус»(Германия)– производство двигателей внутреннего сгорания автомобилей. Класс опасности – 4. ООО «Ново НордискПродакшнСаппорт»(Дания)– производство инсулина. Класс опасности – 5. ООО «НоваМедика»(США/Россия) – производство твердых лекарственных средствв таблетках и желатиновых капсулах. Класс опасности – 5. Международный аэропорт «Калуга» |
| Индустриальный парк «Росва» | в 23 км юго-западнее г. Калуги в 2 км от трассы М3 «Украина». | - железная дорога к заводу ООО "ПСМА Рус" протяженностью около 10 км, включая 5 выставочных путей; - автомобильные дороги протяженностью 7,6 км; - транспортно-логистический комплекс. | ООО «Пежо Ситроен Мицубиси Автомобили Рус» (Франция/Япония)– производство автомобилей. Класс опасности – 4. ООО «ДжиИ Рус»(США)– ремонт и техническое обслуживание компонентов газовых турбин. Класс опасности – 5. ООО «Форесия аутомотив девелопмент» (Франция) – производство выхлопных систем. Класс опасности – 4. ООО «Форесия аутомотив девелопмент» (Франция) – производство деталей интерьера. Класс опасности – 4. ООО «ФУКС ОЙЛ» (Германия) – производство смазочных (моторных, тракторных, трансмиссионных, компрессорных) масел, а также смазочно-охлаждающих, гидравлических и закалочных жидкостей. Класс опасности – 4. ООО «Континентал Калуга» (Германия)– производство автомобильных шиндля легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта. Класс опасности – 3. ContiTech – филиал ООО «Континентал Калуга» (Германия)– производство трубопроводов для систем кондиционирования и деталей гидроусилителя рулевого управления автомобилей. ЗАО «Биотехнологический комплекс «Росва»(Россия) – комплекс глубокой переработки пшеницы (производство клейковины, глюкозно-фруктозного сиропа, коммерческого крахмала, кормовых добавок, моногидрата глюкозы, сорбита и аскорбиновой кислоты). Класс опасности – 4. ООО «ЕвроСибИнвест»(Россия) – разработка и выпуск современных сердечно-сосудистых препаратов. Класс опасности – 5. ООО «Сибирский элемент Рента-К» (Россия) – производство бетона и сухих смесей (готовится соглашение о сотрудничестве). Класс опасности – 4. Транспортно-логистический центр «Росва» в составе FreightVillageRU, включающий следующие комплексы объектов: 1.Автомобильный терминал общей площадью 5га,состоящий из: 25 000 кв.м. открытых площадей; 2 склада временного хранения общей площадью 4 000 кв.м.; Административно-бытовой корпус площадью 1 500 кв.м.; Зона таможенного контроля на 500 автомобилей; Контейнерный терминал прилегает к Железнодорожному грузовому парку (6 ж.д. путей необщего пользования общей протяженностью порядка 8 км), примыкающему к ст. Воротынск МЖД подъездным железнодорожным путем протяженностью около 4 км. |
| Индустриальный парк «Калуга-Юг» | Расположение: на южной границе г. Калуга в черте города к северу от транспортной развязки «Калуга-Козельск-Тула» вдоль трассы Р-132.Расстояние до трассы М-3– 16 км | подъездная автодорога IV категории с примыканием к федеральной автодороге «Калуга – Тула» протяженностью 1,1 км. | ЗАО «Вольво Восток» (Швеция)– производство грузовых автомобилей. Класс опасности - 4 ЗАО «Вольво Восток»(Швеция) – производство строительной техники. Класс опасности - 4 ООО «Мако Фурнитура» (Австрия)- производство фурнитуры для пластиковых окон. Класс опасности - 4 ООО «Меркатор Калуга» (Россия/Италия) – производство навесного оборудования и спецтехники. Класс опасности - 4 ООО «Континентал Аутомотив Системс Рус» (Германия) – производство компонентов электронных систем управления топливоподачей и зажиганием двигателей внутреннего сгорания. Класс опасности - 4 ЗАО «Вольво Восток»(Швеция) –производство кабин для грузовых автомобилей Volvo и Renault. Класс опасности - 4 ЗАО «Рекаст» (Россия)– производство бумажных сотовых заполнителей. Класс опасности - 5 ЗАО «Бецема-Калуга» (Россия)– производство навесного оборудования (кузовов, цистерн). Класс опасности – 4 ООО «ХП Пельцер Рус» (Германия/Россия) – производство материалов для звукоизоляции автомобилей. Класс опасности - 4 ООО «ФоресияАутомотивДевелопмент» (Франция)– производство автомобильных сидений. Класс опасности - 4 ООО «Шердель Калуга» (Германия/Россия) – производство каркасов сидений автомобилей. Класс опасности - 4 ООО «Шейперс Рус»(Польша) – сервисный центр по ремонту, обслуживанию и модификациям пресс-форм. Класс опасности – 4 |

Также крупные промышленные зоны на территории города находятся в пределах:

- ул. Московской на участке от ул. Азаровской до ул. Билибина (ОАО «Автоэлектроника», ОАО «Калужский завод железобетонных изделий», АО «Калугаприбор», ОАО «Калужский двигатель», ОАО «Калужский турбинный завод» и др.);

- ул. Грабцевское шоссе, ул. Ленина и ул. Карла Либнехта (АО «Калужский завод путевых машин и гидроприводов», АО «Калужский приборостроительный завод – Тайфун». АО «Восход – Калужский радиоламповый завод» и др.);

- ул. Тарутинская (Калужский завод «Ремпутьмаш», Калужский мясокобинат);

- промзона в районе ул. Светлая (мкр. Северный);

- ул. Салтыкова-Щедрина и ул. Болдина (АО «Калужский электромеханический завод», ЗАО «КСМК «Гигант». АО «Калужский завод телеграфной аппаратуры»);

- ул. Советской (АО «Калужский турбинный завод», ООО «Калужский. электродный завод»).

Крупные промышленные территории города в большинстве тяготеют к зоне железной дороги.

На рисунке 18 представлена схема размещение промышленных зон на территории города Калуги, которые формируют потоки грузовых транспортных средств.

Рисунок 18 – Схема размещение промышленных зон на территории города Калуги

В ходе настоящего КСОДД были проведены замеры транспортных потоков, в том числе потоков грузовых транспортных средств на территории города в ходе, которого были выявлено, что грузовые транспортные средства разной вместимости в общем потоке транспортных средств составляют 6,09%, из них:

–легкие грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,0 т составляют 3,65% от общего количества транспортного потока;

–средние грузовые автомобили грузоподъемностью от 2,1 до 6,0 т составляют 1,05% от общего количества транспортного потока;

–тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью от 6,1 до 8,0 т составляют 0,68% от общего количества транспортного потока;

–очень тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью более 8,0 т составляют 0,64% (без учета автопоездов) от общего количества транспортного потока;

–автопоезда составляют 0,07% от общего количества транспортного потока.

Согласно анализу распределения грузовых транспортных средств, основанному на проведенных замерах интенсивностей транспортных потоков, можно сделать вывод о неравномерном распределении грузовых транспортных средств по сети города, обусловленном существующими ограничениями на их движения, а также территориальным распределением объектов притяжения.

Так на основе данных полученных замеров интенсивностей транспортных потоков можно выделить, что в центральной части преобладают автомобили грузоподъемностью до 6 тонн, при этом более 50% в их потоке занимают автомобили грузоподъемностью до 2х тонн.

В ходе анализа было подтверждено, что основные направления движения грузовых транспортных средств на территории города проходят по улицам и дорогам города, расположенным на пути следования к объектам их притяжения. Так, основные потоки грузовых транспортных средств свыше 6 тонн приходят по Тульскому шоссе, а/д Р-132 «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань» и ее участкам, участкам улиц Болдина, Салтыкова-Щедрина, Тарутинская, Глаголева, Московская, Светлая, Путейская, Советская, Грабцевское шоссе.

Также стоит отметить влияние тяжелых (более 6 тонн) и очень тяжелых (более 8 тонн) грузовых транспортных средств на участки улиц Ленина, Карла Либкнехта, Академика Королева, Гагарина, Плеханова, расположенных в центральной части города, что приводит к дополнительной нагрузке на транспортную сеть.

В рамках КСОДД был произведен анализ транзитных транспортных потоков, проходящих через территорию города Калуги. Расчет транзитных потоков производился в разработанной транспортной модели в программном обеспечении PTV VISUM на основе данных полученных для кордонных районов (кордонные точки замеров). В транспортной модели г. Калуга представлены 7 транспортных кордонных районов (рисунок 19):

- Направление на Серпухов (173);

- Направление на Тулу (174);

- Направление на Перемышль (175);

- Направление на Медынь (176);

- Направление на Мосальск (177);

- Направление на Детчино (178);

- Направление на Воротынск (179).

Рисунок 19 – Расположение кордонных районов

Каждый из кордонных районов создает и поглощает транспортные потоки разной величины (таблица 32).

Таблица 32 – Интенсивность транзитных транспортных потоков

| № | Кордонный район | Входящий поток, авт./ч | Выходящий поток, авт./ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направление на Серпухов | 235 | 480 |
| 2 | Направление на Тулу | 912 | 975 |
| 3 | Направление на Перемышль | 186 | 212 |
| 4 | Направление на Медынь | 348 | 315 |
| 5 | Направление на Мосальск | 126 | 137 |
| 6 | Направление на Детчино | 429 | 486 |
| 7 | Направление на Воротынск | 105 | 111 |

Картограмма расчетной интенсивности движения транзитного транспорта представлена на рисунке 20.

Рисунок 20 – Картограмма расчетной интенсивности движения транзитного транспорта

Исходя из данных полученных в транспортной модели города Калуги, полученных на основе натурных замеров транспортных потоков, можно сделать вывод, что наибольшая интенсивность движения транзитного транспорта наблюдается на автомобильной дороге федерального значения Р-132 – 1887 авт./ч, наименьшая – на автомобильной дороге регионального значения 29 ОП РЗ 29К-002 «Бабынино - Воротынск – поворот Росва» – 212 авт./ч. Доля транзитного движения в общем потоке, по данным макроскопической транспортной модели, а также анализа видеомониторинга кордонных районов и центральной части города в среднем составляет около 23%.

Активнее всего с транспортными транзитными районами корреспондируют внутренние транспортные районы КАДВИ/КТЗ (383 авт./ч), Калугапутьмаш (376 авт./ч), Завод «Фольксваген» (351 авт./ч), что связано с высокой концентрацией рабочих мест в этих зонах – 22637, что составляет 22% от всех рабочих мест городского округа.

Результаты исследования причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП)

В качестве исходных данных для анализа статистики аварийности была использована статистическая информация, предоставленная ОГИБДД УМВД России по г. Калуге. Статистическая информация, характеризующая уровень безопасности дорожного движения представлена в таблице 33.

Таблица 33 – Статистика ДТП

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| 1 | Количество ДТП с пострадавшими, ед. | 595 | 600 | 560 |
| 2 | Погибло, чел. | 26 | 22 | 24 |
| 3 | Ранено, чел. | 706 | 725 | 708 |
| 4 | Тяжесть последствий (кол-во погибших на 100 пострадавших), % | 3,7 | 3 | 3,4 |
| 5 | Погибло детей, чел. | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Ранено детей, чел. | 81 | 108 | 87 |
| 7 | Тяжесть последствий ДТП с участием детей, % | 1,2 | 1,9 | 3,4 |
| 8 | Социальный риск (число погибших в ДТП в расчете на 100 тыс. населения) | 7,25 | 6,14 | 6,7 |

Исходя из данных, представленных в таблице 33, можно сделать следующие выводы:

- количество ДТП с пострадавшими в 2018 году сократилось относительно предыдущих периодов;

- количество погибших в ДТП, а соответственно и социальный риск от ДТП в 2018 году сократились в относительно 2016 года, при этом увеличились в сравнение с 2017 годом;

- тяжесть последствий ДТП в 2018 году показывает рост, что говорит об отрицательных тенденциях.

Согласно статистическим данным, на территории города Калуги в рассматриваемый период 2016-2018 годы уровень аварийности и последствий ДТП сохраняется в пределах более 550 ДТП с пострадавшими, более 700 раненных, более 20 погибших, при этом наблюдается отрицательная тенденция по росту тяжести последствий ДТП с детьми.

Стоит отметить, что показатель социального риска в 2018 году на территории города Калуга составил 6,7 ДТП с погибшими на 100 тысяч населения, что выше показателя 4 случая на 100 тысяч населения, планируемого к достижению в 2024 году в 1,68 раз (согласно Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018-2024 годы).

В таблице 34 представлено распределение ДТП на территории города по месяцам за период 2016-2018 гг.

Таблица 34 – Распределение ДТП на территории города по месяцам за период 2016-2018 гг.

| № п/п | Месяц | Количество ДТП (всего-погибло-ранено), ед. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
|  | Январь | 54-7-66 | 37-1-45 | 48-0-65 |
|  | Февраль | 38-1-43 | 45-2-53 | 31-2-35 |
|  | Март | 42-1-56 | 40-1-46 | 40-2-54 |
|  | Апрель | 42-0-49 | 47-4-62 | 46-3-52 |
|  | Май | 60-2-74 | 50-2-62 | 50-2-60 |
|  | Июнь | 56-4-65 | 45-1-47 | 62-5-78 |
|  | Июль | 50-1-60 | 47-1-59 | 46-0-55 |
|  | Август | 50-4-57 | 58-3-74 | 44-4-52 |
|  | Сентябрь | 56-1-66 | 49-1-63 | 48-0-65 |
|  | Октябрь | 63-4-73 | 66-3-84 | 61-2-87 |
|  | Ноябрь | 34-0-35 | 51-2-59 | 40-2-47 |
|  | Декабрь | 50-1-62 | 65-1-71 | 44-2-58 |

На рисунке 21 представлено распределение ДТП, произошедших в 2018 году по месяцам.

Рисунок 21 – Распределение ДТП, произошедших в 2018 году по месяцам.

Анализируя данные таблицы 34 можно сделать вывод, что распределение ДТП по месяцам имеет стохастических характер и ярко выраженного преобладания одного месяца над другими не наблюдается, при этом за рассматриваемый период 2016-2018 гг. наблюдается сохранение высокого уровня ДТП в октябре (свыше 60 ДТП с пострадавшими).

В таблице 35 представлено распределение ДТП на территории города Калуга по часам суток за период 2016-2018 гг.

Таблица 35 – Распределение ДТП на территории города Калуга по часам суток за период 2016-2018 гг.

| № п/п | Период суток | Количество ДТП, ед. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
|  | С 00 по 01 часов | 13 | 21 | 24 |
|  | С 01 по 02 часов | 5 | 9 | 10 |
|  | С 02 по 03 часов | 5 | 7 | 10 |
|  | С 03 по 04 часов | 4 | 4 | 3 |
|  | С 04 по 05 часов | 5 | 1 | 5 |
|  | С 05 по 06 часов | 5 | 9 | 2 |
|  | С 06 по 07 часов | 15 | 10 | 13 |
|  | С 07 по 08 часов | 34 | 23 | 18 |
|  | С 08 по 09 часов | 27 | 33 | 17 |
|  | С 09 по 10 часов | 35 | 32 | 32 |
|  | С 10 по 11 часов | 20 | 20 | 26 |
|  | С 11 по 12 часов | 24 | 17 | 36 |
|  | С 12 по 13 часов | 35 | 21 | 26 |
|  | С 13 по 14 часов | 34 | 30 | 33 |
|  | С 14 по 15 часов | 35 | 38 | 38 |
|  | С 15 по 16 часов | 30 | 44 | 37 |
|  | С 16 по 17 часов | 26 | 37 | 32 |
|  | С 17 по 18 часов | 50 | 46 | 36 |
|  | С 18 по 19 часов | 47 | 44 | 34 |
|  | С 19 по 20 часов | 38 | 45 | 39 |
|  | С 20 по 21 часов | 30 | 30 | 24 |
|  | С 21 по 22 часов | 30 | 33 | 33 |
|  | С 22 по 23 часов | 28 | 27 | 16 |
|  | С 23 по 24(00) часов | 20 | 19 | 16 |
|  | Всего, из них | 595 | 600 | 560 |
|  | В темное время суток | 214 | 232 | 193 |
|  | В светлое время суток | 381 | 368 | 367 |

Анализируя данные таблицы 35 можно сделать вывод, что основное количество ДТП с пострадавшими возникает в светлое время суток (66%), при этом ДТП по часам суток распределятся относительно равномерно (5-7% от общего количества ДТП на отдельно взятый период), за исключением периодов с 01 до 07 часов с низкой аварийностью (1-2% от общего количества ДТП на отдельно взятый период).

На рисунке 22-23 представлено распределение ДТП, произошедших на территории города Калуга в 2018 году, по часам и времени суток.

Рисунок 22 – Распределение ДТП в 2018 году по часам суток

Рисунок 23 – Распределение ДТП в 2018 году по времени суток

В рамках КСОДД были рассмотрены основные виды ДТП, происходящие на территории города Калуга. Распределение ДТП по видам представлено на рисунке 24.

Рисунок 24 – Распределение ДТП по видам на территории г. Калуга в 2018 году

Исходя из данных, представленных на рисунке 24 можно сделать следующие выводы:

- основными видами ДТП на территории города Калуга являются столкновение и наезд на стоящее ТС, на которые суммарно приходится около 87% (40,35% и 46,73% соответственно) от общего количества ДТП;

- основными видами ДТП на территории также являются наезд на препятствие и наезд на пешехода, на которые приходится 6,91% и 2,33% соответственно, прочих видов ДТП менее 1% от общего их количества;

- на основных видах ДТП (столкновение, наезд на стоящее ТС, наезд на препятствие, наезд на пешехода) наблюдается снижение их количества в 2018 году в сравнение с предыдущими периодами;

- общее количество ДТП на территории города Калуга в 2018 году в сравнение с 2016 годом на 17%.

В таблице 36 представлено распределение ДТП, произошедших в период 2016-2018 годы на территории города Калуги, по причинам, виновникам возникновения ДТП с разбивкой по годам.

Таблица 36 – Распределение ДТП по причинам их возникновения

| № п/п | Причина ДТП | Кол-во ДТП |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| Нарушение ПДД Водителями |
|  | Выезд на полосу встречного движения | 47 | 33 | 34 |
|  | Выезд на полосу встречного движения с разворотом, поворотом налево или объездом препятствия | 4 | 4 | 5 |
|  | Несоблюдение очередности проезда | 1254 | 1356 | 932 |
|  | Нарушение правил при круговом движении | 0 | 0 | 2 |
|  | Нарушение правил обгона | 4 | 4 | 2 |
|  | Нарушение правил перестроения | 128 | 206 | 178 |
|  | Нарушение правил расположения ТС на проезжей части | 174 | 287 | 78 |
|  | Несоблюдение бокового интервала | 65 | 74 | 85 |
|  | Неправильный выбор дистанции | 3813 | 681 | 628 |
|  | Нарушение правил проезда пешеходного перехода | 97 | 121 | 91 |
|  | Нарушение требований сигналов светофора | 60 | 58 | 64 |
|  | Нарушение требований дорожных знаков | 2 | 1 | 6 |
|  | Превышение установленной скорости движения | 0 | 0 | 1 |
|  | Несоответствие скорости конкретным условиям движения | 36 | 29 | 19 |
|  | Несоблюдение условий, разрешающих движение транспорта задним ходом | 370 | 498 | 61 |
|  | Нарушение правил остановки и стоянки | 1 | 1 | 1 |
|  | Непредоставление преимущества в движении ТС, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включённым проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом | 1 | 1 | 2 |
|  | Другие нарушения ПДД водителями | 6732 | 9009 | 8930 |
|  | Пересечение велосипедистом проезжей части по пешеходному переходу | 3 | 3 | 3 |
|  | Выезд на полосу встречного движения в местах, где это запрещено | 14 | 9 | 11 |
| Нарушение ПДД пешеходами |
|  | Переход через проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости либо при наличии в непосредственной близости подземного (надземного) пешеходного перехода | 34 | 29 | 20 |
|  | Переход через проезжую часть в неустановленном месте (при наличии в зоне видимости перекрёстка) | 13 | 27 | 21 |
|  | Переход проезжей части в запрещённом месте (оборудованном пешеходными ограждениями) | 3 | 2 | 1 |
|  | Неподчинение сигналам регулирования (пешеход) | 7 | 6 | 6 |
|  | Неожиданный выход из-за стоящего ТС | 4 | 1 | 1 |
|  | Ходьба вдоль проезжей части при наличии и удовлетворительном состоянии тротуара | 3 | 1 | 1 |
|  | Нахождение на проезжей части без цели её перехода | 8 | 4 | 1 |
|  | Иные нарушения ПДД пешеходом | 5 | 12 | 11 |
| Нарушение ПДД пассажирами |
|  | Нарушение правил применения ремней безопасности пассажиром | 0 | 0 | 3 |
|  | Иные нарушения ПДД пассажирами | 2 | 2 | 5 |

Исходя из данных, представленных в таблице 36 можно сделать следующие выводы:

- основное количество ДТП (около 99%) происходит по причине нарушения правил дорожного движения водителями транспортных средств;

- основными причинами ДТП при нарушении ПДД водителями, за исключением не отнесенных к конкретной причине ДТП (другие нарушения ПДД водителями), являются несоблюдение очередности проезда (42% ДТП при нарушении ПДД водителями) и неправильный выбор дистанции (29% при нарушении ПДД водителями);

- основное количество ДТП со смертельным исходом происходит по причине нарушения ПДД водителями (20 чел. погибших из них 3 детей), наибольшая тяжесть последствий наблюдается при следующих причинах ДТП:

Выезд на полосу встречного движения (4 чел. погибших);

Несоблюдение очередности проезда (2 чел. погибших).

- основными причинами ДТП при нарушении ПДД пешеходами являются переход проезжей части вне пешеходного перехода зоне его видимости (32% ДТП при нарушении ПДД пешеходами) и переход через проезжую часть в неустановленном месте (34% ДТП при нарушении ПДД водителями).

В рамках КСОДД был произведен анализ ДТП на предмет наличия неудовлетворительных дорожных условий, при которых они возникли на основе данных предоставленных ОГИБДД УМВД России по г. Калуге. В таблице 37 представлено распределение ДТП по выявленному неудовлетворительному дорожному условию в 2018 году.

Таблица 37 – Распределение ДТП по выявленному неудовлетворительному дорожному условию.

| № п/п | Выявленное неудовлетворительное дорожное условие на месте ДТП | Количество ДТП | Количество погибших |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отсутствие недостатков транспортно-эксплуатационного состояния проезжей части | 509 | 16 |
|  | Неровное покрытие | 1 | 0 |
|  | Дефекты покрытия | 14 | 0 |
|  | Недостатки зимнего содержания | 2 | 0 |
|  | Неудовлетворительное состояние обочин | 2 | 0 |
|  | Отсутствие, плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части | 222 | 6 |
|  | Отсутствие, плохая различимость вертикальной разметки | 1 | 0 |
|  | Отсутствие элементов обустройства остановочного пункта общественного пассажирского транспорта | 1 | 0 |
|  | Отсутствие тротуаров (пешеходных дорожек) | 12 | 0 |
|  | Плохая видимость светофора | 2 | 0 |
|  | Неисправность светофора | 1 | 0 |
|  | Отсутствие, дорожных знаков в необходимых местах | 35 | 3 |
|  | Неправильное применение, плохая видимость дорожных знаков | 8 | 0 |
|  | Отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах | 13 | 1 |
|  | Отсутствие временных ТСОД в местах производства работ | 3 | 0 |
|  | Отсутствие освещения | 10 | 0 |

Согласно данным открытых источников, в частности официальному сайту УГИБДД УМВД России (https://гибдд.рф/), в темное время суток произошло 193 ДТП с пострадавшим произошедшее, в которых погибло 14 и было ранено 243 человека, в светлое время суток произошло 367 ДТП с пострадавшими, в которых погибло 10 и было ранено 465 человек.

Исходя из статистических данных по условиям возникновения ДТП можно сделать вывод о том, что большинство ДТП с пострадавшими происходит при благоприятных условиях в светлое время суток при отсутствии недостатков транспортно-эксплуатационного состояния проезжей части, при этом наибольшее количество погибших и тяжесть последствий ДТП наблюдается в темное время суток.

Стоит отметить, что 27% ДТП с пострадавшими происходит при выявленном отсутствии или плохой различимости горизонтальной разметки проезжей части.

Согласно ОДМ 218.6.015-2015 «Рекомендации по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на автодорогах Российской Федерации» (издан на основании Распоряжения Федерального дорожного агентства от 12.05.2015 №853-р) на территории города Калуга в рассматриваемый период 2016-2018 годы было зарегистрировано 53 места концентрации ДТП, из них: в 2016 году - 15 мест концентрации ДТП из них на улицах и дорогах местного значения  г. Калуги -14, в 2017 году - 21 место концентрации ДТП из них на улицах и дорогах местного значения  г. Калуги -17 , в 2018 году - 17 мест концентрации ДТП. Перечень мест концентрации ДТП с указанием количества, вида и причин возникновения ДТП, а также относительно места их происхождения перекресток/перегон в них за период 2016-2018 годы представлен в таблице 38.

Таблица 38 – Перечень мест концентрации ДТП с указанием количества, вида и причин возникновения ДТП в них за период 2016-2018 годы.

| № п/п | Место концентрации ДТП | Вид и кол-во(всего-погибло-ранено) ДТП | Причина ДТП |
| --- | --- | --- | --- |
| Места концентрации ДТП за 2016 год (15 участков), в том числена улицах и дорогах местного значения г. Калуги - 14 участков. |
|  | Перекресток ул. Достоевского – ул. Марата | Столкновение 3-0-4; Наезд на пешехода на пешеходном переходе 1-0-1. | Несоблюдение очередности проезда; нарушение правил проезда пешеходного перехода |
|  | Перекресток ул. Достоевского – ул. Театральная | Столкновение 3-0-5; Наезд на пешехода на пешеходном переходе 1-0-1. | Несоблюдение очередности проезда; нарушение правил проезда пешеходного перехода |
|  | Перекресток ул. Кирова – ул. Московская | Наезд на пешехода 3-0-3; Столкновение 1-0-1 | Нарушение правил проезда пешеходного перехода; несоблюдение очередности проезда |
|  | Перекресток ул. Московская – ул. Азаровская | Столкновение 5-0-8 | Несоблюдение очередности проезда; нарушение требований сигналов светофора. |
|  | Перекресток ул. Огарева – ул. Герцена | Столкновение 3-0-3 | Несоблюдение очередности проезда; несоблюдение дистанции |
|  | Перекресток ул. Тарутинская – ул. Механизаторов | Столкновение 3-0-5 | Несоблюдение требований сигналов светофора; несоблюдение очередности проезда; неправильный выбор дистанции |
|  | Перекресток ул. Степана Разина – ул. Тульская | Столкновение 4-0-6; Наезд на пешехода 1-0-1. | Несоблюдение очередности проезда; переход проезжей части в неустановленном месте |
|  | Перекресток ул. Телевизионная – ул. Пухова | Наезд на пешехода 3-1-2 | Нарушение правил проезда пешеходного перехода; неподчинение сигналам регулирования (пешеход) |
|  | Ул. Московская от д. 353 до д.359А (перегон) | Столкновение 3-0-3 | Нарушение требований сигнала светофора; выезд на полосу встречного движения. |
|  | Грабцевское шоссе от д. 112 до д. 112А (перегон) | Наезд на пешехода 3-0-3 | Нарушение правил проезда пешеходного перехода |
|  | Перекресток ул. Кирова – пер. Кирова | Наезд на пешехода 3-0-3 | Нарушение правил проезда пешеходного перехода |
|  | Перекресток ул. Генерала Попова – ул. 3-й Академический проезд | Наезд на пешехода 3-0-3 | Нарушение очередности проезда; нарушение правил перестроения |
|  | а/д Р-132 «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань» 5 км. (перегон) | Столкновение 3-0-3 | Несоблюдение очередности проезда |
|  | а/д подъезд к г. Калуга от а/д М-3 «Украина» 13 км + 900 м – 14 км + 800 м (перегон) | Наезд на пешехода 3-2-2; Столкновение 1-0-1 | Нахождение на проезжей части без цели ее перехода; нарушение правил расположения ТС; переход в неустановленном месте |
|  | а/д подъезд к г. Калуга от а/д М-3 «Украина» 12 км + 800 м – 13 км + 100 м (перегон) | Столкновение 3-3-3 | Несоблюдение дистанции, выезд на полосу встречного движения. |
| По результатам проведенного анализа выявленных очагов аварийности за 12 месяцев 2016 года, с целью предотвращения ДТП и ликвидации очагов аварийности УГХ г. Калуги были разработаны и предложены к реализации первоочередные и перспективные мероприятия: 1. Модернизация светофорных объектов: - на перекрестке ул. Тарутинская – ул. Механизаторов с устройством подходов к пешеходным переходам и установкой ограничивающих пешеходных ограждений (пункт № 1 «Перспективные мероприятия»). - на ул. Грабцевское шоссе, д.112. - на перекрестке ул. Телевизионная – ул. Пухова. 2. Установить в соответствии с разработанной проектной документацией светофор типа Т.7 на перекрестке ул. Кирова – пер. Кирова. 3. Реконструкцию перекрестка ул. Ст. Разина – ул. Тульская в соответствии с техническими заданиями №№ 246 – 248 от 27.10.2016.. 4. Организация дорожного движения на перекрестке ул. Г.Попова – ул. 3-й Академический проезд предусмотрена проектной документацией на строительство автодороги, соединяющей ул. Г.Попова с д. Шопино. 5. На перекрестке ул. Московская – ул. Кирова установить над проезжей частью дорожные знаки 5.19.1 «Пешеходный переход» 6. Установить дорожные знаки 5.19 «Пешеходный переход» с лицевой поверхностью, выполненной световозвращающей алмазной пленкой желтого (желто-зеленого цвета) на перекрестке ул. Достоевского – ул. Марата – 16 шт. 7. Нанести горизонтальную дорожную разметку 1.14.1 «Зебра» со светоотражающей краской желтого цвета: - перекресток ул. Московская – ул. Кирова; - перекресток ул. Достоевского – ул. Марата; - перекресток ул. Телевизионная – ул. Пухова. 8. Заменить дорожные знаки 2.4 «Уступите дорогу» на дорожные знаки 2.5 «Движение без остановки запрещено»: - перекресток ул. Достоевского – ул. Марата – 1 шт.; - перекресток ул. Театральная – ул. Достоевского – 1 шт. 9. Разработать проект ОДД на перекрестке ул. Московская – ул. Азаровская. 10. Установить искусственные неровности на ул. Герцена перед пересечением с ул. Огарева в соответствии с проектной документацией. Места концентрации ДТП за 2017 год -21 участок,в том числена улицах и дорогах местного значения г. Калуги – 17 участков (АППГ 14 +21.4%). |
|  | Перекресток ул. Кирова – ул. Рылеева | Наезд на пешехода 4-1-3; Столкновение 1-0-1 | Нарушение правил проезда пешеходного перехода; несоблюдение очередности проезда |
|  | Перекресток ул. Московская – ул. Кубяка | Столкновение 3-0-3 | Несоблюдение очередности проезда |
|  | Перекресток ул. Рылеева – ул. Достоевского | Столкновение 4-0-7 | Несоблюдение очередности проезда |
|  | Перекресток ул. Тульская – ул. Фридриха Энгельса | Наезд на пешехода 3-0-3 | Нарушение правил проезда пешеходного перехода; нарушение требований сигнала светофора |
|  | ул. Кирова, д.78 (перекресток ул. Кирова – пер. Кирова) | Наезд на пешехода 4-0-5 | Нарушение правил проезда пешеходного перехода |
|  | ул. Зерновая от д.17 до д. 21 (перегон) | Столкновение 4-0-5 | Несоблюдение очередности проезда |
|  | Перекресток ул. Степана Разина – ул. Тульская | Столкновение 3-0-5 | Несоблюдение очередности проезда; нарушение требований сигнала светофора |
|  | ул. Советская, д.6 (перегон) | Наезд на пешехода 3-0-3 | Нарушение правил проезда пешеходного перехода; переход проезжей части в неустановленном месте |
|  | Перекресток ул. Ленина – ул. Баррикад | Столкновение 4-0-4; Наезд на пешехода 2-0-2; Наезд на велосипедиста 1-0-1 | Несоблюдение очередности проезда; нарушение правил проезда пешеходного перехода |
|  | ул. Телевизионная д. 26 (перегон) | Столкновение 4-0-4; Наезд на пешехода 1-0-1 | Несоблюдение очередности проезда; неправильный выбор дистанции |
|  | ул. Московская от д.12 до д. 19 по ул. Звездная (перегон) | Столкновение 3-0-7; Наезд на стоящее ТС 1-0-1 | Неправильный выбор дистанции; нарушение очередности проезда; выезд на встречную полосу |
|  | ул. Луначарского д.38 (перекресток ул. Луначарского – ул. Первомайская) | Наезд на пешехода 3-0-3 | Нарушение правил проезда пешеходного перехода |
|  | Улица Маршала Жукова от д. 18 до д. 24 (перегон) | Наезд на пешехода 2-0-2; Наезд на препятствие 1-0-1; Наезд на стоящее ТС 2-0-3; Наезд на велосипедиста 1-0-1 | Нарушение правил проезда пешеходного перехода; переход проезжей части в неустановленном месте; несоблюдение скорости в конкретных условиях; несоблюдение интервала дистанции, несоблюдение очередности проезда |
|  | Перекресток ул. Московская – ул. Суворова | Столкновение 3-0-4; Наезд на пешехода 1-0-1 | Несоблюдение очередности проезда; нарушение правил проезда пешеходного перехода |
|  | ул. Ленина д. 27 (перегон) | Наезд на пешехода 3-0-3 | Нарушение правил проезда пешеходного перехода |
|  | Перекресток ул. Рылеева – ул. Суворова | Наезд на пешехода 1-0-1; Столкновение 4-0-7 | Нарушение правил проезда пешеходного перехода; нарушение требований сигнала светофора |
|  | ул. Грабцевское шоссе от ул. Карла Либкнехта до АЗС «ТНК» (перекресток Грабцевское шоссе – ул. Либкнехта) | Наезд на пешехода 1-0-1; Наезд на препятствие 2-0-2; Опрокидывание 1-0-1; Наезд на велосипедиста 1-0-1 | Переход проезжей части в неустановленном месте; несоблюдение скорости в конкретных условиях; пересечение велосипедистом проезжей части по пешеходному переходу |
|  | а/д подъезд к г. Калуга от а/д М-3 «Украина» 14 км + 300 м – 14 км + 500 м (перегон) | Столкновение 3-1-4 | Разворот в местах, где разворот запрещен, выезд на полосу встречного движения. |
|  | а/д подъезд к г. Калуга от а/д М-3 «Украина» 10 км + 320 м – 10 км + 350 м (Перекресток ул. Центральная – ул. Лесная) | Столкновение 3-1-5 | Несоблюдение очередности проезда |
|  | а/д подъезд к г. Калуга от а/д М-3 «Украина» 8 км + 850 м – 9 км + 130 м (перегон) | Столкновение 3-0-4 | Несоблюдение интервала дистанции, нарушение правил перестроения |
|  | а/д 29 ОП РЗ 29К-001 «Вязьма – Калуга» 165 км + 050 м – 165 км + 900 м (перегон) | Столкновение 3-0-3 | Выезд на полосу встречного движения |
| В 2017 году на улицах и дорогах местного значения г. Калуги зарегистрировано на 3 места концентрации ДТП больше по сравнению с 2016 годом. Выявлены стабильные (переходящие) участки концентрации ДТП 2016-2017 г.г., к ним относятся: – пересечение ул. Ст. Разина – ул. Тульская; – пересечение ул. Кирова – пер. Кирова; На 12 участках, являющихся в 2016 году местами концентрации ДТП, в 2017 году очаги аварийности не зарегистрированы. В результате проведенного анализа выявленных очагов аварийности за 12 месяцев 2017 года, с целью предотвращения ДТП и ликвидации очагов аварийности УГХ г. Калуги были разработаны и предложены к реализации первоочередные и перспективные мероприятия: Перекресток ул. Кирова – ул. Рылеева (5 ДТП). - Нанести горизонтальную дорожную разметку 1.14 «Пешеходный переход» в сочетании белый - желтый цвет линий. - Установить дорожные знаки 5.19 «Пешеходный переход» на щитах желто-зеленого цвета. - Установить дублирующие дорожные знаки 5.19.1 «Пешеходный переход» над проезжей частью ул. Рылеева, ул. Кирова. -установить ограничивающие пешеходные ограждения на радиусах закругления проезжей части ул. Кирова и ул. Рылеева. 2. Перекресток ул. Московская – ул. Кубяка (3 ДТП). - Внести изменение в режим работы светофорного объекта на перекрестке, обеспечив бесконфликтный левый поворот с ул. Московской на ул. Кубяка. 3. Перекресток ул. Рылеева – ул. Достоевского (4 ДТП). - Провести работы по разработке проектной документации и установить «Искусственные неровности» на ул. Рылеева перед пересечением с ул. Достоевского. - Установить 5.19 «Пешеходный переход» на ближней к центру перекрестка границе. 4. Перекресток ул. Тульская – ул. Ф.Энгельса (3 ДТП). - Установить д/з 5.19.1 «Пешеходный переход» на ул. Тульской, на ближней к центру перекрестка границе. 5. ул. Кирова, д.78 (пер. ул. Кирова – пер. Кирова) (4 ДТП). - Провести работы по установке светофора Т-7 и изменению геометрических параметров проезжей части ул. Кирова в месте расположения нерегулируемого пешеходного перехода в соответствии с разработанным проектом ОДД. 6. ул. Зерновая от д. 17 до д. 21 (4ДТП). -Провести работы по приведению в соответствие геометрические параметры проезжей части и реализации проекта организации дорожного движения на ул. Зерновой. 7. Перекресток ул. Тульская – ул. Ст. Разина (3 ДТП). -Провести работы по реконструкции перекрестка - продлить пешеходный бульвар, обустроить пешеходные подходы через ул. С. Разина по нечетной стороне ул. Тульской, установить светофоры, дорожные знаки и ограждения в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004, с учетом разработанной центром ОДД схемы. (прилагается). -Установить д/з 5.19.1 «Пешеходный переход» на ул. Тульской, на ближней к центру перекрестка границе. 8. ул. Советская д.6 - Провести работы по реконструкции регулируемого пешеходного перехода - обеспечить размещение пешеходного перехода и пешеходных подходов вне границ существующих проездов (в районе д. № 5;6), установить светофоры с ПВУ, дорожные знаки и ограждения в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004, обустройство тротуара по четной стороне, в районе производственной базы (д. 12 ул. Советская), размещение и обустройство остановок МТС с учетом места расположения регулируемого пешеходного перехода, в соответствии с ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства, общие требования». 9. Перекресток ул. Ленина – Баррикад. - Провести работы по реконструкции перекрестка, обеспечив обустройство пешеходных переходов в начале радиусов закругления проезжей части ул. Ленина и ул. Баррикад. 10. ул. Телевизионная д. 26 - с целью устранения сопутствующих условий совершения ДТП – проведены работы по ремонту дорожного покрытия на ул. Телевизионной, в районе 26. 11. ул. Московская от д. 12 до д.19 по ул. Звездная. - Запретить левый поворот (разворот) в районе выезда с ул. Звездной на ул. Московскую, установить соответствующие дорожные знаки, нанести горизонтальную разметку 1.3. (осевая линия). 12. ул. Луначарского д.38 - Произвести работы по сносу дерева, ограничивающего видимость в районе д. 51 ул. Луначарского. - Установить ограничивающие пешеходные ограждения у нерегулируемого пешеходного перехода и в районе д. 45 ул. Луначарского для исключения несанкционированного выхода пешеходов на проезжую часть. - Установить на нерегулируемом пешеходном переходе через ул. Первомайскую дорожные знаки 5.19 «Пешеходный переход» на щитах желто-зеленого цвета. 13. ул. М. Жукова от д. 18 до д.24 - Произвести работы по разработке проектной документации и установке светофоров «Т-7» на нерегулируемом пешеходном переходе в районе д. 19 (оптовая база) ул. М.Жукова. 14. Перекресток ул. Московская – Суворова - Провести работы по реконструкции перекрестка, обеспечив обустройство пешеходных переходов в начале радиусов закругления проезжей части ул. Московская и ул. Суворова. 15. ул. Ленина д.27 - разработать проектную документацию и установить светофорный объект с вызывным устройством на пешеходном переходе по указанному адресу. 16. Перекресток ул. Рылеева- Суворова - Внести изменение в режим работы светофорного объекта. Обеспечить включение дополнительной секции светофора для поворота направо совместно с основным зеленым сигналом светофора. 17. ул. Грабцевское шоссе от ул. К.Либкнехта до АЗС «ТНК» - обеспечить реализацию разработанного проекта реконструкции и организации дорожного движения всего транспортного узла. Места концентрации ДТП за 2018 год -17 участков,в том числена улицах и дорогах местного значения г. Калуги - 14 участков (АППГ – 17, - 17,6 %) |
|  | Перекресток ул. Кирова – ул. Ленина | Столкновение 3-0-6; Наезд на пешехода 2-0-2 | Несоблюдение очередности проезда; нарушение требований сигнала светофора; нарушение правил проезда пешеходного перехода; нарушение требований сигнала светофора |
|  | ул. Маршала Жукова д. 19 (перекресток ул. Маршала Жукова – ул. Пестеля) | Наезд на пешехода 5-0-5 | Нарушение правил проезда пешеходного перехода; переход проезжей части вне пешеходного перехода, в зоне его видимости |
|  | ул. Московская от д. 270 до д. 282 (перегон) | Столкновение 3-0-6 | Неправильный выбор дистанции; выезд на полосу встречного движения |
|  | Ул. Московская от д. 19 до д. 12 по ул. Звездной (перегон) | Столкновение 3-0-4; Наезд на препятствие 1-0-1 | Неправильный выбор дистанции |
|  | Перекресток ул. Степана Разина – ул. Тульская | Столкновение 4-0-5 | Выезд на полосу встречного движения; несоблюдение очередности проезда |
|  | а/д Р-132 «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань» 2 км + 463 м – 2 км + 633 м (перегон) | Столкновение 3-0-4 | Неправильный выбор дистанции |
|  | а/д подъезд к г. Калуга от а/д М-3 «Украина» 3 км + 500 м – 3 км + 700 м (перегон) | Столкновение 3-0-5 | Неправильный выбор дистанции; выезд на полосу встречного движения |
|  | а/д подъезд к г. Калуга от а/д М-3 «Украина» 8 км + 800 м – 9 км + 0 м (перегон) | Столкновение 3-1-3; Падение пассажира 1-0-1 | Неправильный выбор дистанции; выезд на полосу встречного движения |
|  | Перекресток ул. Заводская – ул. Маяковского | Столкновение 5-0-6 | Нарушение требований сигнала светофора; несоблюдение очередности проезда; неправильный выбор дистанции |
|  | Перекресток ул. Гагарина – ул. Академика Королева | Наезд на пешехода 3-0-3 | Нарушение правил проезда пешеходного перехода |
|  | Перекресток ул. Ленина – ул. Луначарского – ул. Дзержинского | Наезд на пешехода 1-0-1; Столкновение 3-0-4 | Нарушение требований сигнала светофора; нарушение правил проезда пешеходного перехода |
|  | Перекресток ул. Московская – ул. Азаровская | Столкновение 3-0-8 | Несоблюдение очередности проезда |
|  | а/д Р-132 «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань» 4 км + 100 м – 5 км + 100 м (перегон) | Столкновение 3-0-4; Наезд на велосипедиста 1-0-1 | Неправильный выбор дистанции; несоблюдение очередности проезда |
|  | Перекресток ул. Маршала Жукова – ул. Хрустальная | Наезд на пешехода 3-0-4; Столкновение 1-0-1 | Несоблюдение очередности проезда; Нарушение правил проезда пешеходного перехода |
|  | Перекресток ул. Ленина – ул. Суворова | Столкновение 3-0-3; Наезд на велосипедиста 1-0-1 | Нарушение требований сигнала светофора; пересечение проезжей части по пешеходному переходу |
|  | ул. Московская д.261 (перегон) | Столкновение 4-0-6 | Неправильный выбор дистанции; несоблюдение очередности проезда |
|  | Перекресток ул. Телевизионная – ул. Билибина | Столкновение 3-0-6; Наезд на пешехода 1-0-1 | Несоблюдение очередности проезда; нарушение правил проезда пешеходного перехода |

Согласно статистическим данным, одним из основных сопутствующих условий совершения дорожно-транспортных происшествия является отсутствие или значительная изношенность горизонтальной дорожной разметки.

Нарушение Правил дорожного движения водителями транспортных средств и отсутствие должного контроля за их соблюдением также относится к одному из факторов, влияющих на состояние аварийности.

Учитывая данные обстоятельства, необходимо на всех 14 участках (местах концентрации ДТП) выявленных в 2018 году предусмотреть выполнение следующих мероприятий:

На пешеходных переходах заменить дорожные знаки 5.19.1 (2) «Пешеходный переход» на дорожные знаки 5.19.1 (2), изображенные на щитах прямоугольной формы с лицевой поверхностью, выполненной световозвращающей алмазной пленкой желтого цвета.

2.  Применить для нанесения горизонтальной дорожной разметки «холодный пластик» или  «термопластик», обладающие  функциональной долговечностью не менее одного года.

3. Для привлечения внимания водителей транспортных средств на пешеходных переходах нанести между линиями горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 (2) покрытие, выполненное краской желтого цвета.

4. Установить камеры фото-видео фиксации нарушений ПДД.

Принимая во внимание неоднородность дорожной обстановки и индивидуальные особенности участков улично-дорожной сети, в местах концентрации ДТП, целесообразно обеспечить реализацию следующих конкретных мероприятий:

Перекресток ул. Кирова-ул. Ленина.

- Обеспечить видимость на перекрестке (ликвидация 4 деревьев находящихся в треугольнике видимости «пешеход-транспорт»).

-  Провести реконструкцию перекрестка с реконструкцией светофорного объекта, уширением проезжей части ул. Ленина на подходах к ул. Кирова до 3х полос движения.

ул. Жукова, д.19 (нерегулируемый пешеходный переход).

- Ввести ограничение скоростного режима по ул. Маршала Жукова от ж/д переезда до ул. Максима Горького. Рекомендуемый порог снижения 50 км/ч.

- Для привлечения внимания водителей транспортных средств  применить светофор  «Т-7» на нерегулируемом пешеходном переходе.

ул. Московская от д.270 до д.282

- Ввести ограничение скоростного режима. Рекомендуемый порог снижения - 50 км/ч.

-Провести уширение проезжей части ул. Московской до 4х полос движения с ликвидацией левых поворотов на прилегающую территорию.

4. Ул. Московская, д.261 (съезд с путепровода).

- С целью ликвидации конфликтных точек на перекрестке, увеличения пропускной способности ул. Московская ввести двухстороннее движение на съездах с путепровода с изменением  схемы движения,  что позволит исключить пересечение транспортных потоков и светофорное регулирование  на перекрестке.

Перекресток улиц Московская - Азаровская.

-   Провести работы по модернизации светофорного объекта.

- Изменить режим работы светофорного объекта с применением выделенной фазы для пешеходов.

-  Провести уширение проезжей части ул. Московской на подходах к пересечению с ул. Азаровской до 3х полос движения.

-  Разрешить левый поворот на ул. Московскую с ул. Азаровской от мкр.Терепец с крайней правой полосы.

Участок ул. Московская от д.19 до д.12 по ул. Звездная

- Запретить левые повороты в районе примыкания  ул. Звездной.

7. Перекресток улиц Степана Разина — Тульская.

- Обеспечить условия видимости на перекрестке (вырубка древесно-кустарниковой растительности).

- Изменить режим работы светофорного объекта с применением выделенной фазы для пешеходов.

-  Провести реконструкцию перекрестка с продлением бульвара по ул. Ст. Разина до начала радиуса закругления на пересечении с ул. Тульской с установкой дорожных ограждений, реконструкцией светофорного объекта.

Автодорога «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» с км 2+463 по км 2+633 (светофор вызывного действия, в районе ул. Заречная).

- Применить на подходах к пешеходному переходу «Шумовые полосы».

Перекресток улиц Заводская - Маяковского

- Увеличить время работы светофора до 01ч.00мин.

- Обеспечить условия видимости на перекрестке (вырубка древесно-кустарниковой растительности).

- Установить ограничивающие пешеходные ограждения.

-Установить дополнительные секции светофора на консолях над проезжей частью.

Перекресток улиц Гагарина – Королева.

- Изменить режим работы светофорного объекта с применением выделенной фазы для пешеходов.

Перекресток улиц Ленина - Суворова

-  Изменить режим работы светофорного объекта с применением отсечки и дополнительного промежуточного такта «Всем красный» – 2 сек.

- Провести работы по реконструкции перекрестка с заменой светофорного объекта и отнесением пешеходных переходов от радиусов закругления пересечения на прямой участок

Перекресток улиц Ленина — Луначарского — Дзержинского.

- Провести работы по реконструкции перекрестка с обустройством направляющего островка приподнятого над проезжей частью, реконструкцией светофорного объекта с установкой дублирующих светофоров, увеличением до 4х полос движения на перекрестке для направления движения по ул.Дзержинского.

Перекресток улиц Жукова — Хрустальная

- Введение светофорного регулирования.

Перекресток улиц Телевизионная - Билибина

- Провести работы по реконструкции перекрестка с модернизацией светофорного объекта и применением выделенной фазы для пешеходов, отнесением пешеходных переходов от радиусов закругления пересечения на прямой участок

- Провести работы по переносу остановки МТС.

Схема мест концентрации ДТП на территории города Калуга представлена в Приложении Б.5.

Анализ мест концентрации ДТП показывает, что основное их количество тяготеет к центральной части города Калуги, где расположен его административно деловой центр, а также к основным транспортным магистралям. Так на территории города можно выделить следующие улицы с наибольшим количеством мест концентрации ДТП:

- улица Кирова (в рассматриваемый период 5 мест концентрации ДТП, из них в 2018 году 1 место);

- ул. Маршала Жукова (в рассматриваемый период 3 места концентрации ДТП, из них в 2018 году 2 места);

- улица Ленина (в рассматриваемый период 5 мест концентрации ДТП, из них в 2018 году 3 места);

- улица Телевизионная (в рассматриваемый период 3 места концентрации ДТП, из них в 2018 году 1 место);

-- улица Кирова (в рассматриваемый период 8 мест концентрации ДТП, из них в 2018 году 4 место).

Основным видом ДТП в местах их концентрации является столкновение, на который в среднем за рассматриваемый период 2016-2018 гг. приходится 65% от общего количества ДТП в данных местах, а в 2018 – 79%. Также в местах концентрации ДТП наблюдается высокое количество такого вида ДТП как наезд на пешехода, доля которого в общем количестве ДТП в местах их концентрации составляет 29% в среднем для периода 2016-2018 гг. и 17% для 2018 года.

Основными причинами возникновения ДТП в местах их концентрации являются несоблюдение очередности проезда, нарушение правил проезда пешеходного перехода и нарушение требований сигналов светофора. Основное количество ДТП возникает на перекрестках.

Исходя из данных о местах концентрации ДТП, выявленных в 2018 году, и их сравнении с предыдущими периодами выявлены переходящие места концентрации ДТП на территории города Калуги, а именно:

- ул. Маршала Жукова от д. 18 до д. 24. Аварийность сохраняется в 2017 и 2018 годах. Основным видом ДТП является наезд на пешехода, основными причинами нарушение правил проезда пешеходного перехода и переход проезжей части вне пешеходного перехода;

- ул. Московская от д. 19 до д. 12 по ул. Звездной. Аварийность сохраняется в 2017 и 2018 годах. Основным видом ДТП является столкновение, основными причинами неправильный выбор дистанции и нарушение очередности проезда;

- перекресток ул. Степана Разина – ул. Тульская. Аварийность сохраняется в 2016, 2017 и 2018 годах. Основным видом ДТП является столкновение, основной причиной является несоблюдение очередности проезда;

-перекресток ул. Московская – ул. Азаровская. Зафиксировано как место концентрации ДТП в 2016 и 2018 годах. Основным видом ДТП является столкновение, основной причиной является несоблюдение очередности проезда.

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод о низком уровне безопасности дорожного движения на территории города Калуги, обусловленный следующим:

- высоким уровнем социального риска (превышает требуемые значения в 1,68 раза;

- уровни травматизма, социального риска от ДТП, тяжести последствий ДТП имеют стохастический характер без явно намеченной тенденции к их снижению (падение показателей в 2018 году относительно 2016, при этом рост относительно 2017 года);

- намечена отрицательная тенденция роста тяжести последствий ДТП с участием детей (рост числа погибших в результате ДТП детей с 1 в 2016 года до 3 в 2018 году).

В тоже время, в результате реализации мер по повышению безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города в местах концентрации ДТП отмечена тенденция регрессии.  Статистически значимое число произошедших ДТП в зарегистрированных местах концентрации свидетельствует о снижении наблюдавшегося уровня аварийности.  Прогрессирующие участки УДС, на которых в течении трех лет отмечался бы рост числа ДТП   отсутствуют.

Таким образом, несмотря на общий вывод о низком уровне безопасности дорожного движения на территории города Калуги, следует отметить, что принятые меры и решения владельца УДС (УГХ г. Калуги) по повышению безопасности движения на локальных участках (конкретных, адресных) -   местах концентрации ДТП и их ликвидации в комплексе мероприятий, объединяющих различные методы и способы улучшения условий движения в целом эффективны.

Результаты изучения общественного мнения и мнения водителей транспортных средств

В анализе общественного мнения и мнения водителей транспортных средств были использованы данные социологического опроса, проведенного в рамках КСОДД.

На рисунках 25 - 27 представлена информация о районах проживания, занятости и сфере деятельности респондентов. Как видно из рисунков, в опросе участвовали жители всех трех районов города (рисунок 25), разных сфер занятости (рисунок 26) и деятельности (рисунок 27).

Рисунок 25– Районы проживания респондентов

Рисунок 26 – Сведения о занятости респондентов.

Рисунок 27 – Сведения о сфере деятельности респондентов.

В опросе приняли участие жители, предпочитающие перемещаться на автомобиле, общественном транспорте, велосипеде и пешком (рисунок 28)

Рисунок 28 – Используемый транспорт

На рисунках 29 - 32 представлены ответы респондентов на вопросы основной части анкеты.

Рисунок 29 – Время в пути (минут)

Рисунок 30 – Распределение ответов на вопрос «Во сколько вы выезжаете на работу/учебу?» (%)

Большинство респондентов выезжает на работу или учёбу в период с  7-30 до 8-00 (31,6%) или с 6-30 до 7- 30 (25,2%).

Рисунок 31 – Распределение ответов на вопрос «Совершаете ли вы дополнительные поездки в течении дня?» (%)

Подавляющее большинство респондентов иногда (41,5%) или почти всегда (39,8 %) совершают дополнительные поездки в течение дня(рисунок 31).

Рисунок 32 – Распределение ответов на вопрос «Во сколько вы выезжаете с работы/учебы?» (%)

Наиболее часто респонденты уезжают с работы или учебы в период с 17-00 до 17-30(23,5%), с 17-30 до 18-00 (14,1%) и с 18-00 до 18-30 (14,7%) (рисунок 32).

Ответы респондентов на вопрос «Перечислите участки на дорогах и улицах Калуги с затрудненным движением»

На вопрос об участках с затрудненным движением ответили более 80% респондентов (86,64%). В остальных случаях ответ не представлен или респондент затрудняется ответить.

По результатам контент-анализа выявлено, что наиболее распространенными, по мнению респондентов, причинами образования участков затрудненного движения на дорогах являются:

1. ямы, плохой асфальт (43,78% опрошенных). В данной категории ответов встречаются такие высказывания как «асфальт сошел вместе со снегом», «просел асфальт», «жуткие ямы», «разбитая дорога» и т.д.

Наиболее часто упоминаемыми в связи с ямами и плохим асфальтом улицами являются (респонденты могли приводить несколько вариантов ответов):

- Грабцевское шоссе (14%),

- Малинники (Малиновка, Зерновая, Тарутинская) (11,1%),

- Рылеева (6,2%),

- Г. Попова (5,84%),

- Никитина (5,64%),

- Московская (5,1%),

- Баррикад, К. Либнехта (по 3,11%),

- Гурьянова (2,92%),

- дорога Силикатный – Анненки (2,72%).

2. Пробки (34% ответивших). Наличие пробок респонденты чаще указывают на следующих участках (респонденты могли приводить несколько вариантов ответов):

- ул. Жукова (17,79%). Пример: Непрекращающаяся практически, особенно в зимнее время пробка на ул. Жукова. Длина пробки варьируется от Горького - ж/д переезд до Горького - пл. Маяковского.

- Синие мосты (12,26%). Пример «Синие мосты» пробки с утра, затруднен поворот «налево», Синие мосты - нереальные пробки;

- ул. Кирова (10,47%). Пример: Ул. Кирова (от Драмтеатра до Рио) вечер;

- ул. Московская (9,88%). Пример: Участок по ул. Московской от ул. Суворова до Городской управы - постоянные пробки;

- ул. Ленина (8,89%) и площадь Старый торг (2,17%);

- ул. К. Либкнехта (3,95%);

- ул. Рылеева, Телевизионная (по 3,36%);

- ул. Киевка (3,16%);

- ул. Генерала Попова (2,96%).

В отдельных ответах указаны площади Московская, Маяковского, Победы.

8,1% респондентов приводят ямы и пробки одновременно.

3. Светофоры (2,04%). Проблема со светофорами связана с их отсутствием, регулировкой, нахождением в неработоспособном состоянии.

Примеры:

- «Перекресток Чичерина и Пухова - нужен светофор. Дети ходят в школу, а родители молятся. Постоянные аварии»;

- «Поворот с Жукова на Горького - нужна доп. секция светофора на поворот»;

- «Не хватает светофора на перекрестке улиц Пролетарская и Ленина»;

- «Перекресток улиц Ленина и Кутузова, и Баженова, движение со стороны Кутузова (маленькое время таймера светофора) пробки ужасные! нужно сделать стрелку на светофоре с киевского проезда, а поворот с заправки налево разрешить»;

- «Пробки на улице Киевка в районе заправки ТНК из-за светофора»;

- «Перекрёсток Тульская и Киевский проезд ужасный светофор постоянно пробки»;

- «Светофор на Киевке (утром 30 минут от 906 Базы)»;

- «Перекресток ул. Ленина и ул. Карла Либкнехта - плохо сделан светофор, нужна стрелка для поворота»;

- «Мстихино поворот на Воротынск стоит очень часто, светофор не работает, то и дело ДТП, не регулируется»;

- «Светофор на пер. ул. Генерала Попова с ул. Тульское шоссе, светофор ул. Гагарина»;

- «Светофор отключают рано по ул. М. Горького- ул. М. Жукова»;

- «ул. Зерновая – ул. К. Либкнехта пробки проблема с светофором (не всегда работает)»;

- «На Ленина светофор, около Загса, где каждая машина не пропускает пешеходов. Так как на данном светофоре машина может ехать на красный»;

- «ул. Ленина неудобно, если попал на один светофор, то на все остальные светофоры тоже приходится останавливаться»;

- «ул. Ленина – ул. Карла Либкнехта. необходимо установить доп. зеленую стрелку на светофоре для безопасного поворота Авто»;

- «ул. Воробьевская - светофор (короткий зеленый сигнал)»;

- «Светофор по требованию Тульское шоссе - мост на ул. Гагарина - постоянно аварии; нужен надземный или подземный переход»;

- «Сквер мира. Сплошным потоком идут пешеходы в час пик. Нужен светофор на пешеходных переходах с временной задержкой».

4. Отсутствующие или провалившиеся люки (0,34%).

Примеры:

- «ул. Тульская ул. - разбиты все люки»;

- «ул. Рылеева и ул. Октябрьская проваленные колодцы».

Каждый пятый опрошенный (18,4%) просто указал улицы с затрудненным движением. Наиболее часто упоминаемые улицы совпадают с приведенными в разделе «пробки». Только один респондент указывает на то, что в последнее время ситуация с пробками улучшается.

Таким образом, на вопрос об участках с затрудненным движением ответило подавляющее большинство респондентов (86,64%). Жители не удовлетворены положением дел в данном вопросе. Самыми распространенными причинами затруднений движения являются плохой асфальт, ямы (улицы: Грабцевское шоссе (14%), Малинники (Малиновка, Зерновая, Тарутинская) (11,1%), Рылеева (6,2%), Генерала Попова (5,84%), Никитина (5,64%), Московская(5,1%), Баррикад, Карла Либкнехта (по 3,11%), Гурьянова (2,92%)) и пробки (ул. Жукова (17,79%), Синие мосты (12,26%), ул. Кирова (10,47%), ул. Московская (9,88%), ул. Ленина (8,89%) и площадь Старый торг (2,17%), ул. Карла Либкнехта (3,95%), ул. Рылеева, Телевизионная (по 3,36%), ул. Киевка (3,16%), ул. Генерала Попова (2,96%).

Ответы респондентов на вопрос «Где, по вашему мнению, лучше организовать велосипедные дорожки?»

На вопрос о велосипедных дорожках ответили почти две трети опрошенных (60,74%). В остальных случаях ответ не представлен или респондент затрудняется ответить.

Практически каждый десятый ответивший (9,72%) считает, что велосипедные дорожки не нужны, негде и пр.

Примеры:

1. «Не делайте этого».

2. «Они не нужны, дорог и так нет, ещё и дорожки где-то хотите строить».

3. «Велосипедисты не культурные, улицы узкие. Нет смысла».

4. «Не нужны. Штрафовать за езду по дорогам, зебре и детским площадкам. Давят детей».

5. «Велосипедные дорожки строить негде - пешеходы и машины передвигаются по одним дорогам».

6. «В Калуге нет подходящих улиц».

Примерно столько же (9,6%) считают, что дорожки нужно оборудовать везде. В ряде ответов есть комментарии о том, что это необходимо, чтобы велосипед стал альтернативой перемещению на автомобиле. Так же респонденты отмечают, что перемещение велосипедистов не должно мешать водителям и пешеходам.

Примеры:

1. «Везде иначе на работу так и будут ездить на автомобилях».

2. «По всему городу, но так чтобы на велосипедных дорожках были только велосипедисты».

3. «По всему городу, так как единичные велодорожки никак не заставят людей пересесть на велосипед. Нужна именно сеть».

4. «Везде, чтобы они не мешали пешеходам и движению транспорта».

Безразличное отношение высказали менее одного процента ответивших (0,85%): «мне все равно», «я не катаюсь», «другие проблемы решите».

Каждый пятый ответивший (20,9%) считает, что велосипедные дорожки нужно сосредоточить в местах отдыха:

В скверах и парках (5,71%): Губернский парк, сквер Волкова, парк Культуры и отдыха, Сквер мира, Сосновая роща, парк Яновских, парк Циолковского.В порядке убывания частоты встречаемости приведены наиболее популярные ответы:

- «В бору» (4,13%);

- «На набережной Яченского водохранилища» (3,89%);

- «За городом 2,19%: Мстихино, дамба, Квань, вдоль трасс и пр.».

Более десяти процентов (12,63%) ответивших приводят конкретные маршруты для велосипедных дорожек.

Примеры:

1. «Для микрорайона Правый берег: связать Правый берег с городом, с Кошелевым проектом, с Веснушками, оборудовать выезд на Тульскую трассу, дамбу и т.д.»;

2. «Площадь Победы - Сквер Мира – Гагарина».

Ряд маршрутов предложен по второстепенным улицам Калуги.

Чуть менее половины ответивших (45,8%) называют конкретные улицы. Достаточно часто приводится не одна, а несколько улиц. Наиболее часто упоминаются улицы: Кирова (11,06%); Московская (6,32%); Правый берег (5,1%): Генерала Попова, Фомушина; Ленина (4,86%); Гагарина (4,13%); Тарутинская (2,07%); Жукова, Степана Разина (1,82%), Суворова (1,21%); Салтыкова-Щедрина (1,21%); Грабцевское шоссе (0,85%) и пр.

Таким образом, в целом отношение к велодорожкам положительное у большей части ответивших. Ответы более половины респондентов (55,4%) указывают на желание сосредоточить велосипедные дорожки внутри города: везде (9,6%) или на конкретных улицах (45,8 %). Каждый пятый ответивший (20,9%) выступает за размещение велодорожек в местах отдыха.

Также ответы на данный вопрос в целом показывают наличие спроса на велосипедную инфраструктуру на территории города Калуга.

Ответы респондентов на вопрос «Укажите места, где затруднено движение пешеходов»

На данный вопрос ответили чуть более половины опрошенных (52,4%). Все ответы респондентов были проанализированы и объединены в приведенные ниже категории (проценты приведены от общего количества ответов, полученных на данный вопрос).

Места, где затруднено движение пешеходов:

1. Везде - 2,11%Примеры: «Любой двор», «Повсеместно» и др.;

2. Таких мест нет -  2,39%. Примеры: «В целом состояние тротуаров в Калуге находится на хорошем уровне», «Все хорошо».

Таким образом, полярные обобщающие оценочные суждения представлены редко.

3. На конкретных улицах. Более трети ответивших указывают конкретные улицы (36,62%). Наиболее часто упоминаются улицы: Тарутинская, Дзержинского, Суворова, Маяковского, Зерновая, Тульская, Кирова, Генерала Попова, Академическая, Жукова, Энгельса, Баррикад и др.

4. На тротуарах:

Около трети ответивших указывают проблему с тротуарами (29,72%)

4.1. Из-за отсутствия тротуаров. На отсутствие тротуаров как причину затрудненного движения указывает каждый шестой респондент (17,04%). При этом в 3, 24 % случаев обозначается риск для жизни пешеходов.

Примеры (приведены все высказывания, где указывается риск для жизни пешеходов):

- «Степана Разина, достаточный склон, а не везде светофоры, присутствуют пешеходные дорожки, но машины летают там, а пешеходы выскакивают из -за машин, припаркованных у тротуара, опасно !!!!»;

- «ул. Вилонова машины паркуются как попало: не видно ни машин пешеходам, ни водителям пешеходов»;

- «Район завода Тайфун, пешеходы вынуждены ходить по автомобильной дороге, нет тротуаров. Риск для жизни рабочих завода»;

- «Дорога на Грабцевском шоссе между 22 лицеем и детским садом «Дюймовочка» вообще нет тротуара, люди идут на работу по проезжей части. А там проходная завода»;

- «ул. Садовая (район нижнего родника: нет тротуара, нет пешеходных переходов, дорога в школу № 20 опасна для детей)»;

- «Нет тротуара вдоль ул. Секиотовская, Ромодановские Дворики (за исключением малого участка длиной 590 метров). В год гибнет от одного до 3-х человек, идущих по дороге»;

- «Ул. Василия Стригунова возле д/с АКВАРЕЛЬ нет тротуара, до сада идём все мамочки с колясками по дороге»;

- «ул. Льва Толстого - просто одна дорога (нет тротуара, нет парковочных карманов, нет велосипедных дорожек, затруднен проезд машинам пожарной, скорой помощи, по проезжей части дети идут в школу, взрослое население на остановку общ. транспорта»;

- «Ул. Гурьянова за церковью в сторону деревни Бабёнки, последние дома, частный сектор. Люди рискуют жизнью, двигаются по проезжей части»;

- «На ул. Сиреневый бульвар от дома 4 до дома 3 (рядом храм) для людей нет тротуара и переходить перекресток очень опасно»;

- «Микрорайон Солнечный ул. Маяковского выезд с Аллейной. Очень просим хотя бы пешеходный переход, но и тротуаров там нет вообще от Маяковского 62 нет вообще. Идти только по проезжей части к остановке. Детям очень опасно!!!»;

- «ул. Заречная нет тротуара, люди с детьми ходят по проезжей части».

4.2.Из-за припаркованных на тротуарах авто (6,06%).

Примеры:

- «ул. Энергетиков- нет тротуаров, припаркованы большегрузы»;

- «ул. Суворова. Почти вся из-за припаркованных машин».

4.3.Из-за прерывистости, разбитости тротуаров, грязи и др. (6,62%),

Примеры:

- «По тульскому шоссе от Секиотовского кольца по направлению к мосту тротуар то есть, то обрывается -  просто обочина»;

- «Разделение улиц Московской и Терепецкой. Тротуар всегда затоплен у д.293 со стороны ул. Московской»;

- «Рылеева Кирова из-за "активной" торговли на тротуаре»;

- «ул. Луговая от д.1 до д.21 с обеих сторон нет возможности пройти пешеходу. Только по проезжей части. Полный беспредел частников!!!»;

5. Из-за отсутствия пешеходных переходов и на пешеходных переходах:

Проблема затруднений с перемещением пешеходов на переходах отмечает каждый пятый ответивший (20,71%).

5.1.Из-за отсутствия переходов

Практически половина ответивших (10%) указывает на отсутствие пешеходного перехода: «нет перехода», «необходим переход».

Примеры:

- «ул. Горького в районе дома номер 7, там дет сад и напротив школа, постоянно паркуются родители в неположенных местах + дети перебегают дорогу, а перехода нет, каждый год кого-то сбивают»;

3.2. На пешеходных переходах (7,87%)

Так же затруднения перемещения жителей на переходах связаны с ухудшением обзора из-за припаркованных автомобилей, коротким разрешающим сигналом светофора, плохой освещенностью в темное время суток.

Примеры:

- «Как автомобилист могу отметить плохую освещенность мест с пешеходными переходами в темное время суток»;

- «В ночное время осветить пешеходные переходы. Пешеходные разметки не видно!!!»;

- «ул. Генерала Попова (1 светофор от Тульского шоссе) горит для пешеходов очень мало, что дети в школу даже перебегают! Желательно увеличить время пешеходам на 10» - данный ответ встречается многократно в разных вопросах и в предложениях от ТОС;

- «Новый район малиновка нет перехода, опасный участок»;

- «ул. Достоевского, из-за припаркованных автомобилей, на пешеходных переходах не видно переходящих дорогу людей».

3.3. На переходах перекрестков (2,39%)

Проблема затруднений с перемещением пешеходов на перекрестках связана с ухудшением обзора из-за припаркованных автомобилей, коротким разрешающим сигналом светофора, плохой освещенностью в темное время суток.

Примеры:

- «Площадь Победы сложен переход на Маршала Жукова, автомобилисты неадекватные на этом переходе»;

- «Перекрёсток степного проезда и улицы параллельной. Постоянно много машин, людей не пропускают, постоянные аварии»;

- «Ул. М. Жукова 19 на пешеходном переходе не всегда пропускают, Тульская 121 перекресток с Пестеля также»;

- «Участок от ул. Никитина до ул. Салтыкова Щедрина по улице Степана Разина, пешеходные переходы (разметка) стирается, водители не пропускают, мешают кусты, не видно машин при переходе с аллеи, район Пл. Победы - Ул. Тульская по ул. Степана Разина мешают кусты на аллее как пешеходам, так и водителям»;

- «Ул. Степана Разина (район ул. Войкова). Переход не заметен, водители игнорируют знак»;

- «Улица Гурьянова конечная остановка (пешеходный переход к 49 школе), старый светофор, и как таковой разметки нет. И из-за того, что переход находится на перекрестке, это вызывает опасность для детей идущих в школу»;

- «Перекрёсток ул. Тарутинская и пер. Ольговский, нужен пешеходный переход»;

- «На Фомушина трудно переходить дорогу при включенном светофоре, машины часто не тормозят на красный. Слишком хорошая дорога и все гоняют»;

- «Перекрёсток Зерновая и Гр.шоссе со стороны заправки есть переход, но очень оживлённое движение, страшно переходить»;

- «Очень проблемный перекресток ул. Грабцевское шоссе и ул. Молодежная, там необходим светофор»;

- «Перекрёсток ул. Большевиков и ул. Циолковского»;

- «Затруднено движение пешеходов из-за слишком короткого зеленого сигнала светофора на перекрестке ул. Кутузова и ул.Ленина, также на переходе ул. Московской на ул. Тельмана»;

0,45 % ответивших считают, что переходы создают проблему из-за своей избыточности:

Примеры:

- «В Калуге наоборот огромное количество абсолютно ненужных и бестолковых нерегулируемых переходов»;

- «Слишком много переходов плохо, нужно уводить людей либо под землю, либо строить надземные переходы. Пешеходы как ниндзя, везде затрудняют движение».

Таким образом, более трети ответивших указывают на затруднение движения пешеходов на конкретных улицах (36,62%). Около трети ответивших указывают проблему с тротуарами (29,72%) (в основном в связи с отсутствием (чаще всего), прерывистостью, грязью тротуаров, паркированием машин). Проблему затруднений с перемещением пешеходов на переходах отмечает каждый пятый ответивший (20,71%), указывая на отсутствие переходов, ухудшение обзора из-за припаркованных автомобилей, короткий разрешающим сигналом светофора, плохую освещенность в темное время суток. Отдельно обозначается проблема переходов на перекрестках, именно здесь и при указании на отсутствие перехода жители обозначают проблему безопасности: «опасно», «опасно для детей и т.д.»

Ответы респондентов на вопрос «Укажите остановки общественного транспорта, где отсутствует павильон, знак, подход и т.д.»

На вопрос об остановках общественного транспорта, где отсутствует павильон, знак, подход и т.д. ответило чуть более четверти опрошенных (27, 68%). В остальных случаях (72,32 %) ответ не представлен или респондент ответил «затрудняюсь ответить».

Все ответы респондентов были проанализированы и объединены в следующие категории (все проценты приведены от общего количества полученных ответов):

I. Не пользуются общественным транспортом – 3,73%.

II. Удовлетворены состоянием павильонов и прилегающих территорий (все нормально, нет таких мест и пр.) - 8,8%

III. Не удовлетворены - 87,2% опрошенных, из них:

1. высказывают жалобы на павильоны и прилегающие территории (грязь, отсутствие защиты от погоды, приспособленности для инвалидов, карманов, освещенности, знаковых обозначений, проходов к остановке и т.д.) – 15,2%.

Примеры:

- «90% остановочных пунктов не оборудованы заездными карманами, общественный транспорт занимает полосу движения при посадке/высадке пассажиров»;

- «На остановках нет вывесок проезжающих маршрутов, даже в центре, многие не знают какой номер транспорта и где останавливается»;

- «Больше 70% отсутствует уход за ними».

- «Остановки сделаны крайне плохо. Конструкции хлипкие и не выдерживают легкого ветра и не спасают от дождя. Ветра. Снега. И сами по себе маленькие. Почему нет остановок как в Москве с вай фаем и зарядками?»;

- «Практически все павильоны прозрачные или разбитые. В жару - жарко, нет тени, в дождь – заливает»;

- «Остановка по ул. Московской в сторону центра, где "Магнит" (перекрёсток Московская - Карла Либкнехта) знак обгона после остановки! Т.е. автомобили не имеют право объехать общественный транспорт, стоящий на остановке слева!»;

- «Необходимо перенести остановку возле парка губернского к дому 33 по улице 65 лет победы, чтобы остановка «в город» была ближе к жилым домам, а не к лесу»;

- «ул. Московская 270, подход к остановке не с той стороны, там люди не ходят.»

- «Ул. Генерала Попова (где старая конечная остановка) знак остановки стоит на противоположной стороне (по направлению в город) и рядом только грязь, пешеходного перехода к ней нет. Была отличная остановка, было много маршрутов, теперь же какой-то бардак. Не понятно для людей все делается или только для галочки.».

2. Имеют жалобы на маршруты движения – 1,87%.

Примеры:

- «Калуга- 1 (маршрутки на Правый берег). По всем маршруткам с Калуга-1 непонятно расписание движения, особенно в вечернее время»;

- «Огромная проблема с общественным транспортом на 65 лет Победы! 26 маршрутка ходит крайне редко, из-за огромного количества желающих, в неё просто невозможно сесть! 29 льготный - его просто нет вообще. Может несколько раз в день ходит, но попасть на него нереально. Должен быть введён дополнительный маршрут с промежутком не более 5 минут.»

- «Отсутствует маршрут общественного транспорта до с. Некрасово г. Калуги.»;

- «Вообще транспорт не ходит ул. Новосельская»

- «Не хватает дополнительного транспорта до ул. Полесской, маршрутка ходит только до 19.00 вечера, потом людям не добраться не в город не обратно кроме как на такси»

- «Ольговка автобус 61, продлить движение маршрута автобусов 8, 63, 66 до мкр. Малиновка»;

- «Хотелось бы продлить маршрут по ул. Тарутинской и организовать безопасный пешеходный переход»

3. Дают рекомендации по улучшению остановок и всего общественного транспорта – 2,67%.

Примеры:

- «Лучше отказывайтесь от маршруток и развивайте общественный транспорт»;

- «Улучшайте лучше сам транспорт: новые автобусы, троллейбусы. Отмените маршрутки - это намного полезнее».

- «По всему городу нужно сделать остановочные павильоны, соответствующие климатическим условиям города, а не только эстетическим нормам, под копирку с Европы, где климат совершенно другой. По тем, что сейчас стоят, сразу становится понятно, что их проектировщики и лоббисты общественным транспортом в Калуге не пользуются уже давно. Зря убрали старые советские, они были вполне пригодны, нужно было просто поддерживать их в порядке».

- «Остановки общественного транспорта пора обустроить спец. табло, указывающих на интервал движения общ. транспорта на этом маршруте (т.е. через какое время прибудет общ. транспорт, зачастую по маршруту троллейбуса №3 ожидание составляет 40 и более минут, смысл его ожидать на остановке, если за это время можно добраться пешком.) Если бы было отлажено расписание маршрутов общ. транспорта многие автомобилисты отказались от личных авто».

4.Указывают желаемые места для размещения и обустройства павильонов, остановок – 68,8%.

Наиболее часто упоминаются:

- конечная остановка мкрн Пр. берег и Кошелев Проект -13,07%,

- 80маршрут – 4,8%,

- остановка «Филармония» – 1,87%

А так же конечная остановка 75 маршрута, остановка в Турынино, 6 школа, парк Циолковского  и т.д.

IV. Недовольство анкетой – 0, 27%.

Таким образом, активность в ответе на данный вопрос невысока - ответил примерно каждый четвертый опрошенный. Анализируя ответы респондентов по данному вопросы можно сделать следующие выводы, что подавляющее большинство ответивших на данный вопрос (87,2%) не удовлетворены остановками общественного транспорта. Более двух третей (68,8%) указывают места, где необходимо оборудовать павильоны. Каждый седьмой респондент высказывает жалобы на павильоны и прилегающие территории.

Ответы респондентов на вопрос «Где нужны парковки?»

На вопрос о том, где нужны парковки ответили чуть более 40 процентов респондентов (40,69%). В остальных случаях ответ не представлен или респондент ответил «затрудняюсь ответить».

В ответах высказаны предложения:

I. Обустроить придомовые территории.  Необходимость парковки как проблему придомовых территорий обозначают более половины ответивших (57,35 %) респондентов. Суть проблемы, по мнению опрошенных, сводится к одному из ниже перечисленных явлений:

1. Парковки нет;

2. Необходимо расширение парковочного пространства.

Пример: «Ул. Ленина д.48 - единственная парковка на 6 авто (в доме 4 подъезда!) плюс в дождь превращается в сплошную лужу (с заливом в подъезд). Что-то не так с уклоном, всюду писали - везде отписка - это не на балансе УК, это не балансе города. Всем плевать. Дорога вдоль д.48 вся в ямах, инвалиды на колясках и родители с колясками не могут передвигаться, авто трется днищем. Так же всюду писали - ответ "Это не наше" из УК и Города».

3. Пространство не оборудовано: нет разметки, скапливаются лужи и грязь, паркуются на зеленой зоне и пр.

Пример: «Необходимо четко разграничить место, где автомобили могут остановиться на парковку. Так как большинство машин стоит на зеленой зоне».

4. Парковочное пространство занято автомобилями сотрудников расположенной рядом организации:

- «ул. Генерала Попова д.13: на первом этаже дома магазины и банк, парковка запрещена едут во двор, либо паркуются на тротуаре, стоят так, что пешеходам не пройти»;

- «ул. Гурьянова д. 16 (мкрн. Силикатный) отделение Почты России - организовать парковку»;

- «ул. Малоярославецкая, д. 4 (возле завода Калугаприбор) - заводчане паркуются вдоль дороги или занимают близлежащие дворы»;

- «ул. Степана Разина д. 64, сотрудники УИН заполоняют двор и территорию за домом»;

- «ул. Суворова - автомобили сотрудников Сбербанка занимают всю улицу и дворы, убрать машины сотрудников учреждений, которые оставлены на целый рабочий день»;

- «ул. Маршала Жукова д. 12 двор забит машинами работников Судебных приставов»;

- «ул. Чижевского, д.17. из-за автомобилей студентов и преподавателей университета во дворе напротив «не пропихнуться»;

5. Парковочное пространство придомовых территорий центральных улиц занято автомобилями граждан, нежелающих парковаться платно (одно из предложений - шлагбаумы).

6. Выезд из двора затруднен в связи с припаркованными на улице автомобилями.

II. Обустроить социально значимые объекты.Около 15 % ответивших (14,7%) указывают на необходимость оборудования парковки у социально значимых объектов – образовательных учреждений (7,62%), больниц и поликлиник (7,08% ответивших).

В таблице 39 представлены социально значимые объекты, обнаруженные в ответах жителей (даже если они упоминались 1 раз)

Таблица 39 – Ответы, содержащие социально значимые объекты, нуждающиеся в парковках.

| № п/п | Объект | Ответы (в некоторых местах произведено сокращение текста, не искажающее смысл ответа) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обобщенные ответы группы | - В общественных местах - школы, поликлиники, д/сады. Возле общественных и административных зданий - Все образовательные учреждения города Калуги (школы и детские сады. - КГУ |
| 2 | Школы | школа №3, 7,16, гимназия №19, школы23,25, 30,44, 48, 50, спорт школа вымпел, музыкальная школа, ул. Генерала Попова д.2 - парковка для ДШИ #7 |
| 3 | Детские сады | д/с «Мозаика», д/с «Дружба», д/с «Вишенка», МБДОУ школа №6, МБДОУ школа №34, Гурьянова 11 и прилежащая территория подъезда к детскому саду, возле д/с№108, у детского садика «Малинка» |
| 4 | Больницы | Больницы, поликлиники ,БСМП, поликлиника КАДВи, ЖД поликлиника, Болотникова 1, больница на М. Горького, 4-я, 6-я больница, ул. Московская; Обл. больница, Онкодиспансер; детская поликлиника на ул. Фомушина- 3, на Маршала Жукова, Улица Вилонова. |

Примеры:

- «Работаю в поликлинике и, что у нашей, что у других поликлиник нигде нет организованной парковки! Никитина, 83, Чехова, 3 и остальные поликлиники у больницы номер 4. Подъезжает скорая и стоит на аварийке, т.к. мешает другим авто. Предлагаю сделать на Никитина, 83 сделать не параллельно парковку (к бордюру), а под углом»;

- «На пересечении ул. Суворова - пер. Суворова -ул. Октябрьская есть совершенно бесполезный «треугольник» вблизи находится больница по правой стороне ул. Суворова по направлению движения от центра стоят знаки, запрещающие парковку, а также остановка общественного транспорта большое количество граждан вынуждены с нарушением правил парковать свои автомобили по ул. Суворова. Почему бы не убрать этот треугольник и не организовать в этом месте парковку»;

- «Улица Димитрова в районе 50 школы. Требуются карманы для парковки. Утром особенно зимой затруднено движение. Часто создаются аварийные ситуации. Дети ходят по дороге».

III. Изменить парковку на центральных улицах города (микрорайона).

Каждый шестой ответивший считает необходимым изменить парковки (организовать или разгрузить) на центральных улицах города (17, 6%).

В таблице 40 приведены наиболее распространенные ответы по изменению парковки в центральной части города.

Таблица 40 – Наиболее распространенные ответы по изменению парковки в центральной части города

| № п/п | Объект | Ответы (в некоторых местах произведено сокращение текста, не искажающее смысл ответа) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обобщенные ответы группы 2,18% | Весь центр города Разгрузить центральные улицы от машин по обочинам, сделав много уровневые парковки По возможности расширить центральные улицы для парковки. Припаркованные автомобили по обоим сторонам мешают более свободному трафику. На всех односторонних улицах разрешить парковки. |
| 2 | Кирова 1,63% | По ул. Кирова, ул. Кирова у сбербанка, вместо рынка около Арбитражного суда. |
| 3 | Ул Суворова 1,63% | Ул. Суворова Суворова в районе от ТЦ «РИО» до театра - нигде нет места и пол дороги занято теми, кто стоит на аварийке. По ул. Суворова (от перекрестка с ул. Плеханова до перекрестка с ул. Московской Ул.Суворова, ТЦ Матрица). Ул Суворова от Рылеева до Московской по ул. Суворова в районе ТЦ Семейный |
| 4 | Ул. Степана Разина1,27% | Ул. Степана Разина очень широкие расстояния от домов до тротуара и аллеи, можно было сделать парковочные карманы для автомобилей, тем самым разгрузить дворовые территории, в которых отсутствуют парковки или рассчитаны на 3-5 машин, это очень мало. Необходимо пересматривать территории у домов, где очень запущена и заросшая территория и организовывать стоянки при проведении благоустройства дворовых территорий, а не по старинки асфальтировать их. От перекрестка Тульская - Степана Разина до перекрестка Степана Разина - Салтыкова Щедрина в обоих направлениях - нужны карманы, вместо парковки по четным и не четным дням |
| 4 | Ул. Ленина 1,09% | Ул. Ленина, концертный зал, Комсомольская роща, около станции Калуга 1. |
| 5 | Ул.Московская1,09% | Бизнес - Центр Московский, не хватает парк Московская Ул. Московская и Ленина от Кирова до Суворова Московская карманы, район старого торга, да и вообще парковок мало почти во всех дворах ул. Московская около Дома Правительства (плохо продуманы парковочные места для такого большого здания). Московская, от перекрестка с Труда до Карла Либкнехта |
| 6 | Ул. Дзержинского1,09% | Дзержинского По Дзержинского от Плеханова до Баумана с левой стороны необходима парковка. По ул.Дзержинского от ул.Московской до ул.Марата. Слишком большое скопление в одном месте необходимых людям магазинов, учреждений, книжный развал и пр. |
| 7 | Ул. Кубяка 0,91% | - |
| 8 | пер. Воскресенский 0,73% | д. 28 (Налоговая) |
| 9 | Грабцевское шоссе 0,54% | Парковочные карманы нужны на всей протяженности дороги от д.112 до д.122 по ул. Грабцевское шоссе. В рабочее время машины припаркованы на газонах и обеих сторонах улицы, поэтому бывает сложно разъехаться со встречной машиной. Все парковочные карманы рядом стоящих домов забиты машинами работников, приезжающих на завод. Ул.Грабцевское шоссе, вдоль завода Тайфун Магазин Магнит ул.Грабцевское ш. |
| 10 | Глаголева 0,54% | Глаголева от Синих мостов до до бутома в районе МСЧ 1ул Дорожная около магазина Магнит Глаголева-организовать парковочные карманы возле проходной КаДви |

IV. Ответы каждого десятого можно отнести к редкой категории: выражается общее отношение (негативное, позитивное), предлагаются кардинальные решения. Примеры и категории ответов представлены в таблице 41.

Таблица 41 – Примеры и категории ответов

| № п/п | Редкая категория ответов, примеры ответов | Частота встречаемости, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Необходимы везде | 2,9% |
| 2 | Парковки не нужны: «Нигде (итак везде)» «Убрать парковки из дворов жилых домов. Совсем «Парковка на придомовой территории - бред и порча дворового пространства. Они должны быть отдельно стоящими. В Калуге совсем нет парковок в шаговой доступности от свежих многоэтажек, например, ни на Тайфуне, ни на Бушмановке. Что выстроили на Правом берегу, цензурно описать не возьмусь» «Запретить вообще движение автомобилей по территории города». «Город надо наоборот освобождать от автомобилей, особенно исторический центр, ширина улиц в котором, остается неизменной со времен Екатерины 2. Нужно развивать общественный транспорт, который в Калуге за последние 20 лет, успешно довели до ручки и глубокой деградации, что в целом характерно для большинства областных городов России». «Парковки на придомовой территории в центре не стоит расширять, нечем дышать в городе». «Нигде, все равно машин много, ставят где и как хотят, во дворах ставят на детские площадки, просто ужас». | 1,99% |
| 3 | Убрать платные парковки | 1, 99% |
| 4 | Построить многоуровневые и подземные парковки, расширить центральные улицы, убрать запрещающие знаки | 2,36% |
| 5 | парковок достаточно | 0,5 % о |
| 6 | Все равно (нет машины, хожу пешком и т.д) | 0,5 % |

Таким образом, более половины ответивших видят проблему парковок как проблему придомовых территорий (57,35 %): парковки нет, необходимо расширение парковочного пространства, пространство не оборудовано, занято автомобилями сотрудников расположенной рядом организации, автомобилями жителей, не желающих платить за парковку. Каждому седьмому важно обустроить социально значимые объекты - больницы и образовательные организации. Каждому шестому ответившему (17,6%) важно изменить парковку на центральных улицах города. Ответы каждого десятого выражаются общее отношение (негативное, позитивное) или предлагают кардинальные решения.

Для увеличения репрезентативности выборки были проведенывстречи с ТОС. На этих встречах были сформированы перечни предложений от каждого ТОС. Ответы были объединены в группы. Например, пешеходные переходы и тротуары, остановки и т.д. Название групп незначительно отличается для разных ТОСов, это связано со спецификой высказанных предложений.

1) ТОС «Северный». Анализ предложений ТОС «Северный» показывает обеспокоенность жителей безопасностью передвижения по микрорайону (5 предложений из 7 связаны с безопасностью передвижения).

Пешеходные переходы и тротуары:

- возле д/сада «Чиполлино» (ул. Тепличная, 6а) нужны пешеходная дорожка, пешеходные переходы.

- Ул. Калужского ополчения: пешеходная дорожка, разметка, качество покрытия.

- недостаточное количество пешеходных переходов после разворотного кольца общественного транспорта (ул. Московская, 359) .

Небезопасное сужение дороги: при движении по ул. Московская (по направлению из города) от д.261 ул. Московская до пересечения ул. Московская с ул. Светлая организовано движение по 4-ём полосам (по 2 полосы в каждое направление), после пересечения ул. Московская-ул. Светлая организовано движение по 2-м полосам- небезопасно.

Нарушение ПДД: при движении по ул. Московская водители для разворота используют разворотное кольцо общественного транспорта. Запрещающие знаки установлены.

Проработать маршруты:

- из пос. Северный до Анненок (там большой мед. центр)

- пос. Северный – пл. Старый Торг (ул. Ленина, 126, стр.2) – парк Циолковского.

2) ТОС «Силикатный». Большая часть предложений ТОС «Силикатный» (7 из 9) связаны с удобством перемещения – недостаточное количество маршрутов (в том числе общественного транспорта), остановка.

Установка и реконструкция остановок общественного транспорта (ООТ) ул. Гурьянова в районе д.59

Организация тротуара - спуск до д. Белая. Люди идут по дороге.

Проработать маршруты:

- до пл. Победы

- Мало маршрутов в районе 10 и 81 домов.

- до Анненок

- до Муратовского щебзавода с захватом дачников.

Маршруты движения общественного транспорта:

- движение троллейбуса №10 до ул. Изумрудная.

Организация движения общественного транспорта до д. Черносвитино (дорога не соответствует требованиям для организации движения общественного транспорта. Мост через р. Яченка в районе д. Белая в аварийном состоянии. Нет освещения).

Организация полосы разгона - Дорога Анненки – Силикатный, поворот на Крутицы из Анненок направо на Силикатный.

3) ТОС «Правобережье». Наиболее многочисленные предложения получены от ТОС «Правый берег». Большая часть из них (40,4%) связаны с удобством перемещения – изменение маршрутов, введение новых, организация и перемещение остановок, второй выезд с правого берега и соединение одного из кварталов с Тульским шоссе. Каждое пятое предложение (21,2%) относятся к группе «знаки и ограничители» - светофоры, дополнительные переходы, видеофиксация, и также каждое пятое предложение (19,2%) связаны с реконструкцией и созданием участков движения автомобилей и пешеходов. Таким образом, центральными проблемами, беспокоящими жителей Правого берега, являются удобство, безопасность перемещения, связанность внутри микрорайона.

Расширение улицы:

- Спартака от сквера Матери

- Энергетиков от пожарной части

Знаки и ограничители:

- дополнительные пешеходные переходы (от ул. Сиреневый бульвар по ул. Комфортная; Сиреневый бульвар: сделать переход от «Магнита»)

-установить видеофиксацию скоростного режима (на ул. Фомушина; в районе ул. Генерала Попова 10, 11, 13, 14, 16, 18);

- установить шумозащитные экраны (в районе ул. Фомушина, 2; на ул. Генерала Попова)

- светофор (ул. Димитрова необходим светофор или знаки ДД; Светофор на ул. Генерала Попова горит на 3-4 машины (очень мало); перекресток по ул. Фомушина - ул. Баратынского на Сиреневый бульвар. Не устраивает режим горения светофора – и стрелка и зеленый горит одновременно; режим работы пешеходных светофоров по ул. Генерала Попова д.8,11 увеличить);

- введение одностороннего движения: (От ул. Спартака от д.5 до ул. Г. Димитрова. На перекрестке около магазина «Пятерочка» д.5 по ул. Спартака постоянно образуются заторы. Предложение: сделать каждый из проездов односторонним или расширять проезды, в т.ч. с учетом тротуара)

- установка и реконструкция остановок общественного транспорта (ООТ) (ул. 65 лет Победы – 2 остановки на далеком расстоянии; Сиреневый бульвар - ул. Генерала Попова восстановить ООТ в районе ул. Генерала Попова, 16; Рассмотреть возможность организации остановки в районе парка «Биосфера» на ул. Комфортная, д.15; Разворотное кольцо на Веснушках - необходима ООТ адрес: ул. Чижовка, д.7а; Рассмотреть возможность организации ООТ на ул. Сиреневый бульвар, д.3; Оборудовать ООТ возле Ледового Дворца (ул. Генерала Попова,д.17); Ул. Генерала Попова,16 ООТ «Библиотека» из Калуги. Останавливается на островке; Необходимо вернуть «бывшую конечную» остановку общественного транспорта д.16 по ул. Ген. Попова для всех маршрутов; Вернуть остановку общественного транспорта, которая была напротив д.16 по ул. Ген. Попова в сторону города, переместив ее через дорогу на сторону к ледовому дворцу «Космос», фитнес-центру «Атмосфера». Для этого сделать подземный переход.

- реконструкция и ремонт (ул. Генерала Попова, 4 дорога заезда к школе разбита; Ул. Димитрова нужен капитальный ремонт; От «Пятерочки» на ул. Спартака до ул. Димитрова заасфальтировать дорогу. Учесть безопасность движения для пешеходов. Тротуары, искусственные неровности, ограждения; Ремонт подъезда к дому Ген. Попова, 14; ул. Фомушина, 13 ремонт выезда (примыкание); до кладбища около 1 км: необходима реконструкции а/дороги, строительство тротуара, строительство линий наружного освещения);

- маршруты общественного транспорта (построить дорогу и пустить автобус до кладбища в д. Шопино (от конечной остановки общественного транспорта (маршрут № 25) до кладбища около 1 км; Проработать внутренний транспорт на Правобережье; Автобус с Правобережья до Анненок; 4 маршрут продлить до горнолыжного спуска «Квани» по ул. Комфортной; Рассмотреть возможность заезда одного из маршрутов № 26, № 29, № 76 в микрорайон Веснушки(или все); 93 и 44 маршруты – необходимо сокращение интервала движения; 44 маршрут идет через ул. Кирова. Проработать его движение по ул. Салтыкова- Щедрина; Рассмотреть возможность продления муниципального маршрута до ул. Комфортная; Проработать вопрос объединения 25 маршрута с 17; 25 маршрут продлить до Желыбино);

- парковки (Проработать парковки на Правобережье. Например: на ул. Генерала Попова от 18 до 28 зеленая зона позволяет; Проработать парковки по ул. Ген. Попова д.2, 6, 8, 10, 10 корпус 1, 10 Б; ул. Фамушина от 10А до 6; ул. Спартака дом 3 проработать парковки в районе тополей – углубление парковочных карманов; Парковка в районе строящегося супермаркета для домов. ул. Заречная, в районе д.125; Сиреневый бульвар 8 изучить возможность парковок; по ул. Генерала Попова дом 16 паркуются на въезде во двор – установить запрещающий знак;

- сделать тротуары (Сиреневый бульвар дом 1 корпус 1; От Европейского квартала до перекрестка к заводу «Элмат» - проработать пешеходную дорожку; По ул. Генерала Попова 8 вместо плит нужна пешеходная дорожка и бордюр; 1А. От ул. Спартака от д.5 до ул. Г .Димитрова нет пешеходного тротуара)

- общее (Нужен второй выезд на Тульскую с Правобережья как вариант через ул. Академическая, Европейская; Соединить Евроквартал с Секиотовским кольцом. Организация пространства в д. Колюпаново у школы и ДК).

4) ТОС «Турынинский». Жителей микрорайона Турынино в первую очередь интересует организация маршрутов (коррекция временного интервала, изменения маршрута) и реконструкция дорожного полотна.

- Маршруты (Маршрутку пустить по ул. Полевой до ул. Дорожной; ул. Родниковая дом 87 и Турынинские Дворики (дальше поликлиники). В субботу маршрутки не ходят. Просят маршрутку до Храма. Маршрут № 43 продлить до ул. Родниковой дом 87. Рассмотреть возможность переноса разворотной площадки маршрута № 43 с ул. Советская (напротив дома № 50) на ул. Родниковая, д.87; У льготных маршрутов 41, 42 большие интервалы движения, с 10 до 13 и с 14 до 16 часов. Проработать сокращение интервалов; рассмотреть возможность организации заезда маршрута № 43 на ул. Первых коммунаров);

- светофор (проработать установку светофора на Киевском переезде напротив АЗС; на ул. Турбостроителей – ул. Советская, ул. Родниковой – ул. Советская часто ДТП. Проработать установку светофоров на обоих перекрестках);

- реконструкция и ремонт (ул. Полевая – реконструкция, дорога узкая; ул. Ждамировская требует реконструкции дороги, установки ООТ (подмывает столбы); На ул. Родниковой 87 замена асфальта; ул. Советская дом 1 необходим тротуар и ограждения до магазина Лимузин; Реконструкция с освещением от ул. Советской до ул. Турынина; Реконструкция от ул. Родниковой дом 49 до ул. Льва Толстого дом 29);

- окружная дорога (Проработать дублер ул. Советской (необходима окружная дорога); Проработать вопрос строительства объездной дороги в микрорайоне Турынино с учетом организации выезда на ул. Грабцевское шоссе. (В настоящее время из микрорайона Турынино организовано движение в город только через ул. Советская, ближайшая транспортная развязка расположена в районе д.2 по ул. Советская).

5) ТОС «Малинник». Жителей микрорайона Малинники в большей степени беспокоит реконструкция и ремонт дорожного полотна и тротуаров:

- сделать тротуары (ул. Тарутинская; Ольговская, 13);

- реконструкция и ремонт (Переулок Малинники, школа 25 – дорога требует реконструкции с парковочными карманами; Реконструкция узла ул. Отбойная, ул. Луговая (Отбойная 18/2); ул. Забойная, ул. Зеленая; ул. Промышленная, переулок Вагонный, участок от ул. Северная до ул. Тарутинская, переулок Северный, ул. Врубовая (замена асфальта плюс тротуары), ул. Механизаторов (установка бордюров), ул. Дружбы реконструкция и замена тротуара);

- установка освещения (ул. Врубовая дом 45– уличное освещение);

- установка и реконструкция остановок общественного транспорта (Установка ООТ по ул. Зерновой; конечную автобуса 61 на ул. Дружбы перенести на переулок Сельский);

- знаки и ограничители (По ул. Тарутинской переулок Ольговский поворот налево затруднен, проработать установку светофора; организация видеофиксации скорости по ул. Тарутинской);

- маршруты (Автобус 64 закольцевать по ул. Тарутинской)

6) ТОС «Калуга 2». Наиболее часто предложения жителей микрорайона Калуга 2 связаны с реконструкцией, ремонтом, знаками и ограничителями:

- организация движения и парковок (на Привокзальной площади; парковок по ул. Лесной, Мстихинской, Радужной);

- реконструкция и ремонт (ул. Лесная – середина улицы дорожное покрытие; ул. Мстихинская – искусственные неровности, пешеходные дорожки, переходы, освещение; пешеходной зоны между сквером и домом № 9 по ул. Привокзальная; тротуар на Привокзальной площади; ул. Горная, ул. Радужная дом 7 корп.1 – тротуар, парковки; Ул. Привокзальная д.2, 3, 3А, 5, 9-15 ремонт; Ул. Железнодорожная – капитальный ремонт покрытия и тротуаров; ул. Лесная до перекрестка с ул. Варшавская между домами Радужная 7/2 и Мстихинская- реконструкция участка);

- график работы общественного транспорта (Не соблюдаются интервалы движения, сделать в час пик рейсовые автобусы и маршрутки раз в 30 минут; 21 автобус в утренние и вечерние часы сократить интервалы движения, увеличить вместимость подвижного состава; Проработать более позднее (в 20.30 идет посл. авт) расписание из Калуги на Мстихино, увеличить количество рейсов в выходные);

- знаки и ограничители (Проезд Домостроителей – М-3 проработать организацию светофора; подъезд к детскому саду напротив дома 9, ограничить шлагбаумом или столбиками подъезд к воротам; Ул. Школьная дом 1, 2, 3 установка искусственных неровностей, знаков ДЕТИ; Мстихино. Перекресток ул. Лесная ул. Центральная – организация видеофиксации. Контроль скоростного режима транспортных средств; Поворот на Калугу 2 у ЖД моста с федеральной дороги М3 налево и направо: необходимы полосы разгона и торможения, а также возможность разворота вблизи, ООТ у данного поворота не нужна)

7)ТОС «Грабцево, Дубрава». Практически половина предложений (48,5%) от ТОС Грабцево, Дубрава связаны с удобством перемещения: остановки, создание новых маршрутов и изменение существующих, изменение графика работы общественного транспорта. Каждое пятое предложение (18%) связано с необходимостью ремонта дороги или тротуара:

- Установка и реконструкция остановок общественного транспорта (Установка ООТ троллейбуса от АТАК и ДИКСИ в районе ДИКСИ или между ними; Реконструкция ООТ в Дубраве (не заглублены); Установка на конечной в Грабцево; Остановки общественного транспорта по ул. Грабцевское шоссе, у улицы Дубрава в обоих направлениях, не соответствуют стандартам (остановочные карманы не позволяют полностью заехать автобусу, что перекрывает проезд идущему в попутном и встречном направлениях транспорту); Установка в обоих направлениях в месте массовой жилой застройки, в районе развязок ул. Грабцевское шоссе и Зерновая, из-за большого расстояния между остановками «Радиоламповый завод» и «Завод Тайфун»; Не соответствующая стандартам конечная остановка общественного транспорта на ул. Курсантов);

- проработать организацию маршрута (от Грабцевского шоссе до Калуги-1 (вокзал); ул. Кирова до площади Победы до парка Циолковского; Перекресток ул. Маршала Жукова – ул. Максима Горького проработать установку стрелки при повороте на ул. Максима Горького);

- график работы общественного транспорта (График льготного автобуса оканчивается в 17.20 – проработать запуск еще одного отправления в 20.00 на весенне-летний период, 71 коммерческий продлить до 22.00 часов.)

- изменить движение маршрута (№76. Продлить маршрут №76 до остановки «Грабцево» на ул. Курсантов, с заездом в аэропорт «Грабцево» (г. Калуга) в обоих направлениях. Далее по ул. Грабцевское шоссе до пересечения с ул. Грабцевское шоссе у д. №110 А под светофор на лево, или у дома №110 на лево до конечной остановки маршрута №77 на ул. Грабцевское шоссе 156 А/Б. Далее по ул. Грабцевское шоссе и ул. Молодёжная по маршруту №77 до пересечения ул. Кирова и Ленина. Далее по ул. Ленина от д.№75/33 до конечной остановки ж/д вокзал «Калуга – I»; №71. обеспечив заезд в аэропорт «Грабцево» (г. Калуга) в обоих направлениях; №4. Конечной остановкой на ул. Грабцевское шоссе сделать разворотное кольцо в районе АЗС «ГАЗПРОМНЕФТЬ» или т/ц «Леруа Мерлен». Далее по ул. Грабцевское шоссе, ул. Моторная, ул. Заводская, ул. Чапаева, пл. Маяковского, ул. Грабцевское шоссе и далее по маршруту №76; Проработать движение маршрута автобуса № 4 от аэропорта начиная с 6.15 часов с интервалом 15 минут; №90. Продлить маршрут по ул. Грабцевское шоссе от конечной остановки на ул. Грабцевское шоссе, разворотное кольцо в районе АЗС «ГАЗПРОМНЕФТЬ», до т/ц «Леруа Мерлен»; №72. Организовать заезд автобуса к домам до пересечения 2-го и 1-го Автомобильных проездов (бывший жилой городок предприятия «ФУЯО Стекло Рус»);

- установка освещения (Отсутствие освещения проезжей части на ул. Грабцевское шоссе, от остановки общественного транспорта на улице Дубрава до т/ц «Леруа Мерлен».  от д.108 до д.126; установка освещения и расширение Грабцевского шоссе);

- реконструкция и ремонт, организация проезда (Узел: въезд со стороны Тулы, Москвы, Леруа Мерлен требует моделирования и оптимизации; Затруднено движение по мостовому переходу в между улицами Дубрава и Нефтебаза по ул. Грабцевское шоссе в обоих направлениях. В обоих направлениях до моста движение в две полосы в каждую сторону, на мосту по одной полосе. Движение интенсивное, т.к. идёт движение транспорта на объездную дорогу (въезд-выезд в город). Мост находится в низине (спуск с двух сторон), в зимнее время, при гололёде, дорога перекрывается идущими в обоих направлениях грузовыми фурами, не могущими преодолеть подъём; Организация парадных въездов в город; Проработать возможность ликвидации ЖД переезда в городе; Организовать проезд между ул. Маршала Жукова и Тульской, по ул. Маршала Жукова от дома №54, Чехова дом №21, далее к Тульскому проезду дом №13, на ул. Тульскую у п/ч №1);

- неудовлетворительная проезжая часть (ул. Грабцевское шоссе от остановки общественного транспорта на улице Дубрава, до поворота на объездную дорогу (сторона дороги из города); ул. Грабцевское шоссе от моста (включительно), между улицами Дубрава и Нефтебаза, до ж/д переезда у предприятия «Калуганефтепродукт» (нефтебаза), от пересечения с ул. Моторная до т/ц «Лента»; ул. Курсантов от предприятия «ГАЗПРОМАВИА» до конечной остановки общественного транспорта между домами №17 и №1,  от дома №1 до №6, вдоль дома №6, до поворота к дому №5, от №5 до п/о «Грабцево», ул. Курсантов д.20;  реконструкция дворового проезда от д.150 до 156 А разворотного кольца);

- знаки и ограничители (Отсутствие разметки и знака пешеходного перехода на ул. Курсантов, от дома №21 к №20 к п/о «Грабцево»; На светофоре при пересечении ул. Грабцевское шоссе и Моторная установить «стрелку» для поворота налево с ул. Грабцевское ш. на Моторную, и с ул. Моторная на Грабцевское ш; Желательна установка «лежачих полицейских» перед и за остановкой, т.к. от неё осуществляется движение школьного автобуса по двум маршрутам (к школе №31 и к шк. с. Воскресенское) туда и обратно; Установка шумозащитных щитов в районе ул. Дубрава дом 9, 11);

- сделать тротуар (по ул. Курсантов от дома №1 до дома №6; по ул. Грабцевское шоссе до ул. Курсантов, от поворота на областную инфекционную больницу, через остановку общественного транспорта к проходу на ул. Автомобильную, до тротуара (пешеходной дорожки) от предприятия «ГАЗПРОМАВИА» до ул. Курсантов дом №1).

Краткие выводы по результатам опроса:

-Большинство респондентов выезжает на работу или учёбу в период с7-30 до 8-00(31,6%) или с 6-30 до 7- 30 (25,2%). Подавляющее большинство респондентов иногда (41,5%) или почти всегда (39,8 %) совершают дополнительные поездки в течение дня. Наиболее часто респонденты уезжают с работы или учебы в период с 17-00 до 17-30(23,5%), с 17-30 до 18-00 (14,1%) и с 18-00 до 18-30 (14,7%);

-Где лучше организовать велосипедные дорожки: отношение к велодорожкам положительное у большей части ответивших. Ответы более половины респондентов (55,4%) указывают на желание сосредоточить велосипедные дорожки внутри города: везде, чтобы велосипед стал альтернативным видом транспорта (9,6%,) или на конкретных улицах (45,8 %). Каждый пятый ответивший (20,9%) выступает за размещение велодорожек в местах отдыха (в скверах и парках, в бору, на набережной). Более десяти процентов (12,63%) ответивших приводят конкретные маршруты для велосипедных дорожек;

- Места, где затруднено движение пешеходов: Более трети ответивших указывают на затруднение движения пешеходов на конкретных улицах (36,62%).Около трети, ответивших указывают проблему с тротуарами (29,72%) (в основном в связи сих отсутствием (чаще всего), прерывистостью, грязью тротуаров, запаркованостью автомобилями). Проблему затруднений с перемещением пешеходов на пешеходных переходах отмечает каждый пятый ответивший (20,71%), указывая на отсутствие переходов, ухудшение обзора из-за припаркованных автомобилей, короткий разрешающий сигналом светофора, плохую освещенность в темное время суток. Отдельно обозначается проблема переходов на перекрестках, именно здесь и при указании на отсутствие перехода жители обозначают проблему безопасности: «опасно», «опасно для детей и т.д.».

- Укажите остановки общественного транспорта, где отсутствует павильон и т.д: Активность в ответе на данный вопрос невысока - ответил примерно каждый четвертый опрошенный. Подавляющее большинство ответивших на данный вопрос (87,2%) не удовлетворены остановками общественного транспорта. Более двух третей (68,8%) указывают места, где необходимо оборудовать павильоны. Каждый седьмой респондент высказывает жалобы на павильоны и прилегающие территории (грязь, отсутствие защиты от погоды, приспособленности для инвалидов, карманов, освещенности, знаковых обозначений, проходов к остановке).

- Где нужны парковки: Более половины, ответивших видят проблему парковок как проблему придомовых территорий (57,35 %): парковки нет, необходимо расширение парковочного пространства, пространство не оборудовано, занято автомобилями сотрудников расположенной рядом организации, автомобилями жителей, не желающих платить за парковку. Каждому седьмому важно обустроить социально значимые объекты- больницы и образовательные организации. Каждому шестому ответившему (17,6%) важно изменить парковку на центральных улицах города. Ответы каждого десятого выражаются общее отношение (негативное, позитивное) или предлагают кардинальные решения.

Результаты анализа предложений ТОС:

- ТОС «Северный». Анализ предложений ТОС «Северный» показывает обеспокоенность жителей безопасностью передвижения по микрорайону (5 предложений из 7 связаны с безопасностью передвижения).

- ТОС «Силикатный». Большая часть предложений ТОС «Силикатный» (7 из 9) связаны с удобством перемещения – недостаточное количество маршрутов (в том числе общественного транспорта).

- ТОС «Правобережье». Наиболее многочисленные предложения получены от ТОС «Правый берег». Большая часть из них (40,4%) связаны с удобством перемещения – изменение маршрутов, введение новых, организация и перемещение остановок, второй выезд с Правого берега и соединение одного из кварталов с Тульским шоссе. Каждое пятое предложение (21,2%) относятся к группе «знаки и ограничители» - светофоры, дополнительные переходы, видеофиксация, и также каждое пятое предложение (19,2%) связано с реконструкцией и созданием участков движения автомобилей и пешеходов. Таким образом, центральными проблемами, беспокоящими жителей Правого берега, являются удобство, безопасность перемещения, связанность внутри микрорайона.

- ТОС «Турынинский». Жителей микрорайона Турынино в первую очередь интересует организация маршрутов (коррекция временного интервала, изменения маршрута) и реконструкция дорожного полотна.

- ТОС «Малинники». Жителей микрорайона Малинники в большей степени беспокоит реконструкция и ремонт дорожного полотна и тротуаров.

- ТОС «Калуга 2». Наиболее часто предложения жителей микрорайона Калуга 2 связаны с реконструкцией, ремонтом, знаками и ограничителями.

- ТОС «Грабцево, Дубрава». Практически половина предложений (48,5%) от ТОС Грабцево, Дубрава связаны с удобством перемещения: остановки, создание новых маршрутов и изменение существующих, изменение графика работы общественного транспорта. Каждое пятое предложение (18%) связано с необходимостью ремонта дороги или тротуара.

Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Оценка финансирования транспортной инфраструктуры производилась на основе муниципальных программ города Калуги (Таблица 24).

Таблица 24 – Финансирования транспортной инфраструктуры

| Наименование программы (подпрограммы) | Источники и объемы финансирования |
| --- | --- |
| Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения» | Всего по программе 11 020 127 тыс. руб., в том числе: Муниципальный бюджет 8 384 747,8 тыс. руб., из них: 2015 год – 1215747,7 тыс. руб. 2016 год – 935402,2 тыс. руб. 2017 год – 596504,3 тыс. руб. 2018 год – 707099,6 тыс. руб. 2019 год – 686545,2 тыс. руб. 2020 год – 3163397,6 тыс. руб. Областной бюджет 1 658 059,5 тыс. руб., из них: 2015 год – 206328,4 тыс. руб. 2016 год – 327618,2 тыс. руб. 2017 год – 514599,0 тыс. руб. 2018 год – 0,0 тыс. руб. 2019 год – 0,0 тыс. руб. 2020 год – 0,0 тыс. руб. Федеральный бюджет 977 319,7 тыс. руб., из них: 2015 год – 0,0 тыс. руб. 2016 год – 435510,4 тыс. руб. 2017 год – 541809,3 тыс. руб. 2018 год – 0,0 тыс. руб. 2019 год – 0,0 тыс. руб. 2020 год – 0,0 тыс. руб. |
| Государственная программа Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской области» | Всего по программе 67 550 285,5 тыс. руб., в том числе: Областной бюджет 49 252 524,7 тыс. руб., из них: 2014 год – 5261783,0 тыс. руб. 2015 год – 4570006,3 тыс. руб. 2016 год – 3609143,4 тыс. руб. 2017 год – 3927778,6 тыс. руб. 2018 год – 4028036,9 тыс. руб. 2019 год – 3765888,6 тыс. руб. 2020 год – 3827687,7 тыс. руб. 2021 год – 11226638,5 тыс. руб. 2022 год – 11226638,5 тыс. руб. Федеральный бюджет 18 297 760,8 тыс. руб., из них: 2014 год – 0,0 тыс. руб. 2015 год – 2191076,8 тыс. руб. 2016 год – 3828643,2 тыс. руб. 2017 год – 3815944,6 тыс. руб. 2018 год – 3820732,5 тыс. руб. 2019 год – 1395854,7 тыс. руб. 2020 год – 2008642,0 тыс. руб. 2021 год – 618433,5 тыс. руб. 2022 год – 618433,5 тыс. руб. |

Данные представленные в таблице показывают, что динамика финансирования транспортных программ характеризуется ростом объёмов финансирования на перспективные периоды (в среднем общий объем финансирования составляет около 10 млрд./год). В связи с неполной реализацией генерального плана, а также необходимостью приведения УДС города к нормативным параметрам в перспективе возможен дополнительный рост средств, выделяемых на развитие транспортной инфраструктуры.

Выводы по первому этапу

В работе использовались научные методы по сбору и систематизации данных о характеристике транспортных и пассажирских потоков на улично-дорожной сети города Калуги.

Произведена систематизация официальных документарных статистических, технических и других данных, необходимых для разработки проекта.

Проведены транспортные обследования на территории города Калуги, в том числе:

– натурное обследование интенсивности движения и состава транспортного потока в ключевых транспортных узлах на территории города Калуги;

– натурное обследования пассажиропотоков на общественном пассажирском транспорте на территории города Калуги.

В рамках данного проекта был произведен опрос населения городского округа. В рамках опроса респондентами были выделены проблемы пробок в центральной части города, нехватки парковочных мест для постоянного хранения автомобилей и ненормативного состояния дорожного покрытия в периферийных районах, что говорит о частичной неудовлетворенности населения деятельностью по организации и содержанию транспортной инфраструктуры.

Нормативно-правовая база города Калуги в сфере транспортной инфраструктуры базируется на федеральном и региональном законодательстве РФ и Калужской области и оценивается как удовлетворяющая существующим требованиям.

Проектные предложения по развитию улично-дорожной сети г. Калуги направлены на организацию единой системы магистральных улиц и дорог, способной обеспечить надёжность транспортных связей внутри города и выход на сеть внешних автомобильных дорог.

Каркас улично-дорожной сети города Калуга представляет собой радиальную структуру, представленную расходящимися по направлениям внешних автомобильных дорог магистралями и дополненную в центральной части города прямоугольной сеткой узких улиц.

К числу сдерживающих факторов, оказавших в свое время влияние на характер формирования транспортно-планировочного каркаса города и ограничивающих в настоящий момент развитие и модернизацию существующей магистральной сети, следует отнести: ярко выраженный рельеф местности, расчлененность территории железнодорожными путями, наличие крупных водных преград, исторически сложившуюся планировочную организацию города и бессистемно осваиваемые новые территории.

Главной улицей является ул. Кирова – широтная магистраль центральной части города, связывающая 2 кольцевые площади – пл. Мира и пл. Победы. К числу значимых площадей города также относятся: Вокзальная, Карла Маркса, Московская, Старый торг, Театральная.

Основные магистральные улицы имеют более двух полос движения в двупутном направлении, что обеспечивает пропускную способность 800 – 1400 ТС/час приведенных единиц на одну полосу движения. Сопоставление интенсивности движения и пропускной способности магистральных улиц показывает, что пропускная способность основных магистралей исчерпана или близка к этому, что вызывает возникновение частых транспортных заторов в центральной части города.

Особенно напряженные локальные узлы с точки зрения загрузки:

- ул. Московская (пересечение с ул. Азаровская, ул. Карла Либкнехта, ул. Кирова, ул. Терепецкое кольцо, ул. Кубяка);

- ул. Московская – ул. Билибина – ул. Глаголева (Московская площадь);

- ул. Московская – ул. Ленина – пер. Старичков (площадь Карла Маркса);

- ул. Кирова (пересечение с ул. Ленина, ул. Московская, ул. Рылеева, ул. Плеханова);

- ул. Суворова – ул. Большевиков – ул. Октябрьская;

- пересечение ул. Путейская – ул. Глаголева – ул. Тарутинская (Синие мосты);

- пересечение ул. Тарутинская – ул. Зерновая;

- ул. Зерновая – Грабцевское шоссе;

- ул. Тульская – Киевский проезд – ул. Киевка;

- ул. Ленина – ул. Кутузова (площадь Старый торг);

- ул. Генерала Попова – Тульское шоссе;

- ул. Воронина – ул. Суворова;

- пересечение ул. М. Жукова – ул. М. Горького;

- пересечение ул. Гагарина – ул. Академика Королева.

По результатам натурных обследований получены следующие основные характеристики транспортных потоков: в среднем легковые автомобили составляют 87,38% в транспортном потоке, грузовые транспортные средства разной грузоподъемности – 6,09%, транспортные средства общего пользования составляют 6,53% потока.

Пешеходные направления на территории Калуги привязаны к объектам культурно-бытового и административно-делового назначения. Пешеходные связи обеспечены развитой сетью тротуаров и пешеходных дорожек. Уровень обслуживания пешеходов на регулируемых пересечениях в городе Калуга соответствует уровню обслуживания А.

Эксплуатационное состояние технических средств ОДД в г. Калуге в целом оценивается как удовлетворяющее существующим условиям движения, однако на ряде участков УДС, в том числе в центральной части города наблюдается неудовлетворительное состояние дорожной разметки, часть знаков не отвечает требованиям видимости и их различимости.

Муниципальная маршрутная сеть г. Калуги, обеспечивающая транспортное обслуживание населения, стабильно функционирует и развивается. Внутригородские пассажирские перевозки осуществляются троллейбусом и автобусом.

В городе действуют 73 регулярных автобусных маршрута общей протяженностью 751,28 км (без учёта льготных дублирующих маршрутов). Протяженность улично-дорожной сети, по которой проходят автобусные маршруты – 180,5 км. Маршруты обслуживаются 495 ед. подвижного состава, преимущественно малой и средней вместимости (М2 – 272 ед., М3 – 198 ед.), большой вместимости лишь 25 ед. (НЕФАЗ). Режим работы с 6.00 час до 23.00 час. Интервал движения в час-пик 2–10 мин. Троллейбусом обслуживаются 11 городских маршрутов общей протяженностью 102,9 км. Протяженность улично-дорожной сети по которой проходят троллейбусные маршруты – 53,1 км. В троллейбусном парке насчитывается 132 ед. подвижного состава. Интервал движения в час-пик 5–19 мин.

Хранение легковых автомобилей осуществляется преимущественно в гаражах боксового типа, а также на открытых платных стоянках.

Часть легкового автопарка не обеспечена постоянным парковочным пространством, что приводит к хаотичному хранению автотранспорта на дворовых территориях, на улично-дорожной сети, осложняет движение транспорта и пешеходов.

В целом маршрутная сеть обеспечивает потребности города, при этом часть территорий города имеет слабое обслуживание общественным транспортом или не имеет такового вовсе.

Анализ эффективности методов организации ОДД, показал, что методы по повышению безопасности дорожного движения и организации движения пешеходов и велосипедистов имеют низкую эффективность, при этом методы по организации парковочного пространства эффективны хоть и имеют недостатки.

В базовой версии модели среднее время реализации транспортных корреспонденций составляет 37 минут, уровень загрузки УДС составляет 78%.

Основные направления движения грузовых транспортных средств на территории города проходят по улицам и дорогам города, расположенным на пути следования к объектам их притяжения. Так, основные потоки грузовых транспортных средств свыше 6 тонн приходят по Тульскому шоссе, а/д Р-132 «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань» и ее участкам, участкам улиц Болдина, Салтыкова-Щедрина, Тарутинская, Глаголева, Московская, Светлая, Путейская, Советская, Грабцевское шоссе.

Согласно анализа на территории города Калуги наблюдается низкий уровень безопасности дорожного движения, обусловленный следующим:

- высоким уровнем социального риска (превышает требуемые значения в 1,68 раза;

- уровни травматизма, социального риска от ДТП, тяжести последствий ДТП имеют стохастический характер без явно намеченной тенденции к их снижению (падение показателей в 2018 году относительно 2016, при этом рост относительно 2017 года);

- намечена отрицательная тенденция роста тяжести последствий ДТП с участием детей (рост числа погибших в результате ДТП детей с 1 в 2016 года до 3 в 2018 году).

Проведенный в рамках КСОДД социологический опрос позволил выявить спрос населения на развитие инфраструктуры автомобилей, пешеходов и велосипедистов, на основе чего при разработке мероприятий можно строить общую их направленность.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Федеральный закон №443-ФЗ от 29.12.2017 «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»

Постановление Городской Управы города Калуги от 09.06.2018 №5949-пи «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «город Калуга», видов и периодичности работ по их содержанию для расчета норматива финансовых затрат»

СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85»

ОДМ 218.6.003-2011 «Методические рекомендации по проектированию светофорных объектов на автомобильных дорогах»

ОДН 218.4.039-2018 «Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог».

ОДМ 218.4.005-2010 «Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах».

ГОСТ Р 50597-2017. «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Параметры и требования».

ГОСТ Р 52399-2005 «Геометрические элементы автомобильных дорог».

ГОСТ Р 52765-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация».

ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования».

ГОСТ Р 52767-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Методы определения параметров».

ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования».

ГОСТ Р 52606-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Классификация дорожных ограждений».

ГОСТ Р 52607-2006 «Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей».

ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний».

ОДМ 218.2.020-2012 «Методические рекомендации по оценке пропускной способности автомобильных дорог». – М.: Информавтодор. - 143 с.

Якимов М.Р. Транспортное планирование: создание транспортных моделей городов: монография / М.Р. Якимов. – М.: Логос, 2013. – 188 с.

Коноплянко В.И. Организация и безопасность дорожного движения: учебник для вузов. - М.: Высшая школа, 2007, - 384 с.

Генеральный план города Калуги.

Схема территориального планирования (СТП) Калужской области.

Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения»;

Государственная программа Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской области».

Федеральная целевая программа (ФЦП) «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)».

Федеральная адресная инвестиционная программа (АИП) России.